Руководство-справочник пилота

GPSMAP 195

GARMIN

************************************************************

ВВЕДЕНИЕ

Предисловие

Программное обеспечение версии 2.02 или выше

Наземная картографическая база данных версии 1.00 или выше

@ 1996  GARMIN Corporation

1200 E. 151 st Street, Olathe, KS 66062, USA

GARMIN (Europe) LTD

Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9AQ UK

Aвторские права на авиационную базу данных принадлежит фирме Jeppesen Inc.

Права собственности защищены. Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена или переведена в какой-либо форме или какими-либо средствами: электронными, механическими, а также фотокопированием и магнитной записью ни для какой цели, - без письменного разрешения фирмы GARMIN. GARMIN, GPSMAP. Autolocate, Trackback,Spell`N Find и PhaseTrack12 явяляются зарегистрированными товарными знаками фирмы GARMIN International и не могут быть использованы без специального разрешения. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без уведомления. Фирма GARMIN сохраняет за собой право  изменять и усовершенствовать свои изделия и вносить изменения в содержание руководства без обязательства уведомлять об этих изменениях или усовершенствованиях частных покупателей и организаций.

Октябрь 1996   Part #190-00097-00 Изд. B      Напечатано на Тайване

1************************************************************

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Система GPS находится под управлением правительства США, которое полностью отвечает за ее точность и обслуживание. Система  может подвергаться изменениям, которые могут повлиять на точность и другие характеристики  всего  GPS-оборудования. Несмотря на то, что GPS 195 и является прецизионным электронным навигационным средством (НС),   в целях безопасности нельзя переоценивать его возможности и злоупотреблять им, поскольку это может повлиять на безопасность.

Вы используете GPS 95 на свой собственный страх и риск. Для снижения риска в процессе его использования тщательно просмотрите Руководство Пользователя и разберитесь во всех аспектах работы прибора и, прежде чем приступить к его практическому применению, как следует попрактикуйтесь с помощью имитатора. В процессе практического использования, старайтесь тщательно сверять показания GGPS 95 с данными от других источников навигационной информации, включая наземные навигационные средства, визуальное наблюдение, карты и т.д.  В целях безопасности, особенно перед продолжительными полетами, выясните причины всех несоответствий в показаниях.

ПРИМЕЧАНИЕ 		Данное устройство генерирует, использует  и само способно излучать электромагнитные волны на радиочастотах, и при его установке и использовании  с отклонениями от требований данной инструкции могут возникнуть вредные помехи для радиотехнических средств связи. Нет никаких гарантий, что в отдельных случаях такие помехи не появяться при установке прибора. Если же данное оборудование все-таки вызовет помехи, то пользователю предлагается попробовать устранить их путем изменения местоположенияIприемника или подключения его к другой цепи питания. Если эти меры не дадут положительного результата, обратитесь за консультацией к  уполномоченному дилеру или другим квалифицированным техническим специалистам.

Данный прибор удовлетворяет требованиям, предъявляемых к цифровым устройствам  класса В в  разделе 15 Правил Федеральной Комиссии Связи (ФКС). При работе аппаратуры должны быть выполнены следующие условия: (1) данное устройство при своей работе не должно создавать вредных помех и (2)  устройство должно быть устойчиво ко внешним помехам, включая такие помехи, которые могут нарушить его работоспособность.

Данное устройство не содержит  узлов, которые может отремонтировать сам пользователь. Ремонт должен производиться только в сервисных центрах, имеющих на это разрешение от фирмы GARMIN.  Согласно разделу 15 Правил ФКС ремонт, произведенный иным способом, или изменения, внесенные в данное устройство, лишают Вас права на гарантийное обслуживание и эксплуатацию этого устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дисплей с движущейся картой является навигационным средством и предназначен для облегчения работы с официально изданными картами, но не заменяет их. Вся необходимая информация для безопасной навигации информация содержится в официально изданных для летчиков картах и информационных материалах, - но в любом случае ответственность за их правильное использование лежит на пользователе.

2***********************************************************

ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИИ

Фирма GARMIN дает гарантии на отсутствие дефектов в материалах и изготовлении данного прибора в течение одного года со дня его приобретения. GARMIN International берет на себя ответственность за ремонт и замену любого из узлов, вышедшего из строя при нормальных условиях эксплуатации. Такие ремонт или замена производятся для покупателя бесплатно. Заказчик  однако несет ответственность за транспортные расходы. Данная гарантия не распространяется на случаи отказа прибора в связи с его неправильным или неаккуратным использованием, случайным повреждением или внесением несанкционированных изменений или ремонта. GARMIN International не несет ответственности за намеренные, случайные повреждения прибора или потерю его функциональной пригодности, а также штрафные или косвенные компенсации за убытки, связанные с ними.

Гарантии и меры, содержащиеся здесь являются исключительными и превосходят все другие гарантии, выраженные или предполагаемые, включая любую ответственность, вытекающую из данных гарантийных обязательств  по товарной пригодности или пригодности для конкретного предназначения, установленной законом или другим способом. Эта гарантия дает Вам специальные юридические права, которые могут оказаться разными в различных штатах.

Для того, чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием, обратитесь в отдел обслуживания покупателей фирмы GARMIN за учетным возвратным номером товара. Прибор должен быть тщательным образом упакован с четким указанием учетного номера на внешней стороне упаковки, застрахован и отослан с оплатой пересылки в адрес фирмы GARMIN. Для гарантийного ремонта в качестве доказательства факта покупки необходимо приложить копию оригинала товарного чека. GARMIN  оставляет за собой исключительное право производить ремонт или  замену прибора или программного обеспечения по собственному усмотрению. Гарантийное обслуживание может обеспечить уполномоченный фирмой GARMIN  центр обслуживания, в качестве какового зачастую выступает дилер, у кого Вы приобрели этот прибор.

3***************************************************************

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прибор предназначен для воспроизведение подробной электронной карты и прост в применении. GPSMAP 195 фирмы GARMIN является эффективным навигационным средством, которое поможет Вам в управлении полетом в любом районе мира.

Общие характеристики

* Высококонтрастный, четырехтоновый серый жидкокристаллический  (ЖКИ) экран

* Алгоритм PhaseTrac12 TM приемника обеспечивает одновременное отслеживание и использование до 12 спутников для быстрого и точного местоопределения

* Готовность к работе в дифференциальном режиме - при использовании дополнительно поставляемого приемника радиомаяка GBR 21 или любого другого устройства, обеспечивающего стандартные RTCM SC-104 поправки для обеспечение точности в пределах 10 метров.

Усовершенствованные навигационный и графический режимы

* Внутренняя база данных JeppesenO cодержит подробную информацию об аэропортах: длину ВПП, ее покрытие и освещение, расположение аэропорта и его высоту над уровнем моря, частоты для радиосвязи и данные о заправке топливом, наряду с информацией о VOR и NDB радиомаяках, пересечениях, станциях обслуживания полетов (FSS) и центрах управления воздушным движением по маршрутам (ARTCC).

* Встроенная мировая базовая карта, включающая береговые линии, озера, реки, международные и внутриамериканские автомагистрали, главные пути сообщения, с оптимизацией (разрешающей способности) изображения при масштабах от 3000  морских миль и меньших через  20 морских миль вплоть до 1/10  мор. мили.

* Данные по трехмерным управляемым воздушным зонам и зонам специального назначения с обеспечением разнообразных предупреждающих сигналов о возможном вхождении в эти зоны

* Встроенные данные по курсовым углам конечных участков захода на посадку для всех известных ILS, курсовых посадочных радиомаяков, радионавигационных средств, GPS, радиомаяков VOR и  NDB.

* Графический HSI дисплей для навигационного режима четко наглядно отображает текущие условия полета

* Возможность выбора путевой точки прямо на экране с помощью функции “point and shoot” (“указывай и бери”) в режиме GO TO (Прямо на ...) облегчает выбор пункта назначения

* Поиск ближайшего аэропорта путем нажатия кнопки

* 250 путевых точек с буквенно-цифровыми обозначениями с возможностью их выбора по “иконке” и комментариями

* 250 символьных путевых точек  с возможностью их вызова по “иконке”

* 20 реверсивных маршрутов по 30 путевых точек в каждом

* Фирменные географические картриджи  обеспечивают дополнительные подробности при выборе масштаба менее 1/10 мор. мили

* Возможность вычисления расстояния и азимута между двумя точками на экране

* Функция TracBackTM позволяет Вам быстро перестроить запомненный маршрут в обратном направлении к исходному пункту.

* Функция навигационных вычислений Е6-В для определения барометрической высоты, истинной воздушной скорости, скорости ветра, продольной и поперечной составляющих скорости ветра, а также осуществления планирования маршрута и расхода топлива и  расчета веса и центровки.

* Усовершенствованный режим вертикальной навигации выдает время и вертикальную скорость до расчетной точки, угол глиссады и обеспечивает управление полетом в вертикальной плоскости по графическому HSI (индикатор горизонтальной обстановки - фактически, указатель курсовой информации, - прим. перев.) экрану

* Встроенный режим имитатора полета делает освоение прибора легким и увлекательным

4***************************************************************

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Прежде, чем приступить к работе с прибором, проверьте  наличие нижеперечисленных комплектующих узлов. В случае неполной комплектации немедленно свяжитесь с дилером GARMIN.

Стандартная комплектация

* Прибор GPSMAP 195

* Внешняя антенна с 2,5 метровым кабелем

* Адаптер прикуривателя

* Узел крепления к штурвалу

* Чехол  для транспортировки

* Блок батарей типа АА

* Ремешок для переноски на запястье рHSI

* Приспособление для удаления картриджа

* Руководство пользователя

* Справочная карта-”шпаргалка”

“”””” на рисунках”””

Приемник GPS 195 (блок батарей типа АА прилагается)

Адаптер прикуривателя

Ремешок для переноски на запястье рHSI

Чехол  для транспортировки

Внешняя антенна с 2,5 метровым кабелем

Приспособление для удаления картриджа

Узел крепления к штурвалу

Дополнительные аксессуары

* Пакет программного обеспечения для ПК

* Кабель для подключения приемника к ПК

* Кабель питания/связи

* NiCd батареи и зарядное устройство

* Географические картриджи с  уточнениями

5***************************************************************

ПРЕДИСЛОВИЕ

Поздравляем Вас с приобретением одной из наиболее совершенных существующих систем  воздушной навигации! В приборе GPSMAP 195 фирмы GARMIN cочетаются проверенные практикой совершенство алгоритма GARMIN PhaseTrac12TM и эффективные фирменные географические картриджи с  уточнениями для движущейся карты, отслеживающей Ваше движение независимо от его направления.

С целью наиболее эффективного и полного использования Вашей новой картографической навигационной системы не пожалейте времени на ознакомление с данным руководством и изучение режимов работы Вашего прибора. Для удобства руководство разделено на две основные части.

Часть 1: Знакомство с прибором представляет основные функциональные черты GPSMAP 195. Эта часть является вводной для Вашего ознакомления с главными характеристиками прибора. Вы получите все необходимые знания для наиболее полного и эффективного использования прибора. Из этой части Вы узнаете,  как обеспечить питание прибора и определить координаты местоположения. Затем Вы переключите GPSMAP 195 в режим имитатора для небольшого путешествия, в процессе которого Вы познакомитесь со многими функциональными возможностями прибора.

Часть 2: Справочные сведения содержит справочную информацию обо всех функциях и режимах работы GPSMAP 195. Это позволит Вам быстро освоить конкретный раздел, не  читая полностью всего текста. Возможно также, Вы захотите обратиться к этой части  за информацией о более сложных функциях, не упомянутых в первой части Руководства.

6**************************************************************

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....................................................................................................1

Предостережение........................................................................................2

Ограниченные гарантии...........................................................................3

Функциональные возможности................................................................4

Перечень комплектующих........................................................................5

Предисловие..............................................................................................6

Оглавление...............................................................................................7

ЧАСТЬ 1: Знакомство с прибором ................................................. . 8-26

Характеристики GPSMAP 195, назначение клавиатуры, использование меню, ввод данных, инициализация приемника, включение/выключение прибора, описание основных страниц

ЧАСТЬ 2: Справочные сведения .......................................................27-88

Категории и информация о путевых точках.....................................27-39

Информация о ближайших путевых точках

и воздушных пространствах..............................................................39-41

Движение к пункту назначения и использование

функций GO TO..................................................................................42-43

Страница состояния и варианты.............................................................44-46

Страница местоположенияIи варианты..................................................47-48

Страница карты, варианты и использование курсора...........................49-56

Страница HSI и  варианты........................................................................57-59

Страница активного маршрута и варианты...........................................60-61

Основное меню и меню установки....................................................62-72

Маршруты, заходы на посадку и обратное

движение по маршруту (TracBack)...................................................62-72

Таймеры.............................................................................................80-81

Вертикальная навигация...................................................................82-83

Барометрическая высота, скорость ветра, планирование полета,

вес и центровка..................................................................................84-87

Приложение А: Аксессуары и установка.........................................89-94

Приложение В: Электрические соединения  и интерфейсы............ 95-96

Приложение С:  Характеристики...........................................................97

Приложение D: Сообщения...........................................................100-101

Приложение Е: Аббревиатуры.......................................................102-103

Приложение F: Глоссарий навигационных терминов..................104-105

Приложение G: Модели эллипсоидов............................................105-106

7***************************************************************

ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ

Характеристики GPSMAP 195

((((( СЛЕВА))))

Текстовые поля

картографический дисплей

Информация, отображенная на экране Вашего GPSMAP 195, называется также “страницей”. Страница может содержать графическую, текстовую или смешанную информацию.

Графическая информация на экране отображает подробную карту, “иконки”(значки) и курсор.

((((Справа))))

Место подключения внешней                Встроенная антенна

антенны

Клавиатура

Экран дисплея

Место подключения кабеля                     Блок батарей (сзади)

питания/связи

(сзади)

GPSMAP 195 имеет 10ти кнопочную клавиатуру и 4х тоновый серый ЖКИ дисплей. Для работы в темное время суток  предусмотрена подсветка экрана и клавиатуры.

Информация, которая появляется на экране называется страницей. Страница может содержать графическую, текстовую или смешанную информацию. Графическая информация на экране может включать подробную карту, “иконки”(значки) и курсор. Под иконками подразумеваются значки-символы, которые появляются на экране и соответствуют аэропортам, наземным навигационным средствам (радиомаякам), путевым точкам пользователя и т.д. Например, Ваше текущее местоположение отображается на экране-карте в виде самолетика.

В нижней части каждой страницы расположена полоса (строка) состояния. Иконки на  этой полосе указывают достоверность местоположения, состояние батарей и подсветки. Полоса состояния предназначена также для индикации установок шкалы и вывода сообщений.

8***************************************************************

Назначение клавиатуры

(((справа)))

Усовершенствованная клавиатура GPSMAP 195 предназначена для быстрого и удобного выбора навигационных режимов и ввода данных.

В разделе “Знакомство с прибором” представлено назначение всех клавиш и приводится урок практического использования GPSMAP 195. Мы настоятельно рекомендуем  Вам предварительно ознакомиться с данным разделом перед началом работы с прибором для реальной навигации.

Карта-шпаргалка по работе с GPSMAP 195 содержит полезные подсказки по использованию прибора и выполнению разнообразных навигационных задач. При работе с этим новым навигационным средством неплохо держать данную карту-шпаргалку под руками.

|  | Включение и выключение прибора, переключение 3х уровней подсветки экрана. |
| --- | --- |
|  | Последовательный просмотр основных страниц и перевод дисплея со страницы субменю на главную страницу. |
|  | Отображение путевой точки в режиме GO TO (ПРЯМО НА...) для выбора пункта назначения. |
|  | Отображение перечня девяти ближайших аэропортов, радиомаяков VOR и NDB или пересечений, а также ближайшей станции службы обеспечения полетов и частот радиосвязи. Выдает подробности (структуры) воздушных зон специального назначения при проникновении в эти зоны. Двойное нажатие клавиши автоматически возвращает к перечню ближайших аэропортов. |
|  | Вызов информации об аэропортах, наземных навигационных средствах (радиомаяках) из базы данных или путевых точек из памяти. Двойным нажатием клавиши текущее местоположение можно запомнить и сохранить его в качестве путевой точки. |
|  | Регулировка масштабов карты и HSI. |
|  | Подсветка(выделение) выбранных вариантов и ввод данных. Обеспечение перемещения курсора по странице карты. |
|  | Возвращение на предыдущую страницу дисплея или сохранение в поле данных предыдущего значения. |
|  | Отображение окна с текстовыми вариантами. Двойное нажатие вызывает страницу главного меню. |
|  | Активизация выделенных полей. Подтверждение выбранных вариантов меню и ввод данных. |

9***************************************************************

Использование меню

(((слева)))

Для реконфигурации многих экранов GPSMAP 195  и изменения системных установок используются меню.

Клавиша меню используется для вызова вариантов для данной функциональной клавиши. Меню вариантов, вызываемых клавишей WPT используется для создания,  редактирования, удаления и переименования путевых точек пользователя.

Большинство функций GPSMAP 195 вызываются с помощью меню. Это позволяет упростить процесс изучения и работы с Вашим новым GPS приемником. Некоторые страницы могут быть также переделаны в соответствии с Вашими пожеланиями путем изменения информации и/или ее расположением на дисплее.

Для реконфигурирования текущей страницы:

1. Нажмите MENU для просмотра вариантов данной страницы.

2. Выберите желаемый вариант, используя верхнюю и нижнюю  стрелки на клавишном поле @.

3. Нажмите Edit/Enter для подтверждения Вашего выбора.

4. В некоторых  случаях может появиться список  вариантов, не отображаемый на экране полностью (еще больший список). В этих случаях выберите нужный вариант, используя верхнюю и нижнюю стрелки клавишного поля @,  и нажмите Edit/Enter.

Например, страница карты может быть изменена со страницы карты c данными на страницу с изображения одной картой (и наоборот) нажатием кнопки MENU с последующим выбором “Data Fields Off (On)” (“Включить/выключить поля данных”) путем нажатия Edit/Enter.

Некоторые клавиши могут выполнять ряд функций. Клавиша MENU используется также для отображения вариантов для клавиши, которую Вы выбрали.

Для выбора дополнительных вариантов для данной клавиши:

1. Нажмите данную клавишу, а затем кнопку MENU.

Например, нажатием WPT с последующим нажатием кнопки MENU Вам будет предоставлена возможность выбирать среди вариантов, относящихся к клавише WPT:  create (создать), edit (pедактировать), delete (удалить) или rename (переименовать).

Полем данных называется место на странице, на котором представлена конкретная информация. Некоторые поля данных на определенных страницах могут быть изменены для отображения разных типов данных. Эти поля данных можно рассматривать как часть процесса выбора из меню, поскольку они предоставляют возможность выбора путем просмотра вариантов.

Для выбора варианта из поля данных:

1. Выберите “Change Data Fields?” (“Изменить поля данных?”) из вариантов меню.

2. Выделите подсветкой поле данных, которое Вы хотите изменить, используя клавишное поле @.

3. Нажмите Edit/Enter для вызова возможных вариантов для этого поля данных.

4. Выберите нужный Вам вариант, используя клавишное поле @ .

5. Нажмите Edit/Enter.

10**************************************************************

(((справа))))

Качающееся клавишное поле используется  для ввода идентификатора аэропорта. Для этого выделите поле для вводимых данных и нажмите Edit/Enter.

Идентификатор аэропорта вводите, используя клавишное поле @, верхнюю и нижнюю стрелки для изменения букв или правую стрелку для перехода к следующей букве , затем по окончании набора нажмите Edit/Enter.

Главное меню можно использовать для изменения установок системы. Измерение скорости в милях в час вместо узлов, использование встроенного имитатора полета, создание маршрута или выполнение E6-В вычислений, - все эти действия выполняются с помощью главного меню.

Для просмотра главного меню:

1. Дважды нажмите кнопку MENU.

ВВОД  ДАННЫХ

Вы можете ввести данные, такие как  идентификаторы и координаты путевых точек пользователя на  определенных страницах. Для ввода данных Вы должны (используя клавишное поле @) прежде выделить область экрана, на которой они будут размещены. Весь процесс ввода данных начинается и заканчивается нажатием кнопки Edit/Enter. Клавишное поле @ используется для ввода реальных данных.

Например, для ввода “KIXD” в качестве аэропорта назначения:

1. Выделите поле для ввода данных, используя клавишное поле @

2. Нажмите Edit/Enter.

3. Используйте верхнюю и нижнюю стрелки клавишного поля @ для выбора первой буквы.

4. Для перехода ко второй букве используйте правую стрелку клавишного поля @. Если Вы допустили ошибку, для возврата назад нажмите левую стрелку. Для полной очистки поля данных  повторно нажимайте левую стрелку до полного освобождения поля.

5. Повторно выполняйте пункты 3 и 4 до полного набора идентификатора.

6. Нажмите Edit/Enter для ввода идентификатора.

11**************************************************************

(((Слева)))

GPSMAP 195, “осматривая” небосвод определяет, как быстро  могут быть определены координаты местоположенияIили можно ли вообще их определить. Сигналы от спутников GPS не могут проникать сквозь препятствия из металла и дерева.

24 cпутника GPS непрерывно движутся по орбитам вокруг Земли, облетая ее дважды в сутки. Для того, чтобы вычислить координаты Вашего местоположенияIGPS-приемник должен непрерывно “видеть” по крайней мере три спутника.

ОБНАРУЖЕНИЕ И ПРИЕМ СПУТНИКОВЫХ СИГНАЛОВ

Поскольку GPSMAP 195 обеспечивает Вас навигационной информацией с помощью принимаемых спутниковых сигналов, то для обеспечения наилучших  рабочих условий приемник нуждается в свободном от препятствий обзоре небосвода. Что под этим конкретно подразумевается? В двух словах: в зависимости от широты обзора небосвода в значительной степени зависит, как быстро Вы определите свое местоположение и определите ли его вообще. Сигналы GPS-спутников относительно слабы и не проходят сквозь большие препятствия, например, из металла или дерева.

Если GPS-приемник вычислил координаты местоположения, то это обычно означает, что, находясь в данной точке, Вы имеете в поле зрения от пяти до девяти спутников. Ваш GPSMAP 195 будет непрерывно использовать все видимые спутнHSI для обновления данных о местоположении. Если некоторые спутнHSI окажутся заблокированными, или “затененными”, приемник может использовать остающиеся видимыми спутнHSI для продолжения вычисления координат. Хотя для определения  трех  пространственных координат (3D) GPS-приемнику нужны 4 спутника, при наличии 3х видимых спутников GPSMAP 195 может определять и две координаты (2D).

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРИЕМНИКА

Возьмите свой приемник и вынесите его на широкое открытое место (на удалении от башен, зданий и ангаров), предоставляющее  свободный обзор небосвода от горизонта до горизонта. Расположите приемник на удобной для Вас высоте на расстоянии вытянутой рHSI от туловища, установив встроенную антенну (в верхней  части приемника над дисплеем) параллельно поверхности Земли.

Ваш GPSMAP 195 вычисляет Ваше местоположение и параметры движения с помощью слежения за сигналами, излучаемыми GPS спутниками. Каждый из 24 спутников  вращается вокруг Земли дважды в сутки по точно заданным орбитам и передает информацию на Землю. Для того, чтобы определить  местоположение  Вашему приемнику необходимо непрерывно “видеть” не менее трех спутников.

Поскольку GPS-приемник может “видеть” спутники только над горизонтом, ему необходимо знать, какие спутники нужно искать в данное время. Используя альманах (расписание движения спутников по их орбитам), загруженный в память приемника, GPSMAP 195 может определить положение любого GPS-спутника на небе и расстояние до него.

Для того, чтобы воспользоваться данными альманаха, GPSMAP 195 необходимо знать, где Вы находитесь, или же предоставить ему возможность самому определить свое местоположение.  Если Вы введете (инициализируете) это местоположение, приемнику обычно будет достаточно нескольких минут для вычисление  точных координат. Помните, что этот процесс инициализации необходим лишь при следующих условиях:

- при первом после изготовления включении;

- при перемещения приемника  на расстояние более 900 км от последнего вычисленного им местоположенияпри отключенном питании;

- при стирании памяти приемника и утере  всех запомненных данных.

12**************************************************************

((( справа)))

В предупреждении для авиаторов указывается срок действия базы данных Jeppesen. Предупреждение напоминает также, что электронные карты для точности всегда должны быть сверены по действующим бумажным картам.

Для ускорения процесса первого местоопределения в окне инициализации предлагается несколько вариантов для введения начального положения. Выберите “Select from Map” (“Выбор по карте”) для указания Вашего примерного местоположенияIсо странице карты.

Первое включение нового GPSMAP 195 является важным моментом для достижения наиболее качественной работы GPS-приемника. Приемнику надо предоставить возможность собрать данные со спутников и определить свое текущее местоположение. Для обеспечения надлежащей инициализации приемник GPSMAP 195 отгружается с завода с установкой на режим AutoLocateTM, благодаря которому приемник определит свое местоположение в любой точке Земли. Для ускорения процесса инициализации мы рекомендуем использование графической инициализации, которая описана ниже, что позволит определить координаты местоположенияIпримерно через одну минуту.

Для включения GPSMAP 195:

1. Нажмите и удерживайте клавишу    до появления звукового сигнала питания.

Появится страница приветствия, в то время как прибор проводит самотестирование. По завершении внутреннего теста появляется предупреждение авиатору, предлагающее Вам прочитать и ознакомиться с важной информацией, касающейся правильного использования электронных карт. Предупреждение авиатору содержит также указывает срок действия внутренней базы данных Jeppesen.

Для подтверждения ознакомления с предупреждением:

1. Нажмите клавишу Page.

Появится дежурное сообщение и приглашение выбрать способ инициализации.

Для просмотра сообщения системы:

1. Нажмите клавишу Page.

2. Нажмите клавишу Page снова, чтобы вернуться к предыдущей странице.

Появится окно выбора инициализации с выделенным вариантом “Select from map” (“Выбор с карты”).

Для инициализации Вашего текущего местоположенияIграфически:

1. Нажмите клавишу Edit/Enter  для инициализации приемника от встроенной карты общемирового охвата. Появится страница карты, предлагающая Вам с помощью курсора приближенно выбрать Ваше текущее местоположение на карте.

2. Для перемещения курсора в положение близкое к Вашему текущему местоположению используйте клавишное поле. Если Вам трудно приближенно определить Ваше местоположение, то воспользуйтесь нижнюю стрелку клавишного поля ZOOM для перехода к карте с более мелким масштабом.

3. Для подтверждения Вашего выбора нажмите Edit/Enter.

13**************************************************************

(((слева)))

Пока приемник собирает данные со спутников на странице состояния появятся контуры столбиков, соответствующих уровню мощности сигнала. Как только данные будут собраны и приемник готов работать со спутником, столбик мощности сигнала становится темным.

При включении GPSMAP 195 на время проведения внутреннего самотестирования прибора появляется страница приветствия. Для включения и выключения приемника используется одна и та же клавиша.

(((Справа))))

Теперь GPSMAP 195  начнет поиск спутников, соответствующих Вашему местоположению и должен определить координаты в течение минуты или около того. В процессе поиска приемником спутников в левой стороне полосы состояния появится мигающая иконка спутника. Появятся также столбHSI мощности сигнала для каждого видимого спутника с указанием его номера под соответствующим столбиком. Процесс приема спутников отображается в виде трех этапов:

* СтолбHSI мощности сигнала отсутствуют - приемник ведет поиск отмеченных спутников.

* Индицированы контуры столбHSI мощности сигнала - приемник нашел отмеченный спутник, и принимает от него информацию.

* Столбик мощности сигнала становится темным - приемник принял всю необходимую информацию от спутника и готов с ним работать.

Как только приемник принял информацию от по крайней мере трех спутников мигающая иконка спутника индицируется на полосе состояния постоянно, и GPSMAP 195 готов к работе.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ GPSMAP 195

Приемник GPSMAP 195 фирмы GARMIN является высокоэффективным электронным картографическим/навигационным устройством, обеспечивающим подробную карту любой территории и эффективное управление полетом с помощью множества сервисных функций непосредственно по движущейся карте на экране дисплея.  В этой части Вы ознакомитесь с основными страницами и функциональными возможностями прибора, начиная с демонстрации нормального процесса вычисления координат местоположения, а затем в режиме имитации полета. Как только Вы ознакомитесь с основными страницами и функциями прибора, можете переходить к ко второй справочной части Руководства с целью освоения конкретных функций и заданий.

В первой части Руководства подразумевается, что приемник установлен и инициализирован, и Вы не изменили ни одной из начальных установок прибора. Если же Вы изменили какие либо установки (форматы координат,  единицы измерения и т.п.), то описания и рисунки, приведенные в данной части могут не соответствовать конфигурации Вашего приемника.

Теперь, когда Вы инициализировали приемник и произвели определение координат, давайте вернемся к нормальной процедуре включения прибора и рассмотреть как это делается без этапа инициализации. Для начала нам понадобится на минуту выключить GPSMAP 195.

Для выключения GPSMAP 195:

1. Нажмите и удерживайте клавишу    примерно в течение 3х секунд, пока экран не очиститься.

Теперь мы можем вновь включить прибор.

Для включения GPSMAP 195:

1. Нажмите и удерживайте клавишу    до появления звукового сигнала питания. Появится страница приветствия, в то время как прибор проводит самотестирование.

2. По завершении самотестирования  нажмите  клавишу Page для подтверждения ознакомления с предупреждением авиатору.

14**************************************************************

((( справа))))

Контрастность экрана может быть отрегулирована со страницы  состояния нажатием левой или правой стрелок клавишного поля. Для подтверждения изменений нажмите Edit/Enter.

При включенной подсветке экрана внизу на любой странице на полосе состояния появляется иконка лампы.

(((слева)))

Появится страница состояния спутников, и приемник начнет поиск  спутников. Заметим, что когда GPSMAP 195 инициализирован правильно, последовательность страниц короче - окно выбора инициализации больше не появляется. Время определения координат в этом случае также меньше.

РЕГУЛИРОВКА КОНТРАСТНОСТИ И ПОДСВЕТКИ

Со страницы состояния Вы можете быстро отрегулировать контрастность и подсветку экрана.

Для регулировки контрастности экрана:

1. Нажатием правой стрелки на клавише @ увеличьте контрастность.

2. Нажатием левой стрелки на клавише @ уменьшите контрастность.

3. Завершите регулировку нажатием клавиши Edit/Enter

Трехуровенная подсветка экрана регулируется клавишей  и может быть установлена в любое время  с любой страницы. Когда подсветка включена, на полосе состояния появляется иконка лампы.

Для включения и регулировки подсветки:

1. Повторно нажимайте клавишу  “Л” до  установления нужного Вам уровня подсветки ( выключена, низкий, средний, высокий).

СТРАНИЦА СОСТОЯНИЯ СПУТНИКОВ

Поле состояния                                      Расположение спутников на небе

Точность в горизонте                           Индикаторы мощности сигналов

Коэффициент снижения точности

Индикатор состояния батарей             Полоса состояния

Страница состояния спутников приемника GPSMAP 195 обеспечивает визуальной информацией о работе со спутниками и состоянии приемника с помощью диаграммы уровня мощности сигналов и расместоположенияспутников в центре страницы. В левом верхнем углу указывается оценка точности измерений.

15**************************************************************

(((Слева)))

СтолбHSI уровня мощности сигнала указывают, насколько сильный сигнал принимается от каждого спутника. Чем выше столбик, тем сильнее сигнал.

При нормальных условиях, когда GPSMAP 195 принимает достаточное для вычисления координат количество спутниковых сигналов, он автоматически переходит к странице карты.

(((Справа)))

Расположение спутников на небе и мощность принимаемых сигналов позволяют Вам знать, какие спутнHSI находятся в поле зрения приемника и отслеживает ли он их сигналы.  На странице указываются расположение видимых спутников с указанием их номеров от 1 до 32. СтолбHSI уровня мощности сигнала указывают, насколько сильный сигнал принимается от каждого отслеживаемого спутника - чем выше столбик, тем сильнее сигнал. (За более подробной информацией о странице состояния спутников обращайтесь на страницу 44).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТРАНИЦ

Страница состояния спутников является одной из пяти основных страниц, выводимых на экран Вашего GPSMAP 195. Все страницы связаны в одну простую цепочку, что позволяет пролистывать их в любом направлении, нажимая клавиши Page или Quit. Для завершения знакомства с прибором давайте заглянем на следующую страницу, страницу местоположения.

Для перехода  к следующей странице:

1. Нажимайте клавишу Page, пока не появится страница положения. (Или нажимайте клавишу Quit для пролистывания страниц в обратной последовательности, пока не появится страница местоположения).

Примечание: При нормальных условиях, когда GPSMAP 195 принимает достаточное для вычисления координат количество спутниковых сигналов, он автоматически переходит к странице карты. Если в процессе поиска и приема  спутниковых сигналов будут нажаты какие либо клавиши, это нарушит автоматически выполняемую последовательность страниц.

16**************************************************************

(((cправа)))

Для перевода GPSMAP 195 в режим имитатора на странице состояния спутников нажмите клавишу MENU и выберите “Start Simulator?” (“Включить имитатор?).

Для начала работы имитатора подтвердите ознакомление с предупреждением имитатора путем нажатия Edit/Enter. Помните, ни при каких обстоятельствах нельзя использовать режим имитации для реальной навигации!

(((Слева)))

Графический компас

Время суток

Поля данных

Координаты местоположения

Полоса состояния

Страница местоположения приемника GPSMAP 195 показывает Ваше местоположение, в каком направлении и как быстро Вы движетесь. Компас в верхней части страницы указывает текущий курс относительно Земли (или направление движения) в процессе Вашего движения. Четыре выбираемых пользователем поля данных, расположенных ниже компаса, отображают текущий курсовой угол, путевую скорость (скорость относительно Земли), а также пройденное расстояние и высоту полета. Ваши текущие значения широты и долготы, а также текущее время на 12/24 часовой шкале отображены в нижней части страницы.

ВЫБОР РЕЖИМА ИМИТАЦИИ

Для продолжения знакомства с приемником и освоения основных страниц Вам понадобится перевести GPSMAP 195 в режим имитации.

Для перевода GPSMAP 195  в режим имитации:

1. Нажимайте клавиши PAGE или QUIT до появления на экране страницы состояния спутников.

2. Нажмите кнопку MENU. Появится страница вариантов, отображающая меню вариантов и функций для страницы состояния.

3. С помощью верхней и нижней стрелок клавишного поля @ выделите строку "Start Simulator?""Включить имитатор?" и нажать клавишу Edit/Enter.

4. Нажмите клавишу Edit/Enter для подтверждения ознакомления с предупреждением имитатора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Помните, что в режиме имитатора GPSMAP 195 не отслеживает реальных спутников и поэтому ни при каких обстоятельствах не может быть использован для реальной навигации. (GPSMAP 195 не может быть включен сразу в режиме имитатора. Если перед выключением прибора Вы забудете вернуть приемник к нормальному режиму. при следующем включении он сам вернется к режиму нормальной работы.)

При включении режима имитатора на поле состояния в верхней части страницы появится надпись "Simulating Navigation" ("Имитация полета"). Поскольку в режиме имитации приемник  на принимает спутниковых сигналов, Вам нет необходимости выходить из помещения. Таким образом, это самое подходящее время для того, чтобы  расположиться в удобном кресле дома или в офисе и продолжить наше знакомство с прибором.

17**********************************************************

(((( Cлева))))

Страница карты может быть сконфигурирована так, чтобы отображались дополнительные поля данных, а также графический указатель бокового уклонения от линии заданного  пути (СDI) или курсовой угол компаса.

Для увеличения или уменьшения изображения карты до нужной Вам степени детализации используйте клавишу ZOOM.

(((справа)))

СТРАНИЦА КАРТЫ

Следующей основной страницей является страница карты. Для продолжения нашего знакомства давайте сейчас перейдем к этому экрану.

Для выбора страницы карты:

1.Нажиммайте клавишу PAGE или  Quit до появления страницы карты

Страница карты GPSMAP 195 сочетает  цифровые карты с выбираемым пользователем дисплеем с навигационными данными и встроенной базой данных Jeppesen. Прежде, чем мы перейдем к тренировочному полету, давайте вкратце рассмотрим его отдельные элементы.

Иконка самолета

Окно данных

Курсор

Масштаб карты

На дисплее карты, расположенном в средней части страницы, осуществляется отображение Вашего воздушного судна  в виде иконки самолетика на электронной карте, включающей аэропорты, радиомаяки VOR и NDВ, пересечения и воздушные зоны. Дисплей карты Вашего GPSMAP 195 должен отобразить также прилегающую к Вашему текущему положению местность. Внутренняя база картографических данных, обеспечивает географический наименования, озера, реки, береговые линии, межгосударственные магистрали, магистрали США и штатов. Помимо этого, дисплей отображает линию Вашего пути, маршруты и расположенные поблизости путевые точки. С помощью курсора, перемещаемого по экрану, возможно панорамирование других участков карты, определять пеленг и дальность до заданной точки, а также выполнять различные действия с путевыми точками и маршрутами. Дополнительно поставляемые GARMIN фирменные географические картриджи позволяют Вам отображать дополнительные детали при масштабах вплоть до 1/10 морской мили.

Окно данных, расположенное в верхней части страницы, предоставляет по выбору пользователя разнообразные навигационные данные, включая курсовой угол, путевую скорость, пеленг и дальность до точки, отмеченной курсором на карте, или же до конкретной путевой точки.

Полоса состояния, расположенная в нижней части страницы, отображает текущую установку масштаба карты. Установка масштаба соответствует реальному расстоянию, которое укладывается от левого до правого края дисплея карты. Для получения лучшего обзора  близлежащей территории увеличьте или уменьшите масштаб для получения нужной Вам степени детализации карты.

Для изменения масштаба на странице карты:

1. Нажмите нижнюю стрелку на клавишном поле ZOOM для уменьшения масштаба и детализации карты для меньшей территории.

2.  Нажмите верхнюю стрелку на клавишном поле ZOOM для увеличения масштаба и уменьшения степени детализации карты для большей территории.

18*********************************************************

СТРАНИЦА КАРТЫ (продолж.)

(((справа)))

Для выбора указанного на экране аэропорта, радиомаяка или путевой точки просто перемещайте курсор до нужной Вам точки. На экране появится название, координаты, а также пеленг и дальность до этой точки от Вашего текущего местоположения.

Выбирая указанный на экране аэропорт, радиомаяк или воздушную зону с последующим нажатием клавиши Edit Enter  Вы можете вызвать и просмотреть информацию из базы данных для этой точки.

(((слева)))

Встроенная базовая карта обеспечивает географические подробности вплоть до масштаба 1/10 морской мили. При меньших  установках масштаба для обеспечения высокого качества представления карты требуются фирменные картриджи GARMIN c географическими данными. Имейте в виду, что в случае выхода за пределы возможного диапазона основной карты или специализированных картриджей, на поле диапазона появится надпись "OVR ZM" , напоминая Вам о необходимости поупражняться в правильном использовании картографических данных. Для получения более подробной информации о масштабах изображения карты и об использовании географических картриджей обратитесь на стр. 53 и 91.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУРСОРА КАРТЫ

Работать со страницей карты достаточно просто, поскольку все выполняется с помощью курсора. Управляемый с помощью клавишного поля со стрелками курсор является эффективным инструментом, который может быть использован для панорамирования любого участка карты, создания путевых точек, редактирования маршрута и просмотра информации из базы данных об аэропортах и наземных навигационных средствах (в дальнейшем - радиомаяках, -  прим. перев.), отображенных на экране.

Для лучшего освоения работы со страницей карты и использования курсора выполните следующее упражнение:

1. С помощью  нижней стрелки кнопки ZOOM установите масштаб карты 50 мор. миль. Иконка самолета должна находиться в центре карты.

2. Используя клавишное поле @ для  перемещения курсора, попробуйте пройтись по магистрали поблизости от вашего местоположения. Обратите внимание, как в верхней части страницы появляется другое поле данных, на котором наряду с широтой и долготой точки, указанной курсором,  приводятся пеленг и дальность до нее от Вашего местоположения, отмеченного самолетиком.

3. Используя клавишное поле @,  переместите курсор на одну из иконок аэропорта, появившуюся на дисплее карты, затем нажмите клавишу Edit/Enter. Появится страница местоположения аэропорта, на которой представлена информация из базы данных для данного аэропорта. Нажмите Quit для возвращения на дисплей карты.

4. Нажмите клавишу Quit для удаления курсора  и установки Вашего самолетика в центр дисплея карты.

Примечание: По мере панорамирования дисплея карты при перемещения курсора на новую область карты прежде, чем та будет отображена,  GPSMAP 195  понадобится загрузить дополнительные картографические данные. Об этом Вас предупредит появившееся на карте сообщение "Loading..." ("Загрузка").

Курсор может быть также использован для выбора пункта назначения в режиме GO TO ("Прямо на...") непосредственно на странице карты. Установив курсор на данной точке экрана (даже при отсутствии иконки в этой точке), простым нажатием кнопки GOTO Вы  можете назначить эту точку в качестве пункта назначения в режиме GOTO. Эта функция не относится к основным при ознакомлении с прибором, однако может оказаться весьма полезной во многих случаях. Более подробно о ней написано на стр. 50)

По мере освоения работы с курсором, Вы увидите, что благодаря возможности прокрутки (сканирования) и панорамирования, дисплей карты позволяет Вам исследовать любой регион Земли и создавать путевые точки и маршруты. Куда бы Вы не передвинули курсор, всегда с помощью одного нажатия клавиши Quit Вы можете вернуться к участку карты с Вашим текущим местоположением.

19**********************************************************

(((слева)))

Для вызова на дисплей девяти ближайших аэропортов нажмите клавишу NRST . Если в представленном перечне указаны радиомаяки, воздушные зоны и т.д., нажмите NRST еще раз для возвращения к списку ближайших аэропортов.

Нажатием клавиши GOTO с последующим подтверждением Edit/Enter выделенный аэропорт мгновенно становится  пунктом назначения.

СТРАНИЦА БЛИЖАЙШИХ ПУТЕВЫХ ТОЧЕК

Теперь, когда Вы имеете представление о работе с курсором, пора двигаться дальше и представить, как GPSMAP 195 будет вести себя в воздухе. Для того, чтобы помочь практическому освоению страницы карты и других функций, давайте воспользуемся режимом GOTO для полета в один из аэропортов, занесенных в память приемника. Из этого Вы узнаете, что может Вас ожидать в полете от Вашего нового GPSMAP 195.

Предположим, в процессе полета Вы   столкнулись с аварийной ситуацией и Вам необходимо найти место для срочной посадки. Лучше, конечно, если Вы просто хотите сделать остановку в ближайшем аэропорту или произвести заправку топливом. Одним нажатием клавиши Вы вызываете девять ближайших аэропортов в пределах 370 километров от вашего текущего местоположения. Мгновенно Вы можете выбрать аэропорт из этого списка и сделать его пунктом назначения. Или же Вы можете просмотреть всю доступную в базе данных Jeppesen информацию об этом конкретном аэропорте. Давайте взглянем на ближайшие аэропорты в Вашем регионе.

Для вызова девяти ближайших аэропортов:

1. Нажмите клавишу NRST для вызова страницы ближайших аэропортов.

Появится перечень девяти  ближайших аэропортов с указанием их пеленга и дальности до каждого.

Примечание: Если по какой либо причине страница ближайших путевых точек вместо перечня аэропортов выдаст Вам список ближайших воздушных зон. (с которыми мы вскоре познакомимся ), радиомаяков VOR и NDB, пересечений или путевых точек пользователя, вторично нажмите на клавишу NRST, чтобы вернуться к списку ближайших аэропортов.

Для полета Прямо На ближайший аэропорт:

1. С помощью верхней и нижней стрелок  на клавишном поле @ выделите нужный Вам аэропорт.

2. Нажмите клавишу GOTO, а затем Edit/Enter, чтобы сделать этот аэропорт пунктом назначения.

Теперь Вы можете пользоваться страницами карты и навигации для осуществления полета к месту назначения. Как правило, Вам потребуется дополнительная информация об аэропорте, например, какова длина ВПП, или возможно ли произвести заправку топливом. Со страницы ближайших путевых точек Вы можете просмотреть в базе данных Jeppesen информацию о любом из перечисленных аэропортов, или радиомаяках, используя страницу(ы) определения путевых точек.

Для просмотра данных Jeppesen о ближайшем аэропорте:

1. С помощью верхней и нижней стрелок  на клавишном поле @  выделите нужный Вам аэропорт.

2. Нажмите клавишу Edit/Enter, чтобы просмотреть страницу(ы) определения путевых точек для этого аэропорта.

20**********************************************************

((((справа)))

Нажатие клавиши GOTO вызывает окно GOTO, на котором Вы можете выбрать любой аэропорт или радиомаяк из базы данных Jeppesen или любую путевую точку пользователя, занесенную Вами в память приемника.

Страница вариантов GO TO, который позволяет Вам включить режим обратного маршрута TracBack или активизировать для полета запомненный маршрут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИШИ GOTO

Почти вся работа GPS приемника основывается на использовании местоположений, называемых путевыми точками, и навигацией к ним с использованием навигационных вычислений, осуществляемых приемником и дисплеев карты. Теперь, когда Вы узнали, как страница состояния  может быть использована для контроля поиска спутниковых сигналов, а страницы местоположенияи карты могут быть использованы для определения Вашего текущего местоположения, настало время для изучения навигационных функций GPSMAP 195, начиная с функции GOTO. Клавиша GOTO, расположенная на левой стороне клавиатуры ниже клавиши, является основным средством, используемым для выбора пункта назначения или маршрута полета. Клавиша GOTO используется в трех основных    случаях:

1.Однократное нажатие клавиши GOTO вызывает окно GOTO, на котором Вы можете выбрать любой аэропорт или радиомаяк из базы данных или путевую точку пользователя из памяти приемника. В случае, когда пунктом назначения является аэропорт, он может быть выбран по идентификатору, названию  или городу.

* Последующее нажатие клавиш GOTO и MENU предлагает набор вариантов GOTO, который позволяет Вам включить режим обратного маршрута TracBack , выбрать опубликованный вариант захода на посадку для данного аэропорта или выбрать для навигации запомненный маршрут.

* После панорамирования местности на дисплее карты нажатие клавиши  GOTO позволяет Вам по изображению карты на экране выбрать путевую точку, радиомаяк или просто точку расположения курсора в качестве пункта назначения.

Для этой имитации полета мы выберем близкорасположенный аэропорт и полетим прямо к этому месту. Если вы не изменяете идентификаторы близлежащих аэропортов, то вернитесь на  страницу ближайших аэропортов, которую мы рассматривали на предыдущей странице  и выберите Ваш пункт назначения непосредственно из списка. В противном случае, нам нужно с помощью клавиатуры ввести идентификатор.

Для выбора аэропорта назначения:

1. Нажмите GOTO. Появится окно GOTO.

2. Выделите поле идентификатора путевой точки путем нажатия нижней стрелки на клавишном поле @.

3. Для начала ввода идентификатора аэропорта нажмите Edit/Enter.

4. Для ввода первой буквы идентификатора аэропорта используйте нижнюю и верхнюю стрелки клавишного поля @.

5. Для перехода к следующей букве идентификатора нажмите правую стрелку клавишного поля @. (Если Вы допустили ошибку, то вернуться назад можно с помощью левой стрелки.)

6. Повторяйте пункты 3 и 4 до полного набора идентификатора аэропорта.

7. Нажмите Edit/Enter для ввода выбранного аэропорта. В верхней части страницы карты теперь будут указаны пеленг и дальность до выбранного аэропорта.

21**********************************************************

(((слева))))

Страница HSI (указателя горизонтальной обстановки) графически отображает заданную линию пути (ЛЗП), фактическую линию пути, линейное боковое уклонение от ЛЗП, и курсовой угол (TO/FROM). На верхнем рисунке представлена индикация заданного курса и пеленга пункта назначения.

Для работы в режиме имитации полета используйте клавишное поле @. Верхняя и нижняя стрелки управляют скоростью полета. Правая и левая стрелки управляют линией пути.

((( справа))))

СТРАНИЦА HSI (УКАЗАТЕЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ).

Следующим экраном  за страницей карты, идет страница HSI (указателя горизонтальной обстановки, - главным образом, курсовой информации, прим. перев.).

Для выбора страницы HSI (указателя горизонтальной обстановки).

1. Нажмите клавишу PAGE

Cтраница HSI является первичным навигационным экраном и графически отображает линию заданного пути (ЛЗП), фактическую линию пути, боковое уклонение от ЛЗП (отклонение от курса) и курсовой угол (TO/FROM).  При использовании режима вертикальной навигации дисплей HSI обеспечивает управление по вертикали.

Указатель ЛЗП

Риска-D-bar

Шкала компаса

Поля данных

Курсовая отметка

Курсовой флажок-указатель

Шкала и масштаб указателя бокового уклонения

Выбираемые пользователем поля данных появляются в верхней части страницы и среди прочей информации указывают также дальность до пункта назначения, путевую скорость и расчетное время в пути.

Поскольку GPSMAP 195 работает в режиме имитатора, Вы можете задавать скорость полета и курс непосредственно с навигационной страницы, используя клавишное поле @. А теперь давайте направимся к нашему аэропорту, задавая путевую скорость и курс для того, чтобы прочувствовать, как работает HSI.

Для задания имитируемой путевой скорости самолета:

1. Для увеличения скорости через 5 узлов (9км) повторно нажимайте верхнюю стрелку клавишного поля @ . Для уменьшения скорости через такие же интервала нажимайте нижнюю стрелку клавишного поля @.

Для задания путевого угла:

1. Нажимайте левую и правую стрелку на клавишном поле @.

Для  установки имитатора в режим автоматического отслеживания заданного курса:

1. Последовательно нажмите GOTO и Edit/ Enter.

22***********************************************************

(((cправа)))

На полосе состояния индицируется установка шкалы указателя бокового уклонения УБУ. Для изменения масштаба шкалы используйте клавишу ZOOM.

Поля данных могут быть конфигурированы для отображения любых из четырнадцати величин. Для изменения поля данных выберите страницу вариантов HSI нажатием клавиши MENU.

Страница HSI

Смещение от ЛЗП вправо              Смещение от ЛЗП влево

Обратите внимание, что при отклонении от ЛЗП одновременно приходят в движение шкала компаса, указатель ЛЗП и риска D-bar УБУ, что дает Вам графические указания для возвращения на ЛЗП. Шкала компаса поворачивается, показывая Вам в верхней части страницы текущее значение фактического путевого угла. ( Не путайте эти показания с курсовым углом, поскольку эти углы могут иметь различные значения!). Указатель ЛЗП остается неподвижным, указывая заданное направление (заданный путевой угол) на пункт назначения - исходная  линия пути от начальной путевой точки до пункта назначения. Риска D-bar и УБУ (указатель бокового уклонения) показывают, насколько вправо или влево от ЛЗП Вы отклонились.

Установка шкалы УБУ указана справа внизу страницы. Установка шкалы соответствует расстоянию от центра шкалы до ее правой или левой границы. Начальная установка УБУ соответствует 1, 25 мор.мили и может быть изменена в пределах от 0,25 до 5,0 мор. миль.

Для изменения масштаба УБУ:

1. Нажмите клавишу ZOOM в любом направлении ( вверх - для увеличения, вниз - для уменьшения масштаба.

Поля данных страницы HSI также могут быть реконфигурированы для отображения любых из четырнадцати навигационных параметров.

Эти навигационные параметры приведены в Приложении А. Чтобы продемонстрировать, как можно изменить поля данных,  давайте заменим в поле данных значение ЕТЕ (Расчетное время в пути) на величину заданного путевого угла (ЗПУ).

Для изменения поля данных:

1. Нажмите клавишу MENU для вызова страницы вариантов HSI.

2. Выделите строку "Change Data Fields" ("Изменить поле данных") и нажмите Edir/Enter. Теперь выделенное поле появится в левом верхнем углу экрана (начиная  с поля WPT (путевых точек)).

3. С помощью клавишного поля  @   выделите поле ЕТЕ (Расчетное Время Прибытия) и нажмите Edit/Enter.

4. Выделите вариант DTK (Заданный Путевой Угол) и нажмите Edit/Enter.

5. Для завершения нажмите QUIT.

23**********************************************************

(((слева)))

При использовании клавиши GOTO на странице активного  маршрута указывается наименование пункта назначения, дальность до него от текущего местоположения и  расчетное время в пути.

Когда имеет место предупреждение о воздушной зоне, сначала Вы получите звуковой сигнал, и на полосе состояния замигает надпиcь: " Message - Press Page" ("Сообщение - Нажмите (клавишу) "PAGE"). Для прочтения сообщения-предупреждения о СВЗ нажмите PAGE.

(((справа)))

СТРАНИЦА АКТИВНОГО МАРШРУТА

Номер и описание маршрута

Наименование пункта назначения

Текущая ПТ назначения

Расчетное время прибытия

Дальность до ПТ

Последней из пяти основных страниц является страница активного маршрута. На странице активного маршрута указывается ПТ назначения для режима GOTO или перечислены все точки маршрута с указанием их наименования, дальности до них от текущего местоположенияIи расчетное время в пути (ЕТЕ).  Текущая ПТ назначения отмечена стрелкой на левой стороне страницы. Если ПТ назначения не была задана ни в маршруте ни с помощью режима GOTO, перечень ПТ на странице будет пустым.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗДУШНЫХ ЗОНАХ

По мере Вашего полета по маршруту Вы можете пролететь в непосредственной близости или войти в воздушную зону (ВЗ). Во всех случаях Вашего нахождения в пределах 2х миль от границы, предполагаемого вхождения в зону или попадания внутрь ВЗ, GPSMAP 195 предупредит Вас сообщением и обеспечит подробной информацией о каждой ВЗ, о которой Вы получили предупреждение. Посмотрите внимательно  на дисплей карты. Если вы увидите впереди по Вашему маршруту полета ВЗ, при подлете  к ней Вы будете предупреждены при помощи сообщения. (Возможно, Вам придется ждать несколько минут, чтобы получить это сообщение, в зависимости от скорости полета.)

Примечание: Предупреждение о ВЗ имеет место, когда Ваша текущая высота полете находится между верхней и нижней границами ВЗ. Если же Вы пролетаете на несколько  сот метров ниже или выше указанных границ ВЗ, GPSMAP 195 не будет вас беспокоить предупреждениями, но границы ВЗ все-таки на дисплее  карты появятся.

Для возвращения к дисплею карты и просмотра границ ВЗ:

1. Нажмите клавишу PAGE или QUIT несколько раз до появления страницы карты.

24**********************************************************

(((справа)))

Со страницы ближайших ВЗ Вы можете получить перечень всех предупреждений о ВЗ; на этой же странице будет также указаны тип предупреждения и время до входа в ВЗ

На странице определения ВЗ приведены дополнительная информация,касающаяся предупрждений о ВЗ. На этой странице Вы сможете узнать верхнюю и нижнюю границы ВЗ, управляющее агенство и частоты связи.

(((Слева)))

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗДУШНЫХ ЗОНАХ (прод.)

Когда имеет место предупреждение о воздушной зоне, GPSMAP 195 издает прерывистый сигнал, а в нижней части экрана на полосе состояния замигает надпиcь: " Message - Press Page" ("Сообщение - Нажмите (клавишу) "PAGE").

Для прочтения сообщения-предупреждения о ВЗ:

1.Нажмите клавишу PAGE.

2. Снова нажмите клавишу PAGE, чтобы вернуться к странице карты.

Для каждой воздушной зоны, о которой поступило предупреждение, Вы можете получить дополнительную информацию, включая наименование, класс, управляющее агентство и границы по высоте.

Для ознакомления с дополнительной информацией:

1. Нажмите клавишу NRST. Появится страница ближайших ВЗ, содержащая информацию о ВЗ (до 6 ближайших ВЗ), о которых Вы  предупреждены.  В каждой распечатке указан тип предупреждения и расчетное время  до вхождения в ВЗ, если Ваш маршрут ее пересекает.

2. Для просмотра конкретной информации о любой из перечисленных ВЗ, выделите ее наименование при помощи клавишного поля @ и нажмите Edit/Enter. Появится страница определения ВЗ, предоставляющая дополнительную информацию, включая нижнюю и верхнюю границы  выбранной ВЗ.

3. Для возвращения на страницу ближайших аэропортов нажмите клавишу QUIT.

4. Для возвращения на предыдущую страницу нажмите QUIT.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда выдается предупреждение о ВЗ, можно ожидать, что после нажатия клавиши NRST появится страница ближайших ВЗ - не ближайших аэропортов. Однако, возможны ситуации, когда после выдачи  предупреждения о ВЗ и нажатия кнопки выдается перечень ближайших аэропортов или радиомаяков. Это просто означает, что условия выдачи предупреждения исчезли. Такие ситуации возможны, в частности, при маневрах и изменении курса, когда продолжение фактической линии пути кратковременно пересекает ВЗ, создавая предпосылки для выработки сигнала предупреждения.

Сообщения-предупреждения о ВЗ  класса В и С, зонах МОА, ВЗ с ограничениями и других ВЗ может быть выключен и может быть также удален с дисплея карты во избежании излишней детализации крупномасштабных карт. За более подробной информацией и определениями ВЗ обращайтесь на страницы 65-66.

25**********************************************************

(((СЛЕВА)))

Страница главного меню GPSMAP 195 используется для выбора режимов и функций установок, маршрута, линии пути, а также навигационных вычислений Е6В. Для вызова на экран страницы главного меню дважды нажмите MENU.

Для удаления запомненного пути выберите строку "Delete Track?" (Удалить путь?") и нажмите Edit/Enter.

(((справа))))

СТРАНИЦА ГЛАВНОГО МЕНЮ

Как Вы уже видели, главные страницы GPSMAP 195 отображают важнейшую информацию о состоянии, местоположении, навигационных и картографических параметрах. Последняя страница, о которой мы расскажем в этой части, называется страница главного меню GPSMAP 195, обеспечивающая доступ к работе с маршрутами и функциями планирования, а также к функциям установки различных рабочих и навигационных параметров. Вызов главного меню возможен с любой страницы и  осуществляется с помощью клавиши MENU.

Для вызова страницы главного меню:

1. Дважды нажмите клавишу MENU.

Восемь субменю страницы главного меню разделяются на категории по функциональному назначению. Выбор конкретного субменю Вы можете произвести путем простого выделения нужного варианта с помощью  клавишного поля @ и нажатием Edit/Enter. Для лучшего представления о работе со страницей главного меню, давайте удалим записанный нами во время имитационного полета. Это гарантирует Вам свободную память приемника, когда Вы начнете  с ним  самостоятельную работу.

Для выбора субменю пути:

1. С помощью клавишного поля @ выделите вариант "Track" ("Путь") и нажмите Edit/Enter.

На странице запоминания пути Вы можете задать, записывать ли запомненный путь и определить, как это сделать. Запомненный путь это запись отобранных местоположений, где Вы были. Эта информация может быть автоматически запомнена GPSMAP 195  и отображена на карте, оставляя видимый след в процессе Вашего полета. Страница запоминания пути имеет индикатор общей заполненности памяти, а также функции удаления запомненного маршрута и обратного преобразования маршрута TracBack. ( Функция TracBack позволяет на основе информации о запомненном маршруте реализовать обратный маршрут назад к месту старта. Более подробно эта функция представлена  на странице 79).

Для удаления запомненного маршрута:

1. Выделить вариант "Delete Track?" ("Удалить Путь") и нажмите Edit/Enter. Появится подтверждение вызова страницы.

2. Выделите подсказку  "Yes"("Да") и нажмите Edit/Enter для подтверждения.

3. Нажмите клавишу PAGE для возвращения к последовательности главной страницы.

Примите наши поздравления! Теперь Вы освоили основные режимы работы GPSMAP 195 . Ваш новый приемник представляет собой высокоэффективный инструмент, обладающий многими специализированными функциями, которые не были представлены в первой части Руководства. Подробное описание работы с этими функциями или выполнения конкретных задач Вы можете найти в краткой справочной карте или в соответствующем справочном разделе данного руководства.

26**********************************************************

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

(((справа)))

Внутрення база данных Jeppesen приемника  GPSMAP 195 поставляется в следующих версиях: Американская, Международная Атлантическая и Международная Тихоокеанская. Американская версия охватывает Северную, Центральную и Южную Америки. Международная Атлантическая охватывает Европу, Африку, Средний Восток и Северную Азию. Международная Тихоокеанская охватывает Азию, Австралию, Средний Восток и Восточную Европу.

Срок действия базы данных указывается на странице предупреждения авиаторам. Заказ на обновление базы данных можно сделать через Вашего дилера или непосредственно через фирму GARMIN.

(((слева)))

КАТЕГОРИИ ПУТЕВЫХ ТОЧЕК

В GPSMAP 195 используется внутренняя база данных Jeppesen, обеспечивающая информацией о координатах и оборудовании тысяч аэропортов, радиомаяков VOR и NDB, а также пересечениях. Каждая единица хранения рассматривается как путевая точка (ПТ) со своей широтой/долготой, идентификатором (до шести букв и/или цифр) и другой  относящейся к делу информацией. Помимо этого, можно создать и хранить в памяти до 250 ПТ пользователя и 250 символьных ПТ.

Информацию о ПТ GPSMAP 195 может быть получена с помощью клавиши WPT. Для Вашего удобства  ПТ разбиты на пять категорий. Для каждой категории предоставляется разного типа информация в зависимости от конкретной ПТ:

* Аэропорты - Идентификатор, город/штат, страна, наименование, координаты (шир/долг), превышение (высота над уровнем морем), топливо для заправки, ВПП, схема захода на посадку и частоты связи.

* Радиомаяки VOR -  Идентификатор, город/штат, страна, наименование, координаты (шир/долг), частоты и наличие дальномерного оборудования (DME) или TACAN.

* Радиомаяки NDB - Идентификатор, город/штат, страна, наименование, координаты (шир/долг)  и частоты.

* Пересечения - Идентификатор, регион/страна, координаты (шир/долг), пеленг/дальность до ближайшего радиомаяка VOR.

* ПТ пользователя - Идентификатор (наименование), координаты (шир/долг), комментарии пользователя и опорная ПТ.

Для просмотра информации о нужной ПТ выберите категорию ПТ на поле категорий ПТ, расположенном в верхней левой части страницы ПТ.

Для выбора категории ПТ:

1. Для вызова страницы определения ПТ нажмите клавишу WPT.

2. С помощью клавишного поля @ выделите поле категории ПТ.

3. Для вызова  категорий ПТ нажмите клавишу Edit/Enter. На экране появится список из всех пяти типов категорий ПТ.

4. Используя верхнюю и нижнюю стрелки клавишного поля @, выберите нужную Вам категорию.

5. Для подтверждения выбора категории ПТ нажмите  Edit/Enter.

После выбора категории ПТ, для просмотра информации о ПТ нужно ввести идентификатор или наименование нужной ПТ. Аэропорты, радиомаяки VOR и NDB могут быть введены с помощью их идентификатора, наименования  или местоположения (города). Пересечения и ПТ пользователя должны введены с помощью их идентификатора.

27**********************************************************

(((Слева)))

ПТ выбираются с помощью их идентификатора ( или наименования). Если один и тот же идентификатор использован для нескольких ПТ, то появится страница одноименных ПТ, на которой Вы можете выбрать нужную Вам ПТ.

Помимо идентификаторов, для выбора аэропортов, радиомаяков VOR и NDB могут быть использованы их наименование или город, где они расположены.

(((справа)))

Для ввода идентификатора ПТ:

1. С помощью клавишного поля @  выделите поле идентификатора.

2. Нажмите Edit/Enter.

3. С помощью верхней и нижней стрелок клавишного поля @ наберите буквы нужного идентификатора, используя правую стрелку для перехода к каждой последующей букве.

4. Как только идентификатор будет введен, с помощью функции Spell`N`Find GPSMAP 195 "просмотрит" доступную базу данных, выводя на экран все ПТ, имеющие такие же буквы идентификатора, какие Вы ввели для этой ПТ. Когда нужная Вам ПТ появится на экране, нажмите Edit/Enter.

Примечание: Для обозначения аэропортов в GPSMAP 195 используются идентификаторы ИКАО (Международная Организация Гражданской Авиации). В США для аэропортов в качестве первой буквы стоит "К".  Это принято для идентификаторов аэропортов, состоящих только из одних букв. Например, "LAX" превращается в "KLAX", а " JFK" становится "KJFK". Идентификаторы аэропортов, содержащие цифры, такие, как  "H34" или "7M5"  не изменяются.

Некоторые ПТ в базе данных могут иметь один и тот же идентификатор. Когда Вы вводите наименование ПТ, которое не является уникальным, появится страница одноименных ПТ для того , чтобы Вы смогли выбрать нужную Вам ПТ. Перечень одноименных ПТ, содержащий дополнительно их категории и регион, облегчит поиск нужной Вам ПТ.

Для выбора нужной Вам ПТ из перечня одноименных ПТ:

1. На странице одноименных  ПТ выделите нужную Вам ПТ и нажмите Edit/Enter.

Как только Вы выбрали категорию ПТ, становится возможным получение информации о ПТ путем ввода наименования аэропорта, радиомаяков VOR и NDB или же наименования города, где они расположены. ( Информация о пересечениях и ПТ пользователя не может быть вызвана введением их наименования или названия города).

Для выбора ПТ по ее наименованию или названию города:

1. Выберите нужную Вам категорию ПТ (Аэропорты, радиомаяки VOR  или NDB).

2. Для выделения поля наименований  ПТ или названия города используйте клавишное поле @. Если поля наименований  ПТ или названия города на странице аэропортов не появятся, то Вам нужно прежде вызвать страницу расположения аэропортов. На следующей странице  объясняется, как работать со страницами аэропортов.

3. Для начала ввода наименования ПТ или города нажмите Edit/Enter.

4. С помощью клавишной панели @ введите наименование ПТ или города.

5. С помощью функции Spell`N`Find GPSMAP 195 "просмотрит"  базу данных, выводя на экран все ПТ, имеющие такие же буквы идентификатора, какие Вы ввели для этой ПТ. Когда нужная Вам ПТ появится на экране, нажмите Edit/Enter.

При выбранных категории и идентификаторе ПТ GPSMAP 195 обеспечит Вас подробной информацией, размещенной на различных страницах определения ПТ.

28**********************************************************

((((Справа))))

На странице ВПП аэропорта представлены данные о ВПП и карта близлежащей местности. Используя клавишу ZOOM, можно увеличить/уменьшить масштаб карты для выявления подробностей на карте района аэропорта.

Для просмотра различных страниц аэропортов выберите "Loc?" (местоположение), "Comm?"(частоты радиосвязи), "Rwy?"(ВПП) или "Appr?" (схема захода на посадку).

(((слева))))

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЭРОПОРТАХ

В GPSMAP 195 предусмотрены четыре страницы аэропортов:

* Местоположение Аэропорта - позволяет ввод нужного Вам аэропорта с помощью идентификатора, его наименования или названия города; отображает широту, долготу и превышение (высоту над уровнем моря) аэропорта, а также наличие топлива.

* Радиосвязь в аэропорту - позволяет ввод нужного Вам аэропорта с помощью идентификатора и выдает информацию о средствах радиосвязи и их частотах.

* ВПП аэропорта - позволяет ввод нужного Вам аэропорта с помощью идентификатора; выдает информацию о назначении, длине, покрытии  и освещении ВПП и/или  частотах управляемого пилотом освещения.

* Заход на посадку в аэропорту - позволяет ввод нужного Вам аэропорта с помощью идентификатора; выдает посадочный курс опубликованных в справочниках ILS, курсовых радиомаяков, систем зональной навигации, GPS, радиомаяков VOR, VOR/DME или NDB.

Для просмотра страниц аэропортов:

1. Выберите категорию аэропортов и введите идентификатор нужного Вам аэропорта. На экране появится страница, которой  Вы пользовались  в последний раз.

2. С помощью левой стрелки перемеcтите поле выделения на одну из подсказок "Loc?" , "Comm?", "Rwy?" или "Appr?" и нажмите Edit/Enter. (Только три из этих подсказок доступны в любое время. Четвертая фактически является экраном, с которым Вы работаете).

Для выхода из страниц аэропортов и возвращения к ранее просматриваемой странице:

1. Нажмите клавишу Quit

Категории ПТ                                                Наименование ПТ

Идентификатор Аэропорта                        Местоположение города

Координаты аэропорта                            Высота аэропорта над

уровнем моря

Другие страницы аэропортов                  Наличие топлива

29***********************************************************

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЭРОПОРТАХ (прод.)

(((СЛЕВА))))

На странице местоположения аэропорта для конкретного аэропорта приведены его наименование, город, координаты, превышение (высота над уровнем моря) и наличие топлива.

Для просмотра перечня частот используйте клавишное поле @. По мере продвижения по перечню расположенный справа индикатор местоположенияв виде вертикального столбика показывает, какая часть перечня выведена на экран.

(((справа))))

На странице  местоположения аэропортов приводятся широта, долгота и высота выбранного аэропорта, а также наличие топлива для заправки. Со страницы местоположения аэропортов Вы можете вызвать нужный Вам аэропорт с помощью идентификатора, его наименования или названия города, как это описано на странице 28. На странице местоположения аэропортов используются следующие обозначения и аббревиатуры:

Превышение - высота над уровнем моря в футах или метрах;

Местоположение -  положение аэропорта в том формате координат, который был выбран Вами на странице начальных установок ( широта/ долгота или же UTM/ UPS).

Топливо - содержит перечень сортов топлива, имеющихся в наличии для заправки, в данном аэропорту.

* AV - AVGAS: c октановым числом 80-87 и 100 - 130, 100LL

* JET - Jet A, Jet A-1, Jet A+

* MO- MOGAS: c октановым числом 87 без свинца.

Категория ПТ

Идентификатор аэропорта

Назначение частоты радиосвязи

Частота

Индикатор положения

Другие страницы аэропорта

На странице радиосвязи в аэропорту приведены частоты радиосвязи и перечень радиосредств, их использующих; для вызова нужного аэропорта достаточно набрать его идентификатор (см. стр. 28). В зависимости от их наличия в аэропорту приводятся назначение частот связи:

* ATIS- служба автоматической передачи информации в районе аэродрома

* Clearance - диспетчерская служба

* Tower - вышка (диспетчерский пункт)

*  Multicom - общая радисвязь

* Departure - вылет

* Arrival - прибытие

* TMA - узловой диспетчерский район

* Class C - связь в зоне Класса С

* Pre-Taxi - связь при рулении

* Ground - наземная радиосвязь

* Unicom - адресная связь

* Other - другие

* Approach - заход на посадку

* Class B - связь в зоне Класса В

* СTA - узловая диспетчерская зона аэродрома

* TRSA - зона аэродромного радиолокационного обслуживания

30**********************************************************

(((справа))))

Некоторые частоты, отмеченные знаком вопроса "?"после типа радиосвязи имеют ограничения по применению. Выделяя эти типы радиосвязи и нажимая клавишу Edit/Enter,  можно вызвать на экран информацию об этих ограничениях.

Данные для каждой ВПП можно получить из поля назначения ВПП.

(((справа)))

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЭРОПОРТАХ (прод.)

В тех случаях, когда за указанием типа радиосвязи следует знак "?", имеются ограничения по применению  этой частоты. Эти ограничения могут быть связаны с сектором и/или высотой.

Для ознакомления с этими ограничениями:

1. Выделите нужное Вам назначение частоты.

2. Нажмите клавишу Edit/Enter. Появится страница информации о частотах, содержащая дополнительные подробности относительно выбранной частоты.

Категория ПТ

Идентификатор аэропорта

Покрытие и условия освещения ВПП

Назначение ВПП

Длина и ширина ВПП

Карта окрестностей аэродрома

Другие страницы аэропорта

Следующей страницей аэропорта является страница ВПП, на которой для выбранного аэропорта представлены схемы действующих ВПП, с указанием их назначения, длины, ширины, покрытия и освещения.

Карта окрестности ВПП представляет ориентированную верхней частью на Север схему действующих  ВПП с указанием данных о длине, ширине, покрытии и освещении, приведенными сразу под назначением ВПП. На поле "Surface"("Покрытие") появится одно из нижеследующих типов покрытия: hard (твердое), turf (травяное), sealed(уплотненное), gravel (гравий), dirt(земляное), soft(неизвестное мягкое), unknown(неизвестное) или water(посадка на воду).  На поле "Lights" ("Освещение") будет указана одна из пяти возможных схем освещения: part time (освещение неполное время суток), full time (круглосуточное освещение), pilot controlled (управляемое пилотом с указанием частоты), no lighting (освещение отсутствует) или unknown (неизвестное).

Если на аэродроме имеется более одной ВПП, данные по дополнительным ВПП могут быть вызваны путем выбора другой ВПП на поле назначения ВПП.

Для просмотра данных о дополнительных ВПП:

1. Выделите поле назначения ВПП.

2. Нажмите клавишу Edit/Enter.

3. С помощью клавишного поля @  выберите нужную Вам ВПП.

4. Для подтверждения выбора нажмите Edit/Enter.

31**********************************************************

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЭРОПОРТАХ (прод.)

(((слева)))

Для увеличения/уменьшения необходимой Вам степени увеличения карты воспользуйтесь клавишей ZOOM.

Выберите карту окрестности ВПП и панорамируйте близлежащую территорию с помощью клавишного поля @.

(((справа)))

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЭРОПОРТАХ (прод.)

Страница ВПП также позволяет Вам увеличивать, уменьшать и панорамировать изображение на экране для выявления нужных Вам деталей. Для больших аэропортов Вы можете уменьшить масштаб карты и/или панорамировать окрестности ВПП на карте для выявления дополнительных деталей.

Для увеличения или уменьшения    изображения на странице ВПП:

1. Для уменьшения изображения нажмите верхнюю стрелку клавиши ZOOM. Установка большего масштаба позволяет осмотреть большую территорию, но с меньшим количеством деталей.

2. Для увеличения изображения нажмите нижнюю стрелку клавиши ZOOM. Установка меньшего масштаба позволяет осмотреть меньшую территорию, но с большим количеством деталей.

Для панорамирования окрестностей ВПП на карте:

1. С помощью клавишного поля @  выделите карту территории ВПП. При выделении  карты территории ВПП внешняя граница карты становится шире.

2. Для активизации функции панорамирования  нажмите Edit/Enter  и с помощью клавишного поля @ панорамируйте карту в желаемом направлении. Появится курсор, и при достижении им края карты территории ВПП карта будет сканироваться под курсором.

3. Если Вы увеличиваете или уменьшаете изображение во время панорамирования, курсор будет центрироваться  на карте территории ВПП на последнем положении курсора.

4. Для выхода из режима панорамирования нажмите клавишу Quit.

Категория ПТ

Средства захода на посадку

Экран захода на посадку

ПТ захода на посадку

Другие страницы аэропорта

Последней страницей аэропортов является страница захода на посадку, на которой отображены курс конечного участка и ПТ для каждой опубликованной схемы захода на посадку на выбранном аэродроме.  База данных Jeppesen в GPSMAP 195 включает заходы на посадку с помощью ILS, курсового радиомаяка,  систем зональной навигации, GPS, радиомаяков VOR, VOR/DME или NDB. Одновременно указывается только один курс захода на посадку. Если для выбранного аэропорта возможны другие схемы захода на посадку, Вы можете их просмотреть на поле схемы захода на посадку.

32**********************************************************

(((справа))))

Для просмотра дополнительных  схем захода на посадку выделите поле схем захода на посадку и нажмите Edit/Enter.

Выберите карту территории захода на посадку и панорамируйте  вокруг отображения карты, используя клавишное поле @.

(((справа)))

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЭРОПОРТАХ  (прод.)

Для  просмотра дополнительных заходов на посадку:

1. Выделите поле схем захода на посадку.

2. Нажмите клавишу Edit/Enter.

3. Для выбора нужной схемы захода на посадку нажмите клавишное поле @.

4. Для подтверждения выбора и вызова данных о заходе на посадку нажмите клавишу Edit/Enter.

Страница заходов на посадку позволяет увеличивать, уменьшать и панорамировать изображение по Вашему желанию для выявления всех необходимых деталей. Для длинных участков захода на посадку возможно Вам захочется панорамировать и увеличить изображение для просмотра необходимых деталей на карте.

Для увеличения и уменьшения изображения на карте захода на посадку:

1. Для уменьшения изображения нажмите верхнюю стрелку клавиши ZOOM. Установка большего масштаба позволяет осмотреть большую территорию, но с меньшим количеством деталей.

2. Для увеличения изображения нажмите нижнюю стрелку клавиши ZOOM. Установка меньшего масштаба позволяет осмотреть меньшую территорию, но с большим количеством деталей.

Для панорамирования карты территории захода на посадку:

1. С помощью клавишного поля @ выделите карту территории захода на посадку. При выделении карты территории захода на посадку внешняя граница становится шире.

2. Для активизации функции панорамирования  нажмите Edit/Enter  и с помощью клавишного поля @ панорамируйте карту в желаемом направлении. Появится курсор, и при достижении им края карты территории захода на посадку карта будет сканироваться под курсором.

3. Если Вы увеличиваете или уменьшаете изображение во время панорамирования, курсор будет центрироваться  на карте территории захода на посадку на последнем положении курсора.

4. Для выхода из режима панорамирования нажмите клавишу Quit.

ИНФОРМАЦИЯ О РАДИОМАЯКАХ  VOR

Страница ПТ GPSMAP 195 , представленная на левом поле следующей страницы, позволяет Вам вызвать нужный радиомаяк VOR с помощью идентификатора, наименования или названия города  и вывести его координаты, частоту и другую информацию.

Для просмотра информации о радиомаяке VOR:

1. На поле категории ПТ выберите категорию “радиомаяки VOR”.

2. Введите идентификатор, наименование или название города нужного Вам радиомаяка VOR.

3. Нажмите клавишу Edit/Enter.

В верхней части страницы радиомаяков VOR перечислены идентификатор, тип наименования радиомаяка (терминал/низковысотный/высотный), город/штат и рабочая частота. Если радиомаяк VOR территориально совмещен с дальномерным радиооборудованием DME или TACAN, это будет отмечено сразу после указания рабочей частоты VOR. В нижней части страницы указаны также широта, долгота, а также регион и страна местоположения радиомаяка. Вариант "See Map?" ("Показать карту?") позволяет вызвать карту территории местоположения VOR.

33***********************************************************

ИНФОРМАЦИЯ О РАДИОМАЯКАХ  VOR (прод.)

(((слева)))

Страница радиомаяков VOR обеспечивает исчерпывающей информацией о выбранном радиомаяке, включая наименование, город, частоту и указание на наличие рядом DME или TACAN.

Страница радиомаяков NDB обеспечивает исчерпывающей информацией относительно выбранного радиомаяка NDB, включая наименование, названия города и рабочей частоты.

(((справа))))

Для просмотра карты территории местоположения радиомаяка VOR:

1. Выбрав нужный радиомаяк VOR выделите в нижней части страницы строку "Show Map?"("Показать Карту?") и нажмите Edit/Enter. Появится карта, показывающая местоположение VOR и прилегающую территорию.

2. Для выявления необходимых деталей на карте с помощью клавиши  ZOOM увеличьте или уменьшите изображение .

3. Когда закончите просмотр, выделите "Location?" ("Местоположение?") и нажмите Edit/Enter для возвращения на страницу VOR.

Кроме этого, с помощью панорамирования карты территории  VOR Вы можете просмотреть прилегающую к местоположению VOR местность.

Для панорамирования карты территории VOR:

1. С помощью клавишного поля @ выделите карту территории VOR. При выделении карты территории VOR внешняя граница экрана становится шире.

2. Для активизации функции панорамирования  нажмите Edit/Enter  и с помощью клавишного поля @ панорамируйте карту в желаемом направлении. Появится курсор, и при достижении им края карты территории VOR карта будет сканироваться под курсором.

3. Если Вы увеличиваете или уменьшаете изображение во время панорамирования, курсор будет центрироваться  на карте территории VOR на последнем положении курсора.

4. Для выхода из режима панорамирования нажмите клавишу Quit.

ИНФОРМАЦИЯ О РАДИОМАЯКАХ NDB.

Следующей категорией ПТ во внутренней базе данных GPSMAP 195 являются радиомаяки NDB. На cтранице ПТ радиомаяки NDB Вы можете вызвать нужный Вам радиомаяк NDB путем ввода его идентификатора, наименования  или названия города (см. стр. 28). Помимо указания идентификатора, наименования  или названия города/штата радиомаяка NDB, на странице NDB приводятся также широта и долгота радиомаяка, регион/страна и рабочая частота.

Для просмотра информации о радиомаяке NDB:

1. На поле категории ПТ выберите категорию “радиомаяки NDB”.

2. Введите идентификатор, наименование (на второй строке) или название города (на третьей строке) нужного Вам радиомаяка NDB.

3. Нажмите клавишу Edit/Enter.

Возможен вызов на экран карты окрестной территории радиомаяка NDB, для чего нужно выполнить действия, описанные ранее для VOR. Для более подробной информации об этом обратитесь к разделу, посвященному радиомаякам VOR.

34***********************************************************

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ

(((CПРАВА)))

Страница пересечений обеспечивает полной информацией о выбранном пересечении, включая наименование, координаты и ближайшие радиомаяки VOR

Иконки, используемые для обозначения ПТ пользователя  на дисплее карты,   выбираются по желанию пользователя. Предусмотрено тридцать пять различных символов, что вполне достаточно практически для любой Вашей задачи.

(((слева)))

Вызов нужного пересечения со страницы пересечений в GPSMAP 195  осуществляется путем ввода идентификатора; на экран выводится информация о координатах и близрасположенных к выбранному пересечению радиомаяках VOR.

Для просмотра информации о пересечении:

1. Выберите категорию “intersection”(“пересечения”) на поле категорий ПТ.

2. Введите идентификатор нужного пересечения и нажмите клавишу Edit/Enter.

GPS MAP 195 выведет на экран ниже строки с идентификатором широту, долготу, регион и страну местонахождения пересечения. На экране появятся также пеленг и дальность до ближайшего радиомаяка VOR.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выведенный на экран VOR необязательно является средством, определяющим пересечение.

Возможен вызов на экран карты окрестной территории пересечения, для чего нужно выполнить действия, описанные ранее для VOR. Для более подробной информации об этом обратитесь к разделу, посвященному радиомаякам VOR.

ИНФОРМАЦИЯ О ПТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Категория ПТ

Имя ПТ

Имя опорной ПТ

Символ ПТ

Координаты ПТ

Поле для комментариев

Пеленг и дальность до опорной ПТ

Последняя категория ПТ, которые выдает GPSMAP 195  при нажатии клавиши WPT, является ПТ пользователя. Страница ПТ пользователя допускает вызов нужной Вам ПТ с помощью ввода имени/идентификатора и выдает координаты этой точки, комментарии пользователя и поле опорной ПТ для вычисления пеленга и дальности до любой другой ПТ из базы данных. Страница ПТ пользователя может быть также использована для создания до 250 ПТ путем ручного ввода координат или заданием пеленга и дальности от некоторой существующей ПТ.

35*********************************************************

ИНФОРМАЦИЯ  О ПТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (прод.)

(((слева)))

Меню вариантов ПТ позволяет Вам создавать новые ПТ путем ввода их координат или заданием их положения  относительно опорной точки.

При создании ПТ первым шагом является задание ее имени, длиной не более шести символов.

(((справа)))

Для просмотра информации о ПТ пользователя:

1. Выберите категорию USR на поле категорий ПТ.

2. Введите идентификатор/имя нужной Вам ПТ пользователя.

3. Нажмите клавишу Edit/Enter.

МЕНЮ ВАРИАНТОВ ПТ

Страница вариантов ПТ предоставляет перечень дополнительных вариантов ПТ, который дает Вам возможность создавать, вносить в список, редактировать и удалять ПТ пользователя.

Для вызова вариантов ПТ:

1. При вызванной на экран странице определений ПТ нажмите MENU.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы будете вызывать страницу вариантов ПТ со страницы аэропортов или радиомаяков, появятся только два варианта "Create Waypoint?" ("Создать ПТ?"), "Show User List?" ("Показать перечень ПТ пользователя?"). Вызов остальных вариантов Вы должны производить со страницы вариантов ПТ пользователя.

Для выбора варианта меню:

1. Выделите нужный вариант и нажмите Edit/Enter.

Будут предложены следующие варианты меню:

* Create Waypoint? (Создать ПТ?) - позволяет Вам создавать новые ПТ, используя страницу ПТ пользователя.

Для создания ПТ пользователя:

1. Выделите вариант Create Waypoint? (Создать ПТ?) и нажмите Edit/Enter. Появится страница ПТ пользователя с выделенным именем ПТ.

2. Нажмите Edit/Enter  и выберите нужное Вам имя ПТ.

3.  Нажмите Edit/Enter. Будут выделены  координаты местоположения ПТ.

4. Для создания новой ПТ путем ввода ее координат нажмите Edit/Enter и введите нужные  координаты. По завершении нажмите Edit/Enter.

5. Для создания ПТ путем задания ее пеленга и дальности от другой точки выделите поле "Ref WPT" ("Опорная Точка"), нажмите Edit/Enter, введите имя опорной точки и нажмите Edit/Enter. (Если имя опорной точки не введено, то в качестве опорной точки будет использовано Ваше текущее местоположение). Для ввода пеленга и дальности от опорной точки до Вашей ПТ используйте такую же процедуру. По завершении нажмите Edit/Enter.

6. Когда ПТ создана появляется две строчки для комментария, на которых указано время и дата создания этой ПТ. Вы можете изменить комментарий по своему усмотрению в пределах 20 символов. Для изменения комментария выделите  поле комментария, нажмите Edit/Enter, введите новый комментарий и снова нажмите Edit/Enter.

36**********************************************************

МЕНЮ ВАРИАНТОВ  ПТ (прод.)

(((справа)))

Перечень ПТ содержит имя и символ-иконку для каждой ПТ, записанной в память, а также указано общее число запомненных ПТ (на экране - "used" ("использованных")).

Функция "Edit Wpt on Map" ("Редактирование ПТ на карте") позволяет Вам просмотреть окрестности ПТ или изменить ее местоположение, используя курсор.

(((слева)))

7.  Начальной меткой для ПТ пользователя на дисплее карты служит жирная точка (*). Для широкого круга задач  возможно использование дополнительных символов. Для замены символа ПТ выделите  поле символов ПТ, нажмите Edit/Enter, выберите новый символ и снова нажмите Edit/Enter.

* Show User List? ("Показать перечень ПТ пользователя") - выводит на дисплей основной перечень ПТ пользователя , находящийся в данный момент в памяти. В перечне Вы можете выделить любую ПТ и , нажав Edit/Enter, проделать все возможные действия с ПТ, о которых упоминалось ранее.

Для просмотра перечня ПТ пользователя:

1. Выделите  вариант "Show User List?" ("Показать перечень ПТ пользователя?") и нажмите Edit/Enter. Появится перечень ПТ пользователя, содержащий все ПТ пользователя.

2.  Для редактирования ПТ из перечня выделите нужную ПТ, нажмите Edit/Enter и внесите необходимые изменения, используя те же действия, что и ранее для варианта "Create Waypoint?" ("Создать ПТ?").

3. Для удаления ПТ из перечня выделите нужную ПТ, нажмите MENU, выберите "Delete?" ("Удалить?") и нажмите Edit/Enter. Появится табло с просьбой подтвердить действие. Выберите "Yes" и нажмите Edit/Enter для удаления ПТ.

4. Для удаления всех ПТ пользователя из памяти нажмите MENU, выберите вариант "Delete All User Wpts?" ("Удалить все ПТ пользователя?") и нажмите Edit/Enter. Появится табло с просьбой подтвердить действие. Выделите "Yes" и нажмите Edit/Enter для удаления всех ПТ.

Примечание: ПТ, которые являются частью активного участка маршрута или же текущим пунктом назначения в режиме GOTO, не могут быть удалены без предварительного вывода маршрута из активного состояния или отмены режима GOTO.

* Edit Wpt on Map?" ("Редактировать ПТ на карте?") - разрешает Вам просмотреть и внести изменения в местоположение ПТ.

Для просмотра/редактирования ПТ на дисплее карты:

1. Выделите вариант "Edit Wpt On Map?" и нажмите Edit/Enter. Появится  дисплей карты с окрестностями выбранной ПТ. В верхней части экрана указаны имя и координаты ПТ, а также пеленг и дальность до ПТ от Вашего текущего местоположения.

2. Для перемещения выбранной ПТ нажмите Edit/Enter. Под стрелкой курсора появится метка "Move"(“Двигай”).

3. Для перемещения стрелки курсора на новое место используйте клавишное поле @ . В верхней части страницы будут индицироваться координаты, а также пеленг и дальность до Вашего текущего местоположения.

4. Нажмите Edit/Enter для сохранения нового местоположения ПТ.

37***********************************************************

МЕНЮ ВАРИАНТОВ  ПТ (прод.)

(((слева)))

Введите новое имя ПТ в окне "Rename Waypoint" ("Переименовать ПТ").

Функция AutoStore позволяет Вам запомнить и записать Ваше текущее местоположение как ПТ пользователя. Вы можете дать этой ПТ любое имя по своему желанию.

(((справа)))

* Rename Waypoint?  (Переименовать ПТ?) - позволяет определить новое имя для выбранной ПТ.

Для переименования ПТ пользователя:

1. Выделите  вариант Rename Waypoint? и нажмите кнопку Edit/Enter

2. Введите новое имя  ПТ и нажмите  Edit/Enter

3.  Нажмите Edit/Enter для подтверждения подсказки "Yes".

* Delete Waypoint? (Удалить ПТ?) - позволяет удалить выбранную ПТ из памяти.

Для удаления ПТ пользователя:

1. Выделите вариант Delete Waypoint? и нажмите кнопку Edit/Enter

2. Для подтверждения нажмите кнопку Edit/Enter.

Примечание: ПТ, которые являются частью активного участка маршрута или же текущим пунктом назначения в режиме GOTO, не могут быть удалены без предварительного вывода маршрута из активного состояния или отмены режима GOTO.

АВТОСОХРАНЕНИЕ ПТ

Клавиша WPT используется также для сохранения новых ПТ с помощью функции AutoStore GPSMAP 195. Функция AutoStore позволяет быстро записать Ваше текущее местоположение как ПТ и по Вашему желанию добавить новую ПТ к выбранному маршруту.

Для запоминания Вашего настоящего местоположения с использованием функции AutoStore:

1.Для запоминания Вашего местоположенияIдважды нажмите клавишу WPT. (Если Вы уже находитесь на странице определения ПТ, то Вам достаточно нажать клавишу WPT только один раз).

Появится страница AutoStore, на которой указаны координаты запомненной  ПТ с начальным именем, состоящим из трех цифр.

Для изменения начального имени:

1. С помощью клавишного поля @  выделите поле имени.

2. Для того, чтобы начать ввод Вашего имени ПТ нажмите клавишу Edit/Enter.

3. С помощью клавишного поля @ введите имя ПТ.

4. Нажмите Edit/Enter. Поле выделения переместится на поле маршрутов.

38   *************************************************************

АВТОСОХРАНЕНИЕ ПТ (прод.)

(((справа)))

ПТ, запомненные с помощью функции AutoStore, могут быть  добавлены к маршруту, предоставляя Вам возможность таким образом формировать маршрут в процессе полета.

Как только Вы получили предупреждение о специальной воздушной зоне, с помощью клавиши NRST Вы можете вызвать информацию о ближайших воздушных зонах.

((( слева)))

Функция  AutoStore может быть также использована, чтобы отметить последовательность ПТ для создания маршрута. Каждый раз при  использовании функции AutoStore  для пополнения маршрута это местоположение добавляется в конец существующей последовательности ПТ маршрута.

Для добавления ПТ к маршруту:

1. Нажмите клавишу Edit/Enter.

2. С помощью клавишного поля @ выберите нужный маршрут и нажмите Edit/Enter.

3. Нажмите клавишу Edit/Enter для подтверждения  номера маршрута.

Для сохранения ПТ, запомненной с помощью AutoStore:

1. Выделите поле "done" ("выполнено") и нажмите Edit/Enter.

БЛИЖАЙШИЕ ПТ

Пеленг аэропорта

Идентификатор аэропорта

Дальность до аэропорта

Наиболее длинная ВПП

С помощью клавиши NRST GPSMAP 195 обеспечит Вас информацией о девяти ближайших аэропортах, радиомаяках VOR и NDB, пересечениях и ПТ пользователя в пределах 370 километров от вашего текущего местоположения. Функция вызова ближайших ПТ может обеспечить Вас их координатами в случае возникновения аварийной ситуации в полете.  Со страницы вариантов ближайших ПТ возможен выбор конкретной категории ПТ. На странице ближайших ПТ перечисляются ПТ выбранной категории с указанием пеленга и дальности до каждой из них. При выборе аэропортов для каждого из них на экране указывается максимальная длина ВПП.

Для просмотра ближайших ПТ:

1. Для вызова страницы ближайших ПТ нажмите клавишу NRST.

2. Если незадолго до этого было выдано предупреждение о воздушной зоне, на экране GPSMAP 195 в соответствии с начальной установкой появится страница предупреждений о воздушных зонах. Для непосредственного перехода к ближайшим аэропортам нажмите NRST еще раз.

3. Для выбора разных категорий ПТ нажмите MENU. Появится страница вариантов ближайших ПТ. С помощью клавишного поля @ выберите нужную Вам категорию ПТ и нажмите Edit/Enter.

39***************************************************************

БЛИЖАЙШИЕ ПТ (прод.)

(((слева)))

На страницу ближайших ПТ могут быть вызваны также ближайшие радиомаяки VOR и NDB или пересечения...

...а также ближайшие станции службы обеспечения полетов и  частоты радиосвязи центров управления воздушным движением на маршруте.

(((справа)))

Как указывалось ранее, дополнительная информация о  ПТ содержится во внутренней базе данных GPSMAP 195. Эта информация может быть вызвана с помощью клавиши WPT и доступна  также со страницы ближайших ПТ.

Для просмотра дополнительной информации о ближайшей ПТ :

1. С помощью клавишного поля @ выделите нужную ПТ (аэропорт, радиомаяк VOR или NDB, пересечение или ПТ пользователя).

2. Нажмите Edit/Enter для просмотра страниц(ы) информации о ПТ  для выбранной ПТ.

3. Для возвращения  на предыдущую страницу нажмите   Quit.

С помощью функции GOTO Вы можете легко задать курс прямо на ближайшую ПТ. В аварийной ситуации нажатием простой последовательности клавиш Вы можете   задать курс на ближайшую ПТ для экстренной посадки. ( Подробно особенности режима GOTO будут изложены на стр 42).

Для активизации режима GOTO полета на ближайшую ПТ:

1. Выделите нужную ПТ  из перечня ближайших ПТ.

2. Для задания курса прямо на выбранную ПТ последовательно нажмите GOTO, а затем Edit/Enter.

БЛИЖАЙШИЕ  СТАНЦИИ СЛУЖБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ И ЦЕНТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ НА МАРШРУТЕ

С помощью клавиши NRST можно также получить подробную информацию  о ближайших станциях службы обеспечения полетов (FSS) или центров управления воздушным движением на маршруте (ARTCC). На страницах ближайших FSS и ARTCC указаны их наименования, пеленг и дальность до них от Вашего текущего местоположения, а также соответствующие частоты радиосвязи.

Для просмотра ближайших FSS или ARTCC:

1. Для вызова страницы ближайших ПТ нажмите клавишу NRST.

2. Для выбора нужной категории ПТ нажмите MENU Появится страница вариантов ближайших ПТ. С помощью клавишного поля @ выберите " Nearest Frequencies?" ("Ближайшие радиочастоты?") и нажмите    Edit/ Enter.

40***************************************************************

(((справа)))

На странице карты отображены границы воздушной зоны. Установите курсор внутри границ воздушной зоны ( в данном случае сектор Класса B) и нажмите клавишу Edit/Enter, чтобы вызвать на экран страницу  информации о воздушных зонах.

Страница информации о воздушных зонах предоставляет дополнительную информацию о воздушных зонах (такую, как управляющая организация (агенство), нижняя и верхняя границы воздушной зоны). Выберите эту страницу    со страницы ближайших воздушных зон или дисплея карты.

(((слева)))

ИНФОРМАЦИЯ О БЛИЖАЙШИХ ВОЗДУШНЫХ ЗОНАХ

При поступлении сообщения-предупреждения о ВЗ с помощью клавиши NRST  можно получить о ней дополнительную информацию. На странице ближайших ВЗ приводится перечень шести ближайших ВЗ, для которых выданы предупреждающие сообщения. Обычно только одно или два предупреждения о ВЗ могут появится одновременно, однако их может быть больше в случае управляемой воздушной зоны сложной структуры (каковых много в классе В).

На странице ближайших ВЗ указывается  название воздушной зоны и время до  входа в нее, если эта зона находится прямо по курсу полета. Если ВЗ находится рядом (менее, чем  в 2 мор. милях ), но трасса Вашего полета не пересекает ее, вместо времени полета до зоны на экране появится слово " Near" ("Рядом"). Если Вы уже находитесь внутри воздушной зоны, на экране указывается слово "Inside" (“Внутри”).

Для просмотра дополнительной информации о ВЗ:

1. Для вызова страницы ближайших ПТ нажмите клавишу NRST.

2. Если приемник выдал предупреждение о воздушной зоне, то согласно начальной установке появится страница ближайших ВЗ. Если Вы выбрали другую категорию, Вы можете вернуться на эту страницу, выбирая "Nearest Aerospaces" ("Ближайшие воздушные зоны") со страницы вариантов ближайших ПТ.

3. Для вызова еще более подробной информации о конкретной ВЗ, выделите название этой зоны и нажмите Edit/Enter. Появится страница информации о ВЗ, на которой указаны тип воздушной зоны, управляющая организация, а также верхняя и нижняя границы.

По Вашему усмотрению предупреждающие сообщения  могут быть включены или выключены в зависимости от типа ВЗ. Воспользовавшись такой возможностью. Вы освобождаете себя от докучливых предупреждений в случае, если Вы заранее планировали и ожидаете вход в воздушную зону(ы). Установка этих режимов сообщений находится на субменю  предупреждений и описана на стр. 64.

41***************************************************************

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИШИ GOTO

(((СЛЕВА)))

При использовании функции GOTO с помощью клавишного поля @ введите идентификатор пункта назначения, радиомаяка или название города.

Для отмены текущего режима GOTO в окне GOTO выберите "Cancel GOTO?"("Отмена GOTO?").

(((справа)))

В GPSMAP 195 предусмотрены три режима полета к пункту назначения: GOTO, TrackBack и полет по маршруту. Простейшим режимом при выборе пункта назначения является режим GOTO, который позволяет Вам выбрать любую ПТ в качестве  пункта назначения и быстро устанавливает курс прямо на нее из Вашего текущего местоположения. Указание пункта назначения для режима  GOTO  может быть выполнено одним из четырех возможных способов: указанием идентификатора ПТ, в графическом режиме указанием точки на дисплее карты, выделением имени ПТ  на любой странице и со страницы  вариантов GOTO. Однократное нажатие клавиши GOTO вызывает на экран подсказку  ввести идентификатор ПТ назначения.

Для активизации режима GOTO с использованием идентификатора ПТ:

1. Нажмите клавишу GOTO.

2. Выделите поле идентификатора в окне GOTO и нажмите Edit/Enter.

3. С помощью клавишного поля @ выберите имя ПТ  и нажмите Edit/Enter.

Окно GOTO используется также для отмены пункта назначения действующего режима GOTO. После отмены режима GOTO приемник GPSMAP 195 вернется к полету по любому ранее выбранному маршруту. Если никаких маршрутов не было   использовано, поля пеленга, дальности и т.д. останутся пустыми до тех пор, пока не будет задана ПТ назначения.

Для отмены пункта назначения действующего режима GOTO:

1. Нажмите клавишу GOTO.

2. Выделите "Cancel GOTO?"("Отменить GOTO?") в окне GOTO и нажмите Edit/Enter.

Возможно задание ПТ назначения в графическом режиме со страницы карты путем установки курсора на эту  ПТ, наземное навигационное средство или любую точку на экране и нажатия клавиши GOTO. Более подробно эта функция описана на стр. 50.

РЕЖИМ GOTO ПО ВЫДЕЛЕННОМУ ИМЕНИ ПТ

Перед нажатием клавиши GOTO Вы сможете выделить имя ПТ  на многих страницах, на которых указаны имя ПТ или перечни ПТ. Это позволит вам быстро ввести ПТ назначения,  не прибегая к вводу имени ПТ. Вы убедитесь в том, что этот прием экономит Ваше время. (Возможно Вы помните из предыдущего раздела о ПТ, что этот способ используется для выбора ближайшего аэропорта и полета к нему.)

42***************************************************************

(((СПРАВА)))

Используя страницу вариантов GOTO, Вы можете быстро выбрать предварительно запомненный маршрут.

Вариант "Select Approach?" ("Выбрать заход на посадку?") позволяет Вам заменить режим полета на аэропорт назначения  ПТ конечного участка, опубликованного захода на посадку.

(((слева)))

РЕЖИМ GOTO ПО ВЫДЕЛЕННОМУ ИМЕНИ ПТ (прод.)

Для ввода ПТ назначения в режиме GOTO путем выделения имени ПТ:

1. Выберите нужную Вам ПТ путем выделением ее имени.

2. Для задания этой ПТ в качестве пункта назначения нажмите клавишу GOTO.

3. Для подтверждения выбора нажмите Edit/Enter.

СТРАНИЦА ВАРИАНТОВ GOTO.

На странице вариантов GOTO приводится перечень вариантов, который позволяет Вам выбрать опубликованный заход на посадку для конкретного аэропорта, выбрать маршрут полета или запустить режим обратного маршрута TracBack.

Для вызова вариантов GOTO:

1. Нажмите MENU(После того, как Вы уже нажали GOTO).

Для выбора варианта меню:

1. Выделите нужный Вам вариант и нажмите Edit/Enter.

Предлагается следующие варианты:

* "Select Route?"("Выбрать маршрут?") - позволяет Вам быстро выбрать  запомненный маршрут полета (из тех, которые введены Вами ранее).

Для выбора маршрута полета:

1. Выделите вариант "Select Route?"( "Выбрать маршрут?") и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите нужный Вам маршрут и нажмите Edit/Enter.

* Select Approach? (Выбрать заход на посадку?) - позволяет Вам аэропорт, как ПТ назначения, заменить на ПТ, входящие в  конечный участок опубликованной схемы захода на посадку для данного аэропорта.

Для выбора захода на посадку в аэропорту:

1. Выберите  аэропорт с опубликованной схемой захода на посадку в качестве пункта назначения режима GOTO и нажмите Edit/Enter. При выделенном "GOTO" нажмите MENU.

2. Выделите  вариант Select Approach?" и нажмите Edit/Enter.

3. Выберите нужную схему захода на посадку из перечня и нажмите Edit/Enter. Опорная точка аэропорта заменяется на ПТ захода на посадку.

43***************************************************************

СТРАНИЦА ВАРИАНТОВ GOTO( прод.).

(((слева)))

Как только спутниковые сигналы будут приняты, столбики уровня сигналов на экране будут пустыми, что указывает на то, что идет процесс (первичной) обработки принимаемых сигналов.

Как только данные обработаны столбики уровня сигнала становятся затемненными. С этого момента GPSMAP 195 может использовать сигналы для определения местоположения.

(((справа)))

* Start TracBack? ("Запустить режим TracBack?") - позволяет Вам создать и запускать режим полета по обратному маршруту TracBack к самой первой из запомненных ПТ в памяти. (Более подробно об применении режима TracBack).

СТРАНИЦА СОСТОЯНИЯ

Оценка ошибки местоопределения

Индикатор состояния батареи

Иконка батареи

Вид на небосвод

Столбики уровня сигналов

На странице состояния GPSMAP 195 визуально отображается состояние различных характеристик приемника, включая текущее расположение спутников на небосводе, режим работы прибора, состояние батарей и оценку точности приемника. Информация о состоянии даст Вам представление о том, что приемник делает в данный момент времени.

Вид небосвода и столбики уровня сигналов информируют Вас о том, какие спутники видны, и достаточный ли уровень их сигналов для приема. Для каждого спутника уровень  сигнала представлен в виде столбика с указанием его номера снизу. Если спутник находится в поле зрения, но сигнал от него не принимается, столбик уровня будет отсутствовать, а соответствующий значок на виде небосвода не будет выделен.

Вид небосвода отображает в виде "птичьего  глаза" схему расположения всех спутников на небе относительно последнего известного местоположения приемника. Внешний круг отображает линию горизонта, внутренний круг - 45 градусов над горизонтом, а центральная точка - зенит в точке местоположения. На виде небосвода можно установить наличие препятствий для приема спутниковых сигналов.

44***************************************************************

(((справа)))

"Searching the Sky" ("Осмотр небосвода") означает, что в GPSMAP 195 отсутствуют  данные альманаха. Данные альманаха подсказывают Вашему приемнику, где вести поиск спутников. Приемник проведет поиск спутников и восстановит эти данные.

"Poor GPS coverage" ("Мало видимых спутников") означает, что прибор не принимает достаточного для определения местоположения числа спутников, что возможно, связано с препятствием прохождению сигналов.

(((слева)))

СТРАНИЦА СОСТОЯНИЯ (ПРОД.)

Состояние приемника индицируется  в верхней части страницы наряду с оценкой текущим расчетным значением погрешности местоопределения (EPE), коэффициентом ухудшения точности  (DOP) и уровнем разряда батарей слева от вида на небосвод. DOP служит для количественной оценки  качества геометрии расположения спутников в диапазоне от единицы до десяти (меньшие значения DOP лучше, а большие - хуже). EPE использует значения DOP и других факторов для вычисления погрешности определения горизонтальных координат в футах или метрах. Ваш GPSMAP 195 указывает емкость батареи двумя путями: с помощью индикатора батареи, расположенного под значением DOP,  и иконки, находящейся на полосе состояния. На обоих индикаторах данные о состоянии батареи непрерывно обновляются. Индикатор батареи действует так же, как и указатель топлива в Вашем самолете или автомобиле. По мере расхода энергии батареи  затемненная часть индикатора уменьшается, показывая уровень остающейся энергии. Иконка батареи отображает состояние батареи аналогичным образом - путем затемнения части иконки, соответствующей текущей величине емкости батареи. (При питании прибора от батареи эта иконка появляется на каждой странице. Таким образом, чтобы узнать о состоянии батареи, необязательно обращаться на страницу состояния.)

На поле состояния может быть указано одно из следующих состояний :

* Searching the Sky (Осмотр небосвода) - приемник производит поиск всех видимых спутников. Этот процесс может длиться 10...15 минут.

* AutoLocate (Автопозиционирование) - приемник производит поиск спутников, альманах которых был собран. Процесс может занять до пяти минут.

* Acquiring Satellites (Опрашивание спутников) - приемник производит поиск и прием сигналов видимых спутников в точке последнего местоопределения или инициализированном местоположении для расчета координат.

*2 D Navigation (Двумерная навигация) - принимаются сигналы по крайней мере от трех спутников с хорошей геометрией, и происходит вычисление двух координат (широта и долгота). Надпись "2D Differential Navigation" ("2D навигация в дифференциальном режиме") появляется в случае приема дифференциальных поправок в режиме двумерной навигации.

3D Navigation (Трехмерная навигация) - принимаются сигналы по крайней мере от четырех спутников и Ваше местоположение определяется широтой, долготой и высотой.  Надпись "3D Differential Navigation" ("3D навигация в дифференциальном режиме") появляется в случае приема дифференциальных поправок в режиме трехмерной навигации.

* Poor GPS Coverage( Мало видимых спутников) - число спутников, от которых приемник принимает сигналы, недостаточно для проведения  двумерных (2D) или трехмерных (3D) измерений.

* Receiver Not Usable (Приемник непригоден к использованию) -  Приемник непригоден к использованию, возможно, вследствие неправильной инициализации или ненормального состояния спутников. Выключите приемник и вернитесь к начальной установке.

* Simulating Navigation (Имитация режима навигации) - приемник работает в режиме имитации полета и не использует реальные данные спутников.

45***************************************************************

(((слева)))

В случае перемещения приемника на расстояние более 800 км (500 миль) от точки последнего местоопределения, он может быть повторно инициализирован с карты или путем ввода координат. Это позволит GPSMAP 195 вести поиск тех спутников, которые реально находятся над горизонтом.

При планировании полета, обучении или просто ради забавы по перечню вариантов на странице состояния Вы легко можете вызвать режим имитации полета.

(((справа)))

На странице состояния GPSMAP 195 предусмотрена страница чувствительных строчек-вариантов, которые обеспечивают доступ к функциям и режимам этой страницы.

Для вызова вариантов страницы состояния:

1. Нажмите MENU (при вызванной на экран странице  состояния).

Для выбора вариантов меню:

1. Выделите нужный вариант  и нажмите Edit/Enter.

Предлагаются следующие варианты:

* Initialize Position? (Инициализировать местоположение?) - позволяет Вам инициализировать начальное местоположение в приемнике в графическом или текстовом режимах. Инструкции по графической инициализации приведены на стр. 13.

Для инициализации Вашего местоположения вводом текста:

1. Выделите вариант " Initialize Position?" и нажмите Edit/Enter. Появится дисплей карты так, что Вы сможете выбрать Ваше местоположение графически.

2. Нажмите MENU для просмотра вариантов инициализации.

3. Выделите "Init. As Text?" ("Ввести как Текст?") и нажмите Edit/Enter. Появится окно инициализации.

4. Нажмите Edit/Enter,  введите высоту начального местоположения и нажмите Edit/Enter.

5. Нажмите Edit/Enter, введите координаты начального местоположения и нажмите Edit/Enter.

*Start AutoLocate?(Начать Автопозизионирование?) - позволяет приемнику произвести (начальное) местоопределение в автоматическом режиме. Этот процесс может занять до пяти минут, но позволяет Вам избежать описанной выше процедуры инициализации.

* Track Up Sky View? (Вид небосвода-ЛП вверх?) или North Up Sky View? (Вид небосвода-Север вверх?) - позволяет Вам выбрать один из двух вариантов ориентации вида небосвода на экране: направление на Север вверх или ЛП вверх. Север вверх означает, что верх экрана всегда ориентирован на Север. Ориентация ЛП вверх переориентирует изображение так, что верх экрана направлен по текущей ЛП.

46***************************************************************

(((Справа)))

Для сброса показаний одометра пройденного пути (TRP) на странице   местоположения выберите вариант "Reset trip Distance?" ("Сбросить пройденное расстояние?").

Из главного меню возможен выбор различных готовых форматов   представления координат местоположения, как например, изображенный на рисунке формат градусы/минуты/секунды (описание форматов см. на стр. 68).

(((слева)))

ВАРИАНТЫ СТРАНИЦЫ СОСТОЯНИЙ (ПРОД.)

* Start Simulator? (Включить режим имитации?) или Exit Simulation? (Выйти из режима имитации?) - позволяет Вам запустить режим имитации или прекратить режим имитации  и вернуться к нормальному режиму работы. (См. подробности по использованию режима имитации  в первом разделе Руководства.)

СТРАНИЦА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Графический компас

Текущее время

Используемые пользователем поля данных

Координаты текущего местоположения

На странице местоположения GPSMAP 195 указаны Ваши координаты, в каком направлении и с какой скоростью Вы движетесь. В верхней части экрана изображен графический компас для указания направления ЛП (или курсового угла) в процессе полета, а также четыре поля данных по выбору пользователя: курсовой угол (TRK), путевая скорость (SPD), пройденное расстояние (TRP) и высота (ALT). На нижней части страницы указаны координаты Вашего настоящего местоположения, а также времени суток согласно вычислениям по спутниковым сигналам. На полосе состояния  внизу страницы индицированы состояние местоопределения, как это уже было описано на стр. 8.

Единицы измерения скорости, расстояния, координат и высоты выбираются пользователем путем установок вариантов навигационных параметров на странице главного меню. Время суток, представляемое в UTC (Всемирное координированное Время, Среднее Время по Гринвичу или Время Зулу), может быть установлено на дисплее в 12 или 24 часовых  форматах времени , а также может быть выдаваться как местное поясное время с помощью установки варианта меню на странице главного меню.

47***************************************************************

(((слева)))

Для изменения поля данных по выбору пользователя выберите "Change Data Fields?" (Изменить поля данных?) и выделить нужное поле (На рисунке выделено в качестве примера поле TRK).

Нажмите Edit/Enter для вывода на экран перечня возможных вариантов для выбора.

(((справа)))

ВАРИАНТЫ СТРАНИЦЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

На странице местоположения GPSMAP 195 предусмотрена страница чувствительных строчек-вариантов, которые обеспечивают доступ к функциям и режимам страницы местоположения.

Для вызова вариантов страницы местоположения:

1. Нажмите MENU (при вызванной на экран страницы  местоположения).

Для выбора варианта меню:

1. Выделите нужный вариант и нажмите Edit/Enter.

Предлагаются следующие варианты:

* Reset Trip Distance?(Обнулить пройденное расстояние) - устанавливает показания одометра на поле пройденного расстояния (TRK)  на ноль.

* Change Data Fields? (Изменить поля данных?) - позволяет Вам выбрать данные, которые выводятся на четыре  поля по выбору пользователя. Предлагается пять типов данных:

* SPD - путевая скорость

* TRK - путевой угол

* TRP - пройденное расстояние (показания одометра)

*ALT - высота

* VDC - напряжение постоянного тока

Для изменения поля данных:

1. Выделите вариант " Change Data Field" и нажмите Edit/Enter.

2. Выделите поле данных, которое Вы хотите заменить и нажмите Edit/Enter.

3. Выберите нужный вариант поля данных и нажмите Edit/Enter.

* Restore Defaults? (Восстановить начальные установки? ) - возвращает  все поля данных к начальным заводским установкам.

48***************************************************************

(((справа)))

Среди   вариантов страницы карты возможно отображение карты во весь экран без полей данных.

Компас может быть заменен на графический указатель бокового уклонения (CDI) для обеспечения слежения за выдерживанием ЛЗП (заданного курса) на странице карты. По желанию Вы можете добавить дополнительные поля данных на дисплей (на рисунке для примера их шесть).

(((слева)))

Графический компас или указатель бокового уклонения

Значок самолетика (текущее положение)

Поля данных по выбору пользователя

Дисплей карты

Страница карты GPSMAP 195 обеспечивает развернутое изображение подвижной карты, на которой указано положение Вашего самолета на цифровой карте с указанием географических названий, аэропортов, наземных навигационных средств, озер, рек, береговых линий и шоссейных дорог. На ней производится построение трассы Вашего полета и изображаются любые маршруты  и ПТ, которые Вы создаете. С помощью курсора на карте Вы можете панорамировать и сканировать карту на другие территории, определить пеленг и дальность до любой точки, а также  осуществлять различные операции с маршрутами и ПТ.

В окне данных, расположенном в верхней части экрана,  по выбору пользователя  отображены текущий путевой угол и путевая скорость, а также пеленг и дальность до ПТ назначения. При активном курсоре под окном данных появляется временное окно, указывающее координаты, пеленг и дальность до точки, отмеченной курсором, или  до выбранной ПТ или радиомаяка. Каждое поле может быть конфигурировано для отображения любого из четырнадцати вариантов данных. Окно данных также может быть изменено с целью отображения дополнительных полей данных, шкалы графического компаса или указателя бокового уклонения. На полосе состояния внизу страницы указывается используемый в данный момент масштаб карты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУРСОРА

Для управления большинством из функций дисплея используются клавишное поле @ и клавиша ZOOM. Клавиша ZOOM в сочетании с клавишным полем позволяет выбирать масштаб изображения и перемещать курсор. Два основных рабочих режима, режим местоопределения и режим курсора, определяют вариант отображения карты. В режиме местоопределения панорамирование карты осуществляется таким образом, что значок, отмечающий Ваше текущее местоположение, удерживается в пределах изображаемой на экране территории, в то время как в режиме курсора при панорамировании карты курсор удерживается в пределах изображаемой на экране территории.

Ваш GPSMAP 195 изначально всегда включен в режиме местоположения, при котором изображение Вашего самолетика удерживается в центре карты, выведенной на экран.   При нажатии клавишного поля @ GSPMAP 195  перейдет в режим курсора.

49***************************************************************

(((слева)))

Для вызова курсора используйте клавишное поле @ и панорамируйте территории на карте вдали от Вашего текущего местоположения  (отмеченного на карте значком самолетика). Над изображением карты появятся координаты точки, отмеченной курсором, а также пеленг и дальность до Вашего местоположения.

Поместите курсор на аэропорт, радиомаяк или ПТ пользователя и Вы увидите на экране координаты этих ПТ, а также пеленг и дальность до них.

(((справа)))

Для перемещения курсора:

1. Курсор можно перемещать по дисплею карты с помощью  клавишного поля @ .

2. Как только курсор достигает края дисплея, карта будет сканирована далее под курсором. Имейте в виду, что значок самолета будет перемещаться вместе с картой  и может оказаться за пределами экрана. (Т.е. Вы не сможете видеть Ваше текущее местоположение).

3. Когда курсор неподвижен, на поле местоположения появляются координаты точки карты, на которой он находится. Заметьте, что пеленг и дальность меняются с изменением координат местоположения.

4. Если Вы будете увеличивать или уменьшать изображение с помощью клавиши ZOOM, курсор будет находится в центре экрана.

5. Для возвращения к режиму местоположения (и отображения Вашего текущего местоположения снова ) нажмите  клавишу Quit.

По мере перемещения курсора в окне данных будут указываться пеленг и дальность, а также координаты  точки карты, на которой курсор находится.  Помните, что в процессе полета, когда курсор неподвижен, пеленг и дальность от Вашего текущего местоположения  будет изменяться. Курсор может быть также использован для выделения (щелчком) находящихся на экране аэропортов и радиомаяков для просмотра информации о выбранной непосредственно с экрана карты ПТ.

Для выбора находящегося на экране аэропорта или радиомаяка с помощью курсора:

1. С помощью клавишного поля @ переместите курсор на нужный Вам аэропорт или радиомаяк. ( В случае близкого расположения нескольких точек друг к другу, увеличьте изображение для удобства работы.)

2. Когда выбор аэропорта или радиомаяка сделан, он остается выделенным на экране с указанием его названия и координат.

3. Для просмотра дополнительной информации из базы данных о выбранной ПТ нажмите Edit/Enter. Появится страница определения ПТ.

4. Для выхода из страницы определения ПТ нажмите QUIT.

Нажимая клавишу GOTO со страницы карты, Вы можете  в графическом режиме выбирать отображенную на экране ПТ, радиомаяк или просто точку, отмеченную курсором, в качестве пункта назначения. Графический способ задания режима GOTO может быть использован для выбора одного  из трех типов точек на дисплее карты: существующей ПТ, изображенного на экране радиомаяка или точки, отмеченной курсором. Если в качестве пункта назначения для режима GOTO Вы выбираете точку, отмеченную курсором,  GPSMAP 195 автоматически создает ПТ, именуемую на карте "MAPWPT".

50***************************************************************

(((справа)))

Выделяя ПТ на дисплее карты и нажимая GOTO, Вам не придется вводить идентификатор ПТ для активизации режима GOTO.

Если на месте установки курсора на карте ПТ отсутствует,  Вы все равно можете следовать к ней. GPSMAP 195 в этом случае автоматически создает ПТ под именем "MAPWPT".

(((cлева)))

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУРСОРА (прод.)

Для активизации  режима GOTO с дисплея карты:

1. Выбрать существующий аэропорт, радиомаяк, ПТ пользователя или символьную ПТ, выделить эту ПТ на экране  и нажать Edit/Enter.

2. Для выбора точки назначения курсором установите курсор на нужное положение и нажмите Edit/Enter. Появится окно GOTO и выдаст эту точку как ПТ под названием "MAPWPT". Нажмите Edit/Enter для сохранения этой ПТ и начала полета к ней.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Помните, что каждый раз при активизации режима GOTO к новой точке ПТ под названием "MAPWPT" перезаписывается. Это позволяет Вам совершать полет к точкам на экране, не запоминая их как ПТ. Если Вы хотите сохранить точку "MAPWPT", переименуйте ее согласно указаниям на стр. 38.

Курсор может быть также использован для создания  новых ПТ пользователя или символьных ПТ непосредственно по карте. Символьные ПТ - это пункты, отмеченные на карте одним из тридцати пяти символов ПТ, но не имеющие имени ПТ. GPSMAP 195 запоминает до 250 символьных ПТ.

Для создания символьной ПТ или ПТ пользователя с помощью курсора:

1. С помощью клавишного поля @ установите курсор на нужной точке карты.

2. Нажмите Edit/Enter, выберите "User Waypoint" ("ПТ пользователя") или "Symbol Waypoint" ("Символьная ПТ") и нажмите Edit/Enter снова.

3. Для ПТ пользователя выделите поле имени ПТ и введите нужное имя.

4. Для обоих типов ПТ выделите поле символа ПТ, нажмите Edit/Enter,   выберите нужный символ ПТ и нажмите Edit/Enter cнова.

5. При выделенном "Done?", нажмите Edit/Enter для сохранения ПТ.

Для удаления курсора и возвращения Вашего местоположения в центр экрана:

1. Нажмите клавишу Quit.

ВЫБИРАЯ МАСШТАБ КАРТЫ.

Дисплей карты допускает выбор 21 масштаба в диапазоне от 1/10 до 3000 миль (морских или сухопутных; или от 1/4 до 5000 км). Масштаб карты устанавливается  клавишей ZOOM, при этом на полосе состояния в нижней части экрана указывается текущий масштаб карты.

Для выбора  масштаба карты:

1. Нажмите верхнюю стрелку на клавише ZOOM для увеличения масштаба. Установка большего масштаба позволяет обзор большой территории, но с меньшими подробностями.

2. Нажмите нижнюю стрелку на клавише ZOOM для уменьшения масштаба. Установка меньшего масштаба позволяет обзор меньшей территории, но с большими подробностями.

51***************************************************************

ВЫБИРАЯ МАСШТАБ КАРТЫ    (прод.)

(((слева)))

Увеличьте изображение для выявления большего количества деталей на небольшой территории. Обратите внимание на предупреждение "оvr zm" в нижнем правом углу. Следует проявлять особую осторожность при превышении разрешающей способности базы данных.

Для мгновенного возврата к заводским начальным установкам выберите "Restore Defaults?" ("Восстановить установки?").

(((справа)))

Прибор GPSMAP 195 располагает встроенной мировой картографической базой данных, обеспечивающей наилучшую детализацию территории при масштабах менее 20 морских миль. Более детальное представление территории возможно при использовании фирменных географических картриджей GARMIN. GPSMAP 195 предоставляет  подробные карты для выбранного Вами масштаба. Детализация карты обусловлена следующими условиями:

* Если выбранная степень увеличения соответствует как внутренней картографической базе, так и географическому картриджу, детализация карты будет соответствовать наилучшей разрешающей способности данных.

* Если  выбранная степень увеличения превышает разрешающую способность доступных картографических данных, то на дисплее будут изображены "переувеличенные" (overzoom) подробности карты. На полосе состояния рядом с масштабом карты появится предупреждение "Ovr Zm". При полете в этом режиме должна быть проявлена  дополнительная осторожность.

ВАРИАНТЫ СТРАНИЦЫ КАРТЫ.

Страница GPSMAP 195 предназначена как гибкий инструмент, который может быть приспособлен для решения Ваших навигационных задач. Страница вариантов карты обеспечивает доступ  ко многим режимам и функциям, которые помогут Вам конфигурировать страницу карты для удобства работы.

Для вызова вариантов страницы карты:

1. Нажмите  MENU (при вызванной на экран страницы карты):

Для выбора варианта меню:

1. Выделите нужный вариант и нажмите Edit/Enter.

Предлагаются следующие варианты:

* Data Fields Off? (Выключить поля данных?) или Data Fields On (Включить поля данных?) - позволяет Вам выбрать либо полноэкранное изображение карты либо в соответствии с начальной установкой дисплей карты с окном данных.

52***************************************************************

ВАРИАНТЫ СТРАНИЦЫ КАРТЫ (прод.)

(((справа)))

Сделайте выбор между 2, 4, 6 или 8 полями данных, а также полями с компасом или указателем бокового уклонения (УБУ). Чем больше Вы добавите полей данных, тем меньше будет площадь экрана для карты.

С помощью варианта "Change Data Fields?" (Изменить поля данных?) можно вызвать на экран перечень возможных вариантов данных.

(((слева)))

* Number of Data Fields? (Количество полей данных?) - позволяет Вам заказать число полей, размещаемых на участке окна данных страницы карты. Помимо этого, на экран можно вывести графический компас или шкалу указателя бокового уклонения (УБУ). Предлагаются следующие варианты:

* 2 поля                                           * 2 поля и компас

* 2 поля и УБУ                                * 4 поля

* 4 поля и компас                            * 4 поля и УБУ

* 6 полей                                           * 6 полей и компас

* 6 полей и УБУ                               * 8 полей

Для изменения числа полей данных:

1. Выделите вариант "Number of Data Fields?" и нажмите Edit/Enter

2. Выберите  нужный вариант и нажмите Edit/Enter.

* Сhange Data Fields? ( Изменить поля данных?) - позволяет Вам установить тип данных, отображаемых в каждом из используемых на дисплее карты полей данных. С незнакомыми  определениями Вы можете ознакомиться в Приложении F.

* BRG - пеленг (азимут) активной ПТ (пункта назначения)

* CTS - заданный курс (курс для ликвидации бокового уклонения, - прим. перев.)

* DIS - дальность до активной ПТ (пункта назначения)

* DTK - заданный путевой угол

* ETE - расчетное время в пути

* ETV - расчетное время до режима вертикальной навигации VNAV

* GR - крутизна глиссады

* GRT - крутизна глиссады на заданную точку

* SPD - путевая скорость

* TRK - фактический путевой угол

* TRN - угол доворота на ПТ

* VST - вертикальная скорость в направлении на цель

* WPT - имя активной ПТ (пункта назначения)

* XTK - линейное боковое уклонение

Для изменения поля данных:

1. Выделите вариант  "Change Data Fields?" и нажмите Edit/Enter

2. Выделите поле данных, которое Вы хотите изменить, и нажмите Edit/Enter

3. Выберите нужный вариант поля данных и нажмите Edit/Enter

*Setup Map Features?(Установить конфигурацию карты?) - позволяет Вам конфигурировать дисплей карты для удобства работы, например, ориентацию карты, автоматическое изменение масштаба карты, отображение линии пути и маршрута, детали местности и шрифты.

53*************************************************************

(((слева)))

Выберите вариант   "North UP" ("Север вверх")  для ориентации изображения карты на экране Севером вверх. Вариант "Track Up" предусматривает поворот карты, таким образом, что ее верхняя часть соответствует направлению, в котором Вы летите.

Перечень масштабов позволяет Вам  определить максимальный масштаб, в котором изображение будет выведено на экран. При задании максимального масштаба изображение карты может быть выведено на экран в выбранном и более мелких установках масштаба.

(((справа)))

ВАРИАНТЫ СТРАНИЦЫ КАРТЫ (прод.)

Для изменения ориентации карты:

1. Выделите вариант "Setup Map Features?" и нажмите Edit/Enter

2. Выделите поле " Orientation" ("Ориентация")  и нажмите Edit/Enter

3. Для задания ориентации изображения карты верхней частью на Север выберите "North Up" и  нажмите Edit/Enter

4. Для задания ориентации изображения карты верхней частью в направлении ЛЗП выберите "DTK Up"(ЛЗП Вверх) и  нажмите Edit/Enter

5. Для того, чтобы предоставить карте возможность поворачиваться, ориентируя Вашу текущую ЛП на дисплее карты вверх  выберите "Track Up" ("ЛП вверх") и  нажмите Edit/Enter

Для включения или выключения режима автоматического изменения масштаба изображения:

1. Выделите  вариант "Setup Map Features?" и  нажмите Edit/Enter

2. Выделите поле "Automatic Zoom"(“Автоматическое изменение масштаба”) и  нажмите Edit/Enter

3. Выберите "On" ("ВКЛ") или "OFF" ("Выкл") и  нажмите Edit/Enter. При включенном режиме автоматического изменения масштаба на дисплее карты будет автоматически изменяться масштаб, начиная от масштаба в 500 миль при полете по маршруту через все промежуточные масштабы, кончая масштабом 2 мили при подлете к пункту назначения.

Для включения или выключения  широтно-долготной координатной сетки:

1. Выделите  вариант "Setup Map Features?"  и  нажмите Edit/Enter

2. Выделите  поле "Lat/Lon Grid" ("Шир/Долг сетка") и  нажмите Edit/Enter

3. Выберите максимальный масштаб  для этого изображения или "OFF"  для отмены отображения и нажмите Edit/Enter

Для отображения на дисплее карты запомненной трассы полета:

1. Выделите вариант " Setup Map Features" и  нажмите Edit/Enter

2. Выделите поле "Track History" ("Предыстория пути") и  нажмите Edit/Enter

3. Выберите максимальный масштаб, в котором запомненные данные пути должны появиться на экране или выберите "OFF" для отмены отображения и  нажмите Edit/Enter

Для отображения линии маршрута к пункту назначения или между ПТ маршрута:

1. Выделите вариант " Setup Map Features?" и нажмите Edit/Enter

2. Выделите поле " Active Route Lines" ("Активные линии маршрута") и нажмите Edit/Enter

3. Выберите максимальный масштаб, в котором линии маршрута должны появиться  на экране, или "OFF" для отмены отображения и  нажмите Edit/Enter

Для отображения активного маршрута и изменения шрифтов ПТ маршрута:

1. Выделите вариант " Setup Map Features" и  нажмите Edit/Enter

2. Выделите текстовое поле "Active Route" ("Активный маршрут") и  нажмите Edit/Enter

3. Выберите величину шрифта имени ПТ или "None" ("Никакой") для отмены отображения.  Нажмите Edit/Enter.

4. Выделите поле изменения масштаба "Active Route"  и  нажмите Edit/Enter

5. Выберите максимальный масштаб, в котором ПТ маршрута должны быть отображены на экране, или "OFF" для отмены отображения и  нажмите Edit/Enter.

54***************************************************************

(((справа)))

Аэропорты, радиомаяки и воздушные зоны, - все  могут  быть вызваны или не допущены к отображению на дисплее карты в зависимости от максимального масштаба.

Размер шрифта для аэропортов также может быть изменен или полностью опущен, что позволит Вам использовать иконки для обозначения аэропортов и радиомаяков, не прибегая к текстовым идентификаторам.

(((слева)))

ВАРИАНТЫ СТРАНИЦЫ КАРТЫ (прод.)

Для отображения символьных и пользовательских ПТ  и изменение шрифтов ПТ пользователя:

1. Выделите вариант " Setup Map Features?"  и  нажмите Edit/Enter

2. Выделите текстовое поле "User" ("Пользователь") и   нажмите Edit/Enter

3. Выберите размер шрифта или "None" для отмены отображения. Нажмите Edit/Enter

4. Выделите поле изменения масштаба "User" или "Symbol" ("Символ")   и  нажмите Edit/Enter

5. Выберите максимальный масштаб, в котором пользовательские или символьные ПТ должны быть отображены на экране или  "OFF" и   нажмите Edit/Enter

* Setup Aviation Data? (Установить авиационные данные?) - позволяет Вам регулировать вывод на дисплей карты данных из базы данных Jeppesen, а также производить выбор  аэропортов, радиомаяков и воздушных зон для отображения на экране.

Для разрешения или запрета вывода  авиационной базы данных Jeppesen на карту:

1. Выделите вариант "Setup Aviation Data?"   и  нажмите Edit/Enter.

2. Выделите поле "Aviation Data" и нажмите Edit/Enter.

3. Выберите "On " или "Off" и  нажмите Edit/Enter/

Для отображения аэропортов и изменения их шрифтов:

1. Выделите вариант "Setup Aviation Data?"   и  нажмите Edit/Enter

2. Выделите текстовое поле "Aeroports" ("Аэропорты") и нажмите Edit/Enter. К крупным аэропортам относятся те, у которых длина ВПП длиннее 2500 метров (8069 футов). Средние аэропорты имеют ВПП длиной более 1500 метров (5000 футов) или диспетчерский пункт.

3. Выберите размер шрифта  или "None" для отмены. Нажмите Edit/Enter.

4. Выделите поле изменения масштаба "Aeroports" и  нажмите Edit/Enter.

5. Выберите максимальный масштаб, в котором аэропорты должны быть отображены на экране или "OFF" для отмены отображения и  нажмите Edit/Enter.

Для отображения радиомаяков и изменения их шрифтов:

1. Выделите вариант "Setup Aviation Data?"   и  нажмите Edit/Enter

2. Выделите текстовое поле "Navaids" ("Радиомаяки") и нажмите Edit/Enter.

3. Выберите размер шрифта  или "None" для отмены отображения. Нажмите Edit/Enter.

4. Выделите поле изменения масштаба "Navaids" и  нажмите Edit/Enter/

5. Выберите максимальный масштаб, в котором радиомаяки должны быть отображены на экране или "OFF" для отмены отображения и  нажмите Edit/Enter.

Для отображения воздушных зон и изменения их шрифтов:

1. Выделите вариант" Setup Aviation Data?"   и  нажмите Edit/Enter

2. Выделите поле изменения масштаба и  нажмите Edit/Enter.

3. Выберите максимальный масштаб, в котором воздушные зоны должны быть отображены на экране или "OFF" для отмены отображения и  нажмите Edit/Enter.

55***************************************************************

(((слева)))

Географические детали  в зависимости от максимального масштаба их представления также могут быть выведены на экран или исключены на дисплее карты.

При использовании функции "Measure BRG/DST?" (" Измерение пеленга /расстояния?) курсор заменяется стрелкой и подсказкой "Enter Refence" ("Введите точку отсчета").

(((справа)))

ВАРИАНТЫ СТРАНИЦЫ КАРТЫ (прод.)

* Setup Land Data? (Установить географические данные?) - позволяет Вам регулировать отображение географических данных на дисплее карты, а также индивидуально выбирать географические данные для отображения. Предусмотрено регулирование показа межгосударственных границ, рек, озер, железных дорог, автомагистралей и линий метрополитена. Возможен выбор городов для отображения в зависимости от их величины. ( К большим городам относятся города с населением более 100 000 жителей. Средние города насчитывают не менее 5 000 жителей). Процедуры установки вариантов отображения географических данных весьма схожи с установками авиационных данных, описанных на предыдущих страницах. Для лучшего представления о работе с этими установками обратитесь в раздел "Установки авиационных данных".

* Measure BRG/DIS? (Измерить пеленг и дальность?) - позволяет Вам измерять пеленг и дальность между двумя точками  на дисплее карты.

Для измерения BRG/DIS (Пел/Дал) между двумя точками:

1. Выделите вариант Measure BRG/DIS?  и нажмите Edit/Enter. На экране появится указатель Вашего текущего местоположения на дисплее карты.

2. Установите курсор на нужную опорную точку ( точку, от которой Вы хотите произвести измерения) и нажмите Edit/Enter.

3. Установите курсор на точку, до которой Вы хотите произвести измерения. Пеленг и дальность от опорной точки будет указана в нижней левой части окна данных.

4. Нажмите клавишу QUIT для завершения измерения.

* Restore Defaults?(Восстановить начальные установки?) - восстанавливает все варианты картографических установок на полях данных к заводским установкам. (Не изменяет установки картографических функций, авиационных данных и географических данных).

56***************************************************************

(((справа)))

На рисунке изображен случай полета самолета параллельно ЛЗП при линейном боковом уклонении (ЛБУ) более 0,5 мор. миль (0,9 км).

На этом рисунке изображен случай превышения ЛБУ самолета заданных пределов шкалы УБУ. Риска D-bar останется на краю шкалы до тех пор, пока текущее значение ЛБУ не станет меньше предельных значений шкалы.

(((Слева)))

Страница HSI (указателя горизонтальной обстановки)

Шкала компаса

Стрелка ЛЗП

Риска D-bar и шкала УБУ

Подвижный индекс

Поля данных по выбору пользователя

Индикатор режима вертикальной навигации VNAV

Поля данных по выбору пользователя

Как только Вы активизировали один из режимов GOTO, TracBack или полет по маршруту, GPSMAP 195 с помощью страницы HSI обеспечит Вас цифровым и графическим сопровождением при полете к пункту назначения. В верхней и нижней частях страницы предусмотрены восемь полей данных по выбору пользователя, на которых указывается пункт назначения (WPT), дальность до ПТ (DIS), расчетное время в пути (ETE), путевая скорость (SPD)   и другие параметры.

В центре страницы изображен дисплей HSI. На нем в графическом режиме отображается ЛЗП к пункту назначения, путевая скорость, линейное боковое уклонение (ЛБУ) (отклонение от курса) и индикация направления движения TO/FROM (К/ОТ). Шкала компаса может поворачиваться, указывая фактическую линию пути (ФЛП) (Ваш текущий курс) в верхней части страницы. Стрелка ЛЗП показывает на пункт назначения и поворачивается вместе с шкалой компаса при изменении направления ФЛП.

УБУ (указатель линейного бокового уклонения) на  поперечной  относительно центра шкале указывает отклонение самолета влево или вправо от ЛЗП. Для возвращения на ЛЗП и, таким образом, центрирования положения риски D-bar на шкале направьте самолет в сторону стрелки D-bar. Индикатор TO/FROM в центре дисплея указывает на прохождение ПТ. Установка шкалы УБУ приведена на полосе состояния внизу страницы. Установка шкалы соответствует расстоянию от центра шкалы УБУ до ее левого или правого пределов. Начальная установка УБУ составляет 1,25 (мор.мили/ сух. мили/ км), но может быть установлена в диапазоне от 0,25 до 5.

Для изменения шкалы УБУ:

1. Нажмите клавишу ZOOM в любом направлении (вверх для увеличения вниз для уменьшения шкалы).

57***************************************************************

ВАРИАНТЫ СТРАНИЦЫ HSI

(((слева)))

Функция "Set OBS Course?" (Установить OBS курс?) позволяет Вам задать курсовой угол на пункт назначения. В случае выбора этого варианта, в левом нижнем углу HSI экрана появляется OBS курс. Для выбора OBS курса используйте клавишное поле @.

Для включения/выключения индикатора вертикальной навигации VNAV выберите "Setup HSI Features?" cо страницы вариантов HSI. Согласно начальной установке индикатор VNAV изначально включен.

(((справа)))

Страница вариантов HSI позволяет Вам определить поля данных по выбору пользователя, установить OBS или курсовую отметку ЛП или вызвать на экран профиль полета по вертикали VNAV.

Для вызова вариантов страницы HSI:

1. Нажмите Menu (при вызванной на экран странице HSI).

Для выбора варианта меню:

1. Выделите нужный вариант и нажмите Edit/Enter.

Предлагаются следующие варианты:

* Set OBS Course? (Установить OBS курс?) - позволяет Вам вручную задать курс на пункт назначения. После установки OBS курса GPSMAP 195  будет использовать его для управления полетом по УБУ и ЗПУ.

Для ручной установки курса на ПТ назначения:

1. Выделите вариант Set OBS Course? и нажмите  Edit/Enter. На поле данных OBS (внизу слева от HSI дисплея) будет указан OBS курс.

2. С помощью правой и левой стрелок клавишного поля @ выберите нужный OBS курс и нажмите Edit/Enter. Риска D-bar на шкале УБУ теперь будет показывать направление отклонения от выбранного курса.

Для отмены OBS курса и возвращения к прямому курсу на ПТ.

1. Последовательно нажмите GOTO и Edit/Enter.

* Set Bug Indicator? ( Установить индекс курсовой отметки?) - позволяет Вам установить курсовую отметку на HSI дисплее, которая  обеспечивает визуальный ориентир важного направления для текущего полета и в будущем.

Для установки курсовой отметки  опорной ЛП.

1. Выделите вариант "Set Bug Indicator?" и нажмите Edit/Enter. На поле данных внизу справа от HSI дисплея укажут курсовой угол курсовой отметки.

2. С помощью левой и правой стрелок клавишного поля @ выберите нужный курсовой ориентир и нажмите Edit/Enter. Индекс курсовой метки останется неподвижным на этом направлении до тех пор, пока не будет выбрана новая курсовая метка.

58***************************************************************

ВАРИАНТЫ СТРАНИЦЫ HSI(прод.)

(((справа)))

Для изменения отображаемых данных выберите "Change Data Fields?"и выделите поле, которое Вы хотите изменить. На рисунке для примера выделено поле "VST"...

...для вызова на экран перечень возможных вариантов данных для этого поля нажмите Edit/Enter.

((( справа)))

*Capture VNAV Profile? (Вызвать вертикальный профиль?) - используется для  вызова и размещения в центре или отмены вызова индикатора вертикального профиля VNAV на дисплей HSI. Использование этой функции возможно в режимах GOTO или полета по маршруту при условии ввода действительного вертикального профиля в субменю вертикальной навигации. За более  подробной информацией по режиму VNAV обращайтесь на стр. 82.

* Cancel Capture? (Отменить вызов?) - используется для возврата индикатора VNAV к установкам, первоначально введенным в субменю  вертикальной навигации. За более  подробной информацией по режиму VNAV обращайтесь на стр. 82.

* Setup HSI Features?( Установить функции HSI?) - позволяет Вам  переопределить использование индекса курсовой отметки или выключить его, а также вызвать или отменить индикатор вертикальной навигации VNAV. Согласно начальной установке, индекс  курсовой отметки показывает заданный курс (CTS) (истиный пеленг пункта назначения), однако он может быть использован для указания пеленга (BRG) ПТ или другого направления по выбору пользователя (как это описано на предыдущей странице "Set Bug Indicator?").

Для переопределения индекса курсовой отметки:

1. Выделите вариант "Setup HSI Feature" и нажмите Edit/Enter

2. Нажмите Edit/Enter для вызова вариантов индекса курсовой отметки.

3. Выберите "OFF", "User Selectable" ("Выбираемый пользователем"), "Beаring (BRG)"("Пеленг") или "Course to Steer (CTS)"("Заданный курс " или " Истинный пеленг пункта назначения ") и нажмите Edit/Enter.

* Change Data Fields(Изменить  поля данных)  - позволяет Вам задавать данные, отображаемые на дисплее карты в каждом из полей данных. Предлагаются следующие варианты:

* BRG - пеленг активной ПТ (пункта назначения)

* CTS - заданный курс (истинный пеленг пункта назначения)

* DIS - дальность до активной ПТ (пункта назначения)

* DTK - заданный путевой угол (ЗПУ)

* ETE - расчетное время в пути

* ETV - расчетное время до режима вертикальной навигации VNAV

* GR - крутизна глиссады

* GRT - крутизна глиссады на заданную точку (цель)

* SPD - путевая скорость

* TRK - фактический путевой угол

* TRN - угол доворота на ПТ

* VST - вертикальная скорость в направлении на цель

* WPT - имя активной ПТ (пункта назначения)

* XTK - линейное боковое уклонение

Для изменения поля данных:

1. Выделите вариант  "Change Data Fields?" и нажмите Edit/Enter

2. Выделите поле данных, которое Вы хотите изменить, и нажмите Edit/Enter

3. Выберите нужный вариант поля данных и нажмите Edit/Enter

* Restore Defaults? (Восстановить начальные установки?) -возвращает все поля данных к первоначальным заводским установкам.

59***************************************************************

СТРАНИЦА АКТИВНОГО МАРШРУТА

(((СЛЕВА)))

К любому запомненному маршруту можно отнести определяемый пользователем комментарий длиной до 16 символов.

Для отмены полета по текущему маршруту выберите "Deactivate?" ("Деактивизировать?). Для перехода на другой маршрут просто активизируйте новый маршрут. При этом нет необходимости в предварительной деактивизации старого маршрута.

(((справа)))

Номер маршрута

ПТ маршрута

Дальность до ПТ

Комментарий к маршруту

Расчетное время прибытия

Как только Вы активизировали маршрут, режимы GOTO или TrасBack, на страницу активного маршрута будут выведены все ПТ активного маршрута с указанием их имен, ЛЗП, кумулятивная дальность и расчетное время прибытия или расчетное время в пути до каждой ПТ от Вашего текущего местоположения. Текущий пункт назначения, "active to" ("активная на") ПТ помечена символической стрелкой. В процессе полета по маршруту перечень ПТ автоматически обновляется с указанием символической стрелкой следующей "active to" ПТ.

Со страницы активного маршрута Вы можете:

* Изменить комментарий к маршруту - см. указания на стр.74

* Редактировать маршрут как текст - см. указания на стр. 76

ВАРИАНТЫ СТРАНИЦЫ АКТИВНОГО МАРШРУТА

Со страницы вариантов активного маршрута доступны дополнительные функции для активного маршрута. Страница вариантов активного маршрута позволяет Вам определить  поля данных по выбору пользователя и отредактировать, использовать или удалить активный маршрут.

Для вызова страницы вариантов активного маршрута:

1. Нажмите MENU (при вызванной на экран странице активного маршрута).

Для выбора варианта меню:

1. Выделите нужный вариант и нажмите Edit/Enter.

60***************************************************************

(((справа)))

"Select Approach?" ("Выбрать заход на посадку?") позволяет Вам заменить ПТ назначения на  ПТ, которые входят в  конечный участок захода на посадку в аэропорту.

Для удаления ПТ захода на посадку и замены их на опорную точку аэропорта выберите "Remove Approach?" ("Удалить заход на посадку?).

(((слева)))

На странице активного маршрута предлагаются следующие варианты:

* Select Approach?(Выбрать заход на посадку?) - позволяет Вам выбрать конечный участок опубликованной схемы захода на посадку, заменяя аэропорт назначения в режиме GOTO или полета по маршрута на последовательность ПТ для выбранного захода на посадку. (Особенности режима захода на посадку описаны на стр. 32 и 76.).

* Remove Approach (Удалить заход на посадку?) - удаляет ПТ захода на посадку из режимов GOTO и полета по маршруту, заменяя их на опорную точку аэропорта.

* Reactivate Route? (Вновь активизировать маршрут?) - повторно активизирует маршрут и выбирает ближайший участок маршрута  в качестве нового активного участка маршрута.

* Invert Route? (Инвертировать маршрут?) - повторно активизирует маршрут в обратном последовательности и начинает полет по нему.

* Deactivate?( Деактивизировать?) - останавливает полет по маршруту, который в данный момент активизирован.

* Edit On Map? (Редактировать на карте?) - позволяет Вам редактировать выбранный маршрут  на дисплее карты. (См. подробные указания на стр. 75).

* Delete Route? (Удалить маршрут?) - позволяет Вам очистить все ПТ выбранного маршрута.

* Change Data Fields?(Изменить поля данных?) - позволяет Вам определить тип данных выводимых на поля данных по выбору пользователя. Предлагается четыре варианта данных:

* DIS - дальность до пункта(ов) назначения

* DTK -заданный путевой угол ЗПУ

* ETE - расчетное время в пути

* ETA - расчетное время прибытия

Для изменения поля данных:

1. Выделите вариант  "Change Data Fields?" и нажмите Edit/Enter

2. Выделите поле данных, которое Вы хотите изменить, и нажмите Edit/Enter

3. Выберите нужный вариант поля данных и нажмите Edit/Enter

* Restore Defaults? (Восстановить начальные установки?) - возвращает все варианты страницы активного маршрута к первоначальным заводским установкам.

61***************************************************************

СТРАНИЦА ГЛАВНОГО МЕНЮ

(((слева)))

Выберите нужную строку  меню путем ее выделения с помощью клавишного поля @  и последующего нажатия Edit/Enter.

Для выбранной строки появится субменю с дополнительными вариантами для выбора.

(((справа)))

Страница главного меню GPSMAP 195 обеспечивает доступ к различным меню: системному, навигации, планирования,  управления интерфейсами и установок. Страница главного меню доступна с любой страницы GPSMAP 195 и вызывается с помощью клавиши MENU.

Для вызова страницы главного меню:

1. Дважды нажмите MENU.

8 субменю разбиты на категории по функциональному признаку: установки системы, функции маршрутов/ЛП/ таймера и навигационные функции планирования.

Для выбора субменю со страницы главного меню:

1. Выделите субменю, которое Вы хотите просмотреть и нажмите Edit/Enter.

МЕНЮ УСТАНОВОК

Первая строка главного меню "Setup Menu" (Меню установок) обеспечивает еще один перечень вариантов для выбора для выполнения различных функций по системным установкам, включая выбор формата представления координат и единиц измерения, установки различных предупреждений, а также конфигурирование дисплея и регулирования подсветки. Субменю установок используются для конфигурирования GPSMAP 195 в соответствии с Вашими предпочтениями.

Для выбора строки субменю из меню установок:

1. Выделите субменю, которое Вы хотите просмотреть и нажмите Edit/Enter.

62***************************************************************

(((справа)))

Субменю имитатора позволяет Вам вызывать и отменять режим имитатора, определять начальные координаты и высоту, а также задавать начальные значения путевого угла и скорости.

Из субменю путем выделения нужной строки  и нажатия Edit/Enter становятся доступными дополнительные перечни, такие как указанные на рисунке категории покрытия ВПП.

(((слева)))

МЕНЮ УСТАНОВОК (ПРОД.)

Из меню установок доступны следующие варианты:

* Simulator (Имитатор) - позволяет Вам вызывать и конфигурировать встроенный в GPSMAP 195 режим имитатора. Из этого субменю Вы можете сделать установку координат и высоты местоположения, а также ввести имитируемые скорость и  путевой угол полета.

* Alarms (Предупреждения) - предлагает полное управление установками временного сигнализатора (будильника), предупреждения о прибытии, а также предупреждения о линейном боковом уклонении.

Это субменю используется также для включения/выключения различных предупреждений о воздушных зонах и установки буферной высоты относительно верхней и нижней границ этих воздушных зон.

* Units/CDI(Единицы/ УБУ) - используется для изменения единиц измерения, направления для отсчета курса и шкалы УБУ.

* Position Format/Datum(Формат и модель эллипсоида для представления координат) - используется для изменения формата, в котором выдаются координаты местоположения, а также модель референц-эллипсоида, используемая при расчете координат.

* Nearest Aeroport Criteria(Критерии выбора ближайших аэропортов) - используется для установки минимальных требований к покрытию и длине ВПП при вызове перечня ближайших аэропортов.

* Beeper/Display/Battery (Звуковой сигнализатор/Дисплей/Батарея) - позволяет Вам выбирать, в каких случаях и когда Вы хотите установить звуковой сигнализатор и какое время должна сохраняться внутренняя подсветка экрана, а также регулировать контрастность экрана. Это субменю используется также для индикации типа применяемых батарей питания (алкалиновые или никель-кадмиеые) для корректного определения их состояния.

* Time (Время) - обеспечивает управление форматом, используемым для отображения времени, и выбором варианта отображения местного времени или UTC.

* Input/Output (Вход/Выход) - позволяет Вам управлять установками интерфейса, используемыми при соединении GPSMAP 195 со внешними устройствами, такими как персональный компьютер или дифференциальный GPS-приемник.

Каждое субменю  установки также характеризуется страницей вариантов, которые позволяют Вам быстро восстанавливать первоначальные заводские варианты установок системы для этих субменю.

Для просмотра вариантов для субменю установок:

1. Нажмите клавишу MENU ( при вызванном на экран одной из страниц субменю).

Для восстановления начальных установок:

1. Выделите вариант "Restore Defaults?" и нажмите Edit/Enter.

63***************************************************************

УСТАНОВКИ ИМИТАТОРА

(((слева)))

Установка "Auto Track" (“Автоматический путевой угол”)  позволяет имитатору автоматически выставлять правильный пеленг на ПТ назначения. "User Track" (“Пользовательский путевой угол”) позволяет Вам установить путевую угол относительно любого направления.

Предусмотрены предупреждения для различных категорий воздушных зон; существуют  предупреждения о прибытии, о ЛБУ и временной сигнализатор (будильник). Для установки будильника, введите время, когда Вы желаете услышать звуковое  предупреждение.

(((справа)))

Субменю имитатора обеспечивает полное управление установками режима имитатора. С этой страницы Вы можете задать начальные координаты и высоту, а также ввести имитируемую скорость и задать путевой угол.

Для включения или выключения режима имитатора:

1. Выделите поле "Mode"("Режим") и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите "Simulator On" (“Включение имитатора”) или "Simulator Off" (“Выключение имитатора”)  и нажмите Edit/Enter.

Для задания имитируемых координат и высоты:

1. Выделите поле "Position"("Координаты") и нажмите Edit/Enter.

2. Введите широту/ долготу для начального местоположения и нажмите Edit/Enter.

3. Пятно выделения переместится на поле "Altitude" ("Высота"). Нажмите Edit/Enter.

4. Введите начальную высоту и нажмите Edit/Enter.

Для установки имитируемого путевого угла и скорости:

1. Выделите поле "Track Control" (“Управление путевым углом”) и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите "Auto Track" или "User Track" и нажмите Edit/Enter. Если выбран "User Track"  нажмите Edit/Enter? введите нужный путевой угол и нажмите Edit/Enter снова. "Auto Trac"  автоматически исправит путевой угол, рассчитанный на основе пеленга активной ПТ в режиме GOTO или ПТ маршрута.

3. Выделите поле "Speed" ("Скорость" )

4. Введите нужную скорость и нажмите Edit/Enter.

Меню вариантов позволяет Вам задавать имитируемое местоположение,  используя дисплей карты вместо ввода координат.

Для задания имитируемого местоположения  с дисплея карты:

1. Нажмите Menu ? а затем  Edit/Enter  для выбора "Initialize Position?" (Инициализировать местоположение?).

2. С помощью клавишного поля @ (и ZOOM, если необходимо), выберите начальное местоположение   и нажмите Edit/Enter по завершении.

УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Субменю установок обеспечивает управление будильником, сигнализатором прибытия, сигнализатором линейного бокового уклонения и различными предупреждениями о воздушных зонах. Будильник использует внутренние часы для выработки сообщения "Alarm Clock" ("Будильник") в установленное Вами время.

Для включения/выключения будильника:

1. Выделите поле " Alarm Clock" и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите по желанию "On" или "Off"  и нажмите Edit/Enter

3. Если Вы включаете будильник, выделите поле времени и нажмите Edit/Enter. Введите время предупреждения и нажмите Edit/Enter. Когда исполнится установленное время предупреждения, GPSMAP 195 предупредит Вас об этом сообщением "Alarm Clock". (GPSMAP 195 должен быть подключен к источнику питания в момент срабатывания будильника. В противном случае сообщение не поступит.)

64***************************************************************

(((справа)))

Установка предупреждение о прибытии "Auto" ("Авто") обеспечивает появление сообщения "Arrival at ______" ("Прибытие в________") за минуту до прибытия в ПТ назначения.

Предупреждение о превышении линейного бокового уклонения обеспечивает сигнал тревоги в случае превышения бокового уклонения от курса установленных Вами допустимых пределов.

УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ (ПРОД.)

Предупреждение о прибытии в ПТ активизирует предупреждающее сообщение как только Вы приблизились на установленное Вами расстояние до ПТ назначения.

Для включения/выключения предупреждения о прибытии:

1. Выделите поле "Arrival Alarm" и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите "Auto", "On" или "Off" по желанию и нажмите Edit/Enter. "Auto" обеспечивает выдачу предупреждения за минуту до момента прибытия в пункт назначения, рассчитанного по текущей путевой скорости и пути.

3. Если выбрано "On", выделите поле дальности и нажмите Edit/Enter. Введите дальность предупреждения и нажмите Edit/Enter. Как только при подлете к ПТ назначения Вы приблизитесь на расстояние от ПТ, меньшее установленной дальности предупреждения, будет выдано сообщение "Arrival at_________".

Предупреждение об отклонении от линии курса (линейном боковом уклонении ) обеспечивает сообщение, если Вы отклонитесь от курса более, чем на оговоренную величину.

Для включения/ выключения предупреждения об отклонении от курса (ЛБУ):

1. Выделите поле "Course Deviation Alarm" и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите по своему усмотрению "On"или "Off" и нажмите Edit/Enter.

3. В случае включения предупреждения выделите поле дальности и нажмите Edit/Enter. Введите расстояние предупреждения и нажмите Edit/Enter. Если в полете боковое уклонение превысит расстояние предупреждения влево или вправо от ЛЗП, на экране появится сообщение "CDI Alarm".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗДУШНЫХ ЗОНАХ

Последней строкой в субменю предупреждений являются предупреждения о воздушных зонах. Предупреждения о воздушных зонах информируют Вас о любой зоне специального назначения или управляемой зоне, находящейся рядом или на пути Вашего   следования при следующих условиях:

* "Aerospace Ahead Less Than 10 minuts" ("Воздушная зона менее, чем в 10 минутах полета) - появляется в случае, если продолжая полет по текущему курсу, Вы менее, чем через 10 минут окажетесь внутри воздушной зоны.

* "Aerospace Near and Ahead" (Воздушная зона рядом и впереди) - появляется тогда, когда Вы находитесь на расстоянии менее 2 морских миль от воздушной зоны и при продолжении полета тем же курсом войдете в эту зону.

* Inside Aerospace" ("Внутри воздушной зоны") - выдается, когда Вы входите внутрь границ воздушной зоны.

* "Near Aerospace Less Than 2 nm" ("Воздушная зона рядом менее, чем в 2 мор.милях") - появляется в случае, когда Вы находитесь ближе, чем в 2 мор. милях, но при полете текущим курсом Вы не войдете в нее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если Вы пролетаете выше или ниже границ воздушной зоны, а затем набираете высоту и входите в нее, возможно появление только одного предупреждения "Inside Airspace".  В этом случае, когда Вы находитесь вне пределов по вертикали с учетом буферных зон, заданных для этой зоны,  сообщения "Airport Ahead" и/или "Airport Near" не появятся.

65**************************************************************

(((слева)))

Вы можете выбирать индивидуально типы воздушных зон, о которых выдаются предупреждения

Буферная зона по вертикали обеспечивает дополнительный запас безопасности для полетов выше и ниже верхней и нижней границ данной воздушной зоны.

(((справа)))

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗДУШНЫХ ЗОНАХ (прод.)

Предупреждения о воздушных зонах могут быть включены или выключены путем выбора типов воздушных зон. Сигналы предупреждения о нижеследующих типах воздушных зон могут быть включены или выключены из субменю предупреждений:

* Class B, CTA - зоны, управляемые ИКАО

* Class C, TMA - зоны узлового диспетчерского управления района аэропортов, управляемые ИКАО

* Towers, Control Zones - в США зоны, радиусом  7,8 км (4,3 мор.мили) вокруг аэропортов с контрольно-диспетчерскими пунктами, которые не относятся к воздушным зонам класса B или  класса С; управляемые воздушные зоны в Европе

* Restricted Areas - Зоны с ограничениями для полетов

* MOAs & Other SUAs - Включают зоны полетов военной авиации, зоны повышенного внимания, тренировочных полетов, зоны полетов с особым режимом, повышенной опасности и зоны предварительного оповещения.

* Mode C Veils - Внешние границы воздушной зоны (обычно класса В или С), в которых требуется режим С высото-кодирующего радиоответчика.

Предупреждения о запретных зонах не могут быть выключены. Имейте в виду, что выключение предупреждений освобождает Вас только от получения предупреждающих сообщений о воздушных зонах. Границы воздушных зон, по-прежнему, будут отображаться на странице карты до тех пор, пока Вы не исключите эту категорию зон со страницы вариантов карты.

Для включения или исключения предупреждений о воздушных зонах:

1. Выделите нужную категорию воздушных зон и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите по своему усмотрению "On" или "Off" и нажмите Edit/Enter.

Поле высоты буферной зоны, расположенное внизу страницы, позволяет увеличить "толщину" воздушной зоны, обеспечивая дополнительный запас безопасности. Например, если величина буферной зоны установлена в 170 метров (500 футов), и Вы летите выше или ниже на 170 метров (500 футов) верхней или нижней границ воздушной зоны, то Вы не получите предупреждающего сообщения. Если же Вы находитесь на расстоянии менее 170 метров по вертикали от верхней или нижней границ воздушной зоны, вы получите соответствующее предупреждающее сообщение. Начальное значение, установленное для буферной зоны по высоте составляет 60 метров (200 футов)

Для ввода высоты буферной зоны:

1. Выделите поле "Altitude Buffer" (“Буферная высота”) и нажмите Edit/Enter.

2. Введите нужную Вам высоту буферной зоны и нажмите Edit/Enter.

Примечание: Границы некоторых воздушных зон могут быть приведены на картах относительно поверхности Земли (AGL). Если действительная нижняя граница воздушной зоны указана относительно поверхности Земли GPSMAP 195 выдаст Вам предупреждение на любой высоте ниже верхней границы. Однако, если действительный верхний предел также указан относительно поверхности Земли, GPSMAP 195 выдаст предупреждение на любой высоте.

66**************************************************************

(((справа)))

Вариант "User Mag Var" позволяет Вам задать угол магнитного склонения для Вашего региона. Во многих случаях вариант "Auto Mag Var" является более предпочтительной установкой.

Из субменю Unit/CDI можно выбрать единицы измерения (морские или сухопутные мили или километры).

(((слева)))

УСТАНОВКИ UNITS/CDI (ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ/ШКАЛЫ УБУ)

Субменю Units/CDI используется для выбора нужных Вам единиц измерения, направления для отсчета курса и шкалы УБУ (указателя линейного бокового уклонения).  Выбор направления для отсчета курса определяет, какое направление будет выбрано в качестве опорного для отсчета курсового угла. Вы можете выбирать из следующих вариантов:

* Auto Mag Var - обеспечивает опорные направления на Северный магнитный полюс, которые автоматически определяются из Вашего текущего местоположения.

* True (Истинный) - обеспечивает в качестве опорного направление на географический Север.

* User Mag Var - позволяет Вам задавать угол магнитного склонения для Вашего текущего местоположенияIи обеспечивает в качестве базового направление на магнитный северный полюс, основанный на введенном Вами значении угла магнитного склонения.

Предупреждение: Установка "User MagVar" предусмотрена для случаев, когда режим"Auto Mаg Vаr" не может обеспечить точных значений магнитного склонения. Учтите, что при выборе "User Mag Var" и вводе значения магнитного склонения, это значение не будет меняться при изменении Вашего местоположения. Если в процессе полета угол магнитного склонения меняется, то Вам придется повторно возвращаться ко вводу новых значений магнитного склонения.

* Grid (Координатная сетка) - обеспечивает отсчет курса относительно направления на Север. Этот выбор используется в связи с применением форматов представления координат, описанных на стр. 69.

Для изменения опорного направления отсчета курса:

1. Выделите поле “Heading" (Курсовой угол) и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите нужное направление отсчета курса и нажмите Edit/Enter.

Нужные Вам единицы измерения дальности, скорости, высоты, вертикальной скорости, давления и температуры также можно выбрать из субменю Units/CDI. Предлагаются следующие варианты единиц измерения для каждой из величин:

* Distance& Speed Units (Единицы  расстояния и скорости) - могут быть представлены в морских единицах (морские мили и узлы), сухопутных единицах (сухопутные или статутные мили и мили в час) или метрических единицах (километрах и километрах в час).

67**************************************************************

(((слева)))

Значения барометрического давления могут быть вводится и отображаться в дюймах ртутного столба и в миллибарах.

Установки шкалы УБУ могут быть сделаны на странице HSI с помощью клавиши ZOOM или из субменю Units/ CDI

(((справа)))

УСТАНОВКИ UNITS/CDI (прод.)

* Altitude Units (Единицы высоты) - могут быть представлены в футах или метрах.

* Vertical Speed Units (Единицы вертикальной скорости) - могут быть выражены в футах в минуту или метрах в секунду.

* Pressure Units (Единицы давления) - могут быть указаны в дюймах ртутного столба (Hg) или  миллибарах (mb).

* Temperature Units (Единицы температуры) - могут быть измерены в градусах Фаренгейта или градусах Цельсия.

Для изменения установки единиц измерения:

1. Выделите нужное поле  и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите нужные единицы и нажмите Edit/Enter.

Графический УБУ, являющийся частью страницы HSI, может быть конфигурирован в пределах расстояний по шкале + 0,25; +1,25; +5,00 единиц (морских миль , сухопутных миль или километрах). Масштабом шкалы является расстояние от центра шкалы до крайних левой или правой границ шкалы.

Для изменения масштаба УБУ:

1. Выделите поле " CDI Scale" и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите нужный масштаб и нажмите Edit/Enter.

ФОРМАТ КООРДИНАТ/МОДЕЛИ РЕФЕРЕНЦ-ЭЛЛИПСОИДА

Субменю Position Format/Datum используется для изменения системы координат, в которой данное местоположение представляется, а также выбора модели референц-эллипсоида для расчета координат местоположения.

68*************************************************************

(((справа)))

Для представления Вашего местоположения в GPSMAP предусмотрено 11 различных форматов координат. Все форматы координатных систем за исключением UTM/UPS и Maidenhead описывают только конкретные регионы.

Для соответствия GPS-координат координатам на различных бумажных картах в приемнике предусмотрено свыше 100 различных моделей референц-эллипсоидов. Если Ваша карта не рекомендует какую-либо другую модель референц-эллипсоида, используйте WGS 84.

(((слева)))

ФОРМАТ КООРДИНАТ/МОДЕЛЬ РЕФЕРЕНЦ-ЭЛЛИПСОИДА (прод.)

Первоначально установлен формат представления координат,выражаемый в градусах и минутах широты и долготы (hdddomm.mmm`). Возможны также следующие дополнительные форматы:

* hddd.dddddo - широта и долгота в десятичных долях градуса только

* hdddomm`ss.s`` - широта и долгота в градусах, минутах и секундах

* British Grid - Британская национальная система координат

* German Grid - Германская национальная система координат

* Irish Grid - Ирландская трансверсальная  система координат 	Меркатора

* Maidenhead - Система координат Мейденхеда

* Swedish Grid - Шведская координатная система

* Swiss Grid -Швейцарская координатная система

* Taiwan Grid -Тайваньская координатная система

* UTM/UPS - Универсальная трансверсальная координатная система Меркатора и Универсальная полярная стереографическая координатная система.

Для изменения формата представления координат:

1. Выделите поле "Position Format" и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите нужный формат координат и нажмите Edit/Enter.

Поле моделей эллипсоидов расположено ниже поля формата координат. Первоначально установлена система WGS 84. Несмотря на то, что возможно использование свыше 100 различных моделей эллипсоидов (все они приведены в Приложении G), менять их рекомендуется только в случае использования карты или схемы, на которых указана другая модель эллипсоида нежели, чем WGS 84. Если на карте или схеме не оговорена модель референц-эллипсоида, Вы можете перебрать все модели, подходящие к району Вашего местоположения, и найти ту модель, которая для известной точки дает наилучшее совпадение координат.

Предупреждение: Неправильный выбор модели эллипсоида или модели, не соответствующей вашему региону, может вызвать существенные расхождения при определении координат. Если Вы сомневаетесь, то лучше используйте первоначально установленную систему WGS 84, которая обеспечит Вам наилучшее соответствие координат в целом.

Для изменения модели референц-эллипсоида:

1. Выделите поле "Map Datum" и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите нужный формат координат и нажмите Edit/Enter.

69***************************************************************

(((cлева)))

Установка минимальной длины ВПП используется для исключения аэропортов со слишком короткими ВПП для посадки или взлета Вашего самолета. Эти аэропорты не появятся на экране при вызове перечня ближайших аэропортов.

Поле звукового сигнализатора позволяет Вам выключить звуковой сигнал при нажатии клавишей или сигнал, сопровождающий сообщения.

(((справа)))

КРИТЕРИИ ВЫБОРА АЭРОПОРТОВ

Субменю критериев выбора аэропортов задает тип покрытия и минимальную длину ВПП при определении ближайших аэропортов. Пилотам больших, хорошо оборудованных авиалайнеров можно организовать поиск ближайших аэропортов, игнорируя аэропорты, в которых посадка может оказаться затруднительной, если не совсем невозможной. Для этой цели предлагаются следующие типы покрытий ВПП:

* Any (Любые)  - (первоначальная установка) Любые ВПП, безотносительно типа покрытия, включая посадку на водную поверхность.

* Hard Only (Только твердое) - Только ВПП с бетонным, асфальтовым или схожим покрытием.

* Hard or Soft (Твердое или мягкое) - Все ВПП, за исключением посадки на воду.

* Water Only (Только на воду) - Только на водную поверхность.

Для выбора покрытия ВПП:

1. Выделите поле "Runway Surface" и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите нужную установку и нажмите Edit/Enter.

Начальная установка для минимальной длины ВПП равна нулю.

Для ввода минимальной длины ВПП:

1. Выделите поле "Minimum Runway Length" (“Минимальная длина ВПП”) и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите нужное значение минимальной длины и нажмите Edit/Enter.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР/ДИСПЛЕЙ/БАТАРЕЯ

Субменю Beeper/display/battery обеспечивает доступ к установкам, касающимся внутреннего звукового сигнализатора, подсветки, контрастности экрана и типа батарей. В GPSMAP 195 предусмотрено звуковое сопровождение сообщений о предупреждающих сигналах и работы на клавитуре. Звуковой сигнализатор можно установить для сопровождения только сообщений, сообщений и нажатия на клавиши (первоначальная установка) или вообще выключить.

Для выбора установок звукового сигнализатора:

1. Выделите поле "Beeper" (“Прерывистый сигнализатор”) и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите нужную установку и  нажмите Edit/Enter.

У дисплея предусмотрено автоматическое отключение подсветки для удлинения срока службы батареи. Возможны шесть установок: Always On (Всегда включен) (подсветка сохраняется до тех пор, пока ее не выключат вручную, 15 секундная задержка (первоначальная установка), 30ти секундная, одноминутная, двухминутная и четырехминутная задержки.

Для установки таймера подсветки:

1. Выделите поле "Backlight Timeout" (“Время задержки выключения подсветки”) и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите нужную установку и нажмите Edit/Enter.

Контрастность дисплея регулируется для получения лучшей видимости в любых условиях освещениях. Контрастность экрана устанавливается с использованием полосы-шкалы контрастности. Контрастность экрана может быть также установлена со страницы состояния, как это было описано на стр. 15.

70***************************************************************

(((справа)))

Контрастность дисплея можно отрегулировать со страницы состояния (см. стр.15) или из субменю beeper/display.

Введите величину смещения для коррекции указания времени для Вашего часового пояса. В США все величины смещения времени будут "Behind UTC" ("Отставание от UTC).

(((слева)))

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР/ДИСПЛЕЙ/БАТАРЕЯ (прод.)

Для установки контрастности экрана:

1. Выделите поле "Display Contrast" ("Контрастность дисплея") и нажмите Edit/Enter.

2. С помощью левой и правой стрелок клавишного поля @ установите по полосе шкалы нужную контрастность

3. Нажмите Edit/Enter.

Установка батареи используется для указания типа (алкалиновые или никель-кадмиевые) используемых батарей. Эта установка гарантирует правильный отсчет по измерителю степени разряда батарей на странице состояния спутников, а также на иконке батареи на полосе состояния.

Для изменения установки батареи:

1. Выделите поле "Battery Type"(“Тип батареи”) и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите нужный тип батарей и нажмите Edit/Enter.

УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ

Cубменю time (Время) обеспечивает доступ к установке формата времени и местного зонального времени. Поле формата времени позволяет Вам указывать текущее время с использованием 12-тичасовой или 24тичасовой шкалы времени. Это поле используется также для установки либо местного времени, либо времени UTC.

Для выбора нужного формата времени:

1. Выделите поле "Time Format"(“Формат времени”) и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите нужную установку и нажмите Edit/Enter.

Для задания местного текущего времени используется поле местного зонального времени. Дата и время UTC вычисляется непосредственно по сигналам спутников и не могут корректироваться. Если Вы предпочитаете использовать местное время, Вы можете задать сдвиг либо "Behind UTC" ("Отставание от UTC), либо "Ahead UTC"("Опережение UTC"). Этот сдвиг является разницей в часах и минутах между местным временем и временем UTC.

Для ввода местного зонального времени:

1. Выделите поле "Local Time Zone"(“Местная временная зона”) и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите нужный сдвиг по времени и нажмите Edit/Enter.

3. Пятно выделения должно сместиться вправо. Нажмите Edit/Enter.

4. Выберите по своему усмотрению "Behind UTC" ("Отставание от UTC), либо "Ahead UTC"("Опережение UTC")  и нажмите Edit/Enter.

Примечание: Если вы не уверены в точном значении временного сдвига, выберите формат времени "Local" ("Местное"), как это указано  выше, а затем вводите значения временного  сдвига до тех пор, пока Вы не получите правильное местное время. Неправильная установка местного времени не окажет неблагоприятного влияния на работу GPSMAP 195. Тем не менее значения расчетного времени прибытия и захода Солнца будут неправильными.

71***************************************************************

(((слева)))

Вариант "Data Transfer" (“Передача данных”) позволяет GPSMAP 195 обмениваться данными о запомненном пути, ПТ, альманахе и маршруте с персональным компьютером или другим GPSMAP 195.

При передаче данных от/к другому GPSMAP 195 выберите тип данных и направление передачи информации ("request" - запрос  или "send" - передача данных  другому приемнику.

(((справа)))

УСТАНОВКИ ВХОДА/ВЫХОДА

Субменю input/output (входа/выхода) позволяет Вам управлять установками интерфейса для сопряжения приемника со внешними устройствами, работающими по протоколу NMEA, дифференциальным GPS-приемником и персональным компьютером. Поле "Input/Output Format" ("Формат входа/выхода") в верхней части страницы позволяет Вам задать один из семи форматов интерфейса:

* Data Transfer - собственный интерфейс, который позволяет Вам обновлять базу данных Jeppesen. Этот формат используется также для обмена такими данными, как ПТ, маршруты и запомненные трассы - между приемниками GPSMAP 195 или с РС программным обеспечением GARMIN.

* NMEA In/NMEA Out - поддерживает вход от внешнего устройства с протоколом NMEA и обеспечивает выход NMEA 0183. (Дополнительная  информация о NMEA предложениях приведена в  Приложении B ).

* NMEA In/No Out - разрешает вход от внешнего устройства с протоколом NMEA без выхода данных.

* No In/NMEA Out - обеспечивает передачу навигационной информации устройству, работающему по протоколу NMEA 0183 v.2,0 при скорости 4800 бод.

* No In/No Out - не предусматривает возможности сопряжения.

* RTCM In/NMEA Out - разрешает вход дифференциальных поправок DGPS, использующих стандартный RTCM формат, и обеспечивает выход по протоколу NMEA.

* RTCM In/No Out - разрешает вход дифференциальных поправок DGPS, использующих стандартный RTCM формат, без возможности выхода данных.

Для выбора формата входа/ выхода:

1. Выделите поле "Input/Output Format" и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите нужную установку и нажмите Edit/Enter.

При выборе варианта"Data Transfer" Вам необходимо задать тип информации, которая запрашивается или передается внешнему устройству через поле Transfer Mode. Установка "Slave" позволяет Вам управлять передачей всех данных от "внешнего" GPS-приемника или PC , в то время как другие установки  требуют или посылают специальные данные от первичного приемника. Информация, описывающая требуемые установки, содержится на дискетах обновления базы данных и в программном обеспечении PC.

Если Вы используете установку интерфейса NMEA 0183 v 2,0 , скорость передачи данных автоматически устанавливается 4800 бод.

72***************************************************************

(((справа)))

"Create New Route" позволяет вам создать новый маршрут путем ввода идентификатора для каждой ПТ маршрута.

ПТ маршрута выбираются с помощью клавишного поля  @ и клавиши Edit/Enter

(((слева))))

МАРШРУТЫ

Номер маршрута

Комментарии к маршруту

Вторая строка в главном меню "Routes" ("Маршруты") предоставляет возможность использование способа навигации, альтернативного режиму GOTO. В отличие от  функции GOTO, которая обеспечивает направление полета из текущего местоположения к единственной ПТ назначения , выбор режима "Routes"   позволяет Вам создавать и запоминать до 20 определяемых пользователем реверсивных  маршрутов (нумеруемых от 0 до 19) по 30 ПТ в каждом.

Страница Route list (перечня маршрутов) отображает все маршруты, запомненные к настоящему моменту в памяти приемника в порядке их нумерации с указанием номера и комментария к маршруту. Маршрут 00 используется для маршрутов в режимах TracBack или GOTO, а все остальные от 1 до 19 служат для размещения и хранения маршрутов. Страница перечня маршрутов доступна из главного меню.

Для вызова страницы перечня маршрутов:

1. Выделите "Routes" (“Маршруты”) из главного меню и нажмите Edit/Enter.

Маршруты могут быть созданы и модифицированы со страницы редактирования маршрутов, предоставляя Вам возможность вводить идентификатор для каждой ПТ маршрута.

Для создания нового маршрута:

1. Выделите "Routes" из главного меню и нажмите Edit/Enter. Появится страница перечня маршрутов, на которой представлены все маршруты, хранящиеся в памяти.

2. Для вызова страницы вариантов маршрутов нажмите клавишу Menu .

3. Выберите "Create New Route" (“Создать новый маршрут”) и нажмите Edit/Enter. Появится страница редактирования маршрутов, при этом курсор будет расположен на первой пустой строке идентификатора ПТ.

4. С помощью клавишного поля @ введите идентификатор для первой ПТ маршрута и по завершении нажмите Edit/Enter.

5. Продолжайте добавление ПТ к маршруту, используя клавишное поле @ и Edit/Enter, если это необходимо. По окончании выберите "Done?' и нажмите Edit/Enter.

По мере добавления каждой новой ПТ к маршруту на экране появляется нужный путевой угол и дальность для каждого участка маршрута. Общая длина маршрута указывается в нижней части страницы редактирования маршрутов.

73***************************************************************

(((cлева)))

С помощью клавишного поля @ Вы можете вводить идентификаторы для аэропортов, радиомаяков или ПТ и добавлять их к маршруту.

Если Вы допустили ошибку при создании нового маршрута, используйте вспомогательное накладываемое на экран меню для удаления, ввода, изменения ПТ, а также просмотра информации о них.

(((справа)))

МАРШРУТЫ (прод.)

Как только маршрут был создан, страница перечня маршрута появится вновь, предоставляя Вам возможность активизировать маршрут, опять же со страницы вариантов маршрутов.

Если Вы допустили ошибку при создании маршрута и хотите изменить, удалить или ввести ПТ, то необходимые Вам изменения можно сделать с помощью вспомогательного меню. Это же  меню можно использовать для просмотра информации из базы данных по каждой из ПТ маршрута.

Для редактирования ПТ маршрута:

1. Выделите нужную ПТ маршрута и нажмите Edit/Enter. Появится вспомогательное меню редактирования маршрута, предлагающее Вам четыре варианта редактирования:

* Reviеw (Просмотр)

* Insert (Ввод)

* Remove (Удаление)

* Change (Изменение)

Для просмотра информации о ПТ:

1. Выделите вариант "Review?" и нажмите Edit/Enter.

Для удаления ПТ маршрута:

1. Выделите вариант "Remove?" и нажмите Edit/Enter.

Для ввода новой ПТ перед выбранной ПТ маршрута:

1. Выделите вариант "Insert?" и нажмите Edit/Enter.

2. С помощью клавишного поля @ введите имя новой ПТ или нажмите MENU для выбора новой ПТ из перечня пользовательских ПТ или с дисплея карты.

3. Для завершения нажмите Edit/Enter.

Для изменения выбранной ПТ маршрута:

1. Выделите вариант "Change?" и нажмите Edit/Enter.

2. С помощью клавишного поля @ введите имя новой ПТ или нажмите MENU для выбора новой ПТ из перечня пользовательских ПТ или с дисплея карты.

3. Для завершения нажмите Edit/Enter.

Из перечня  Вы можете ввести Ваш собственный комментарий к маршруту, состоящий из 16 символов, и выбрать конкретный маршрут для активизации, редактирования или других управленческих функций.

Для ввода комментария пользователя к маршруту:

1. Выделите нужный маршрут и нажмите Edit/Enter.

2. Нажмите левую стрелку клавишного поля @ для очистки поля комментария.

3.  С помощью клавишного поля @ введите  новый комментарий к маршруту и по завершении нажмите Edit/Enter.

74***************************************************************

(((справа)))

Со страницы перечня маршрутов к каждому маршруту может быть дан комментарий. По начальной установке комментарием являются начальная и конечная ПТ маршрута.

Для графического редактирования маршрута на странице вариантов маршрутов  выберите "Edit on Map?", поместите курсор на ПТ, которую Вы хотите редактировать и нажмите Edit/Enter для вызова вспомогательного меню.

(((слева)))

ВАРИАНТЫ МАРШРУТОВ

Страница вариантов маршрутов предоставляет дополнительные возможности при создании, использовании или удалении маршрутов. Эти функции могут быть выбраны путем выделения нужной функции и нажатием Edit/Enter.

Для вызова страницы вариантов маршрутов:

1. Нажмите MENU ( при вызванной на экран странице перечня маршрутов).

На странице перечня маршрутов предлагаются следующие варианты:

* Сreate New Route? (Создать новый маршрут?) - активизирует функцию текстового редактирования маршрута. ПТ маршрута выбираются  с помощью клавишного поля, как описано на стр. 73.

* Activate Route? (Активизировать маршрут?) - активизирует маршрут, который Вы редактируете, и начинает полет по нему.

* Invert Route?( Инвертировать маршрут?) - активизирует маршрут, который Вы редактируете, в обратном порядке и начинает полет по нему.

* Deactivate Route? (Деактивизировать маршрут?) - прекращает полет, происходящий  по выбранному маршруту.

* Edit on Map?( Редактировать на карте?) - позволяет Вам редактировать маршрут непосредственно на дисплее карты. ПТ могут быть добавлены, удалены или изменены.

Для графического редактирования маршрута:

1. Выберите "Edit on Map?' и нажмите Edit/Enter. Выбранный маршрут появляется на дисплее карты, таким образом, что начальная ПТ маршрута размещена в центре экране.

2. Поместите курсор на нужную ПТ  маршрута и нажмите Edit/Enter. Появится вспомогательное меню для обзора информации, удаления или ввода ПТ.

3. Выберите "Review?" для просмотра информации о ПТ из базы данных и нажмите Edit/Enter.

4. Выберите "Remove?" для удаления ПТ из маршрута и нажмите Edit/Enter.

5. Выберите "Insert?" для добавления новой ПТ к маршруту, непосредственно перед выбранной ПТ маршрута. С помощью клавишного поля @ выберите существующий аэропорт, радиомаяк или ПТ пользователя и по завершению нажмите Edit/Enter.

75***************************************************************

(((слева)))

Редактирование с помощью текстового окна позволяет Вам создавать и модифицировать маршруты путем ввода идентификаторов каждой ПТ маршрута.

Для просмотра информации, ввода, удаления или изменения ПТ маршрута из окна ввода текста, выделите нужную ПТ и нажмите Edit/Enter.

(((справа)))

ВАРИАНТЫ МАРШРУТОВ (прод.)

6. Для добавления новой ПТ пользователя к маршруту (используя выбор "Insert?")  с помощью клавишного поля @ выберите  желаемую точку на дисплее карты и нажмите Edit/Enter. Нажмите Edit/Enter  снова для подтверждения новой ПТ.

7. Нажмите QUIT для завершения, или PAGE для возвращения к странице главного меню.

* Edit as Text? (Редактировать как текст?) - представляет страницу редактирования маршрутов, на которой Вы можете  добавить, удалить или изменить ПТ, используя идентификатор(ы). (Используйте те же действия,что и на стр.73).

* Delete Route? (Удалить маршрут?) - удаляет все ПТ из маршрута, который Вы редактируете.

Для удаления выбранного маршрута:

1. Выделите вариант "Delete Route?" и нажмите Edit/Enter.

2. Для подтверждения предупреждения об очистке маршрута нажмите Edit/Enter.

*Copy Route?(Копировать маршрут?) - позволяет Вам копировать маршрут в другой сектор памяти маршрутов. Эта функция окажется полезной, когда Вы производите изменения в одном из созданных маршрутах и хотите запомнить новый  маршрут и сохранить старый. Бывает полезным скопировать маршрут TracBack (маршрут 0) на место другого маршрута, чтобы не потерять маршрут в следующий раз, когда режим TracBack  будет включен повторно.

Для копирования маршрута:

1. Выделите вариант "Copy Route?" и нажмите Edit/Enter. Выбранный маршрут появится как маршрут,  из которого предполагается копирование "copy from", а первый открытый маршрут из памяти является местом для копирования "copy to".

2.  Для подтверждения нажмите Edit/Enter. (Если Вы хотели изменить номер копируемого маршрута или открытого маршрута, в который производится копирование, выделите соответствующее поле  и нажмите Edit/Enter. Выберите новый номер маршрута и нажмите Edit/Enter.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ

GPSMAP 195 позволяет Вам отслеживать (только с целью контроля) конечные участки полета опубликованных схем захода на посадку для тысяч североамериканских и международных аэропортов. Информация о схемах захода на посадку содержится во встроенной базе данных Jeppesen.

Схемы захода на посадку содержат только конечный участок полета, обычно от контрольной точки конечного этапа захода на посадку (FAF) до точки ухода на второй круг (MAP) и основаны на существующих процедурах захода на посадку с использованием: GPS, RNAV, VOR, NDB, курсового радиомаяка или ILS. Безотносительно типа используемой системы захода на посадку, процедура представляется в виде последовательности точек активного маршрута. Для того, чтобы использовать возможности приемника по части захода на посадку, Вашим конечным пунктом назначения должен быть аэропорт с опубликованной схемой захода на посадку в режимах GOTO или как последняя ПТ активного маршрута.

76***************************************************************

(((справа)))

Вариант "copy route" позволяет Вам копировать выбранный маршрут в другое место перед тем, как вносить в него изменения.

Вариант  "Select Approach?" ("Выбрать заход на посадку?") позволяет Вам  заменить аэропорт назначения на ПТ, входящие в конечный участок полета перед заходом на посадку в аэропорту.

(((слева)))

Для выбора захода на посадку в режиме GOTO:

1. Нажмите  клавишу GOTO и выберите аэропорт в качестве ПТ назначения (см. стр. 21).

2. Нажмите Edit/Enter. Вариант GOTO остается выделенным. (Нажатие Edit/Enter в таком положении инициирует полет прямо к опорной точке аэропорта.)

3. Нажмите  MENU для вызова вариантов GOTO.

4. Выделите "Select Approach? " и нажмите EDit/Enter.

5. С помощью клавишного поля @ выберите нужную схему захода на посадку в аэропорту назначения и нажмите Edit/Enter.

GPSMAP 195 будет сопровождать Вас к первой точке схемы захода на посадку и автоматически проведет по всей последовательности ПТ траектории захода на посадку вплоть до точки ухода на второй круг (MAP).

Если в данный момент совершаете полет по маршруту (вместо использования режима GOTO), выбор захода на посадку автоматически удалит опорную точку аэропорта назначения из маршрута и заменит ее на ПТ траектории захода на посадку. Каждый маршрут может содержать до 30 ПТ. Если в памяти маршрута недостаточно места для добавления ПТ захода на посадку к концу маршрута, GPSMAP 195 автоматически удалит нужное количество точек из начала маршрута для размещения ПТ захода на посадку и одновременно выдает сообщение "Route Truncated".("Маршрут Усечен").

Для выбора захода на посадку для активного маршрута:

1. Нажимайте клавишу PAGE до появления страницы активного маршрута (см. стр.60).

2. Нажмите MENU для вызова на экран вариантов активного маршрута.

3. Выделите вариант "Select Approach" и нажмите Edit/Enter.

4. С помощью клавишного поля @ выберите нужную схему захода на посадку для аэропорта назначения и нажмите Edit/Enter/

77***************************************************************

(((cлева)))

Вариант "Wrap"(“Завернуть”) позволяет GPSMAP 195 продолжать запись пройденного пути после переполнения памяти. Новые данные непрерывно записываются поверх наиболее старых данных пройденного пути по бесконечному циклу.

Для того, чтобы воспользоваться функцией TracBack, Вы должны перед вылетом очистить память записи пути.

(((справа)))

ЗАПИСЬ ПУТИ

C помощью субменю пути (track) Вы можете задать или отменить режим записи пройденного пути (электронная запись траектории Вашего полета)  и определить способ его записи. В нем предусмотрен индикатор использованной памяти, выбор функций  очистки памяти пути и  запуск маршрута TracBack. Предлагаются следующие функции:

* Record Mode (Режим записи) - позволяет Вам выбрать один из трех вариантов записи:

* Off - Запись пройденного пути не производится.

Примечание: Выбор установки "Off"  запретит Вам использование режима TracBack.

* Fill(заполнять) -  запись пройденного пути будет продолжаться до переполнения памяти.

* Wrap(завернуть) (начальная установка) - запись пройденного пути будет непрерывно продолжаться: после заполнения памяти запись новых данных будет продолжаться поверх наиболее старых данных по бесконечному циклу.

* Interval (интервал) - определяет частоту, с которой происходит запись пройденного пути. Возможен выбор трех установок интервалов:

* Time - запись пройденного пути производится с временным интервалом, задаваемым пользователем.

* Resolution (разрешающая способность) - запись пройденного пути производится через задаваемые пользователем интервалы  поперечного отклонения от линии заданного пути (ЛЗП). Применение варианта Resolution рекомендуется для наиболее эффективного использования памяти и режима TracBack. Значение расстояния (введенное в поле интервала) является  величиной  максимально допустимого правого или левого отклонения от последней определенной точки пути перед записью новой точки.

* Distance (Расстояние) - запись производится через заданные пользователем интервалы пройденного пути между двумя точками.

* Interval Value (Значение интервала) - задает расстояние и время, через которые производится  запись пройденного пути.

* Delete Track?( Удалить запись пути?) - позволяет Вам очистить сделанные записи пройденного пути к настоящему времени.

* Start TracBack? (Включить TracBack?) - преобразует текущую запись пути в обратный маршрут и начинает полет по маршруту, обратному  записанного пути.

Для возвращения всех вариантов пути к начальным установкам:

1. Нажмите клавишу MENU, а затем Edit/Enter.

78***************************************************************

((( справа))))

Для активизации режима TracBack выделите вариант "Start TracBack" и нажмите Edit/Enter. Вариант "Start TracBack" доступен также со страницы вариантов GOTO.

Для прекращения режима TracBack до создания маршрута нажмите клавишу Quit, пока на экране не появится окно выполнения команды (Progress Window).

(((слева)))

ПОЛЕТ В РЕЖИМЕ TRACBACK

Третий и заключительный способ навигации к пункту назначения - это режим применения функции TracBack, присущей  GPSMAP 195. Функция TracBack  позволяет Вам перестроить в обратном направлении свой путь, используя автоматически осуществляемую запись пройденного пути в памяти приемника, что освобождает от необходимости производить запоминание ПТ по трассе. Маршруты TracBack создаются путем редуцирования записи пройденного пути в маршрут, содержащий не более 30 ПТ и активизации этого маршрута в обратном порядке. Будучи активизированным, маршрут TracBack приведет Вас к самой "старой " запомненной точке, сохраненной в памяти, так что неплохо бы перед вылетом (т.е. в аэропорту) освободиться от ранее записанного пути.

Для очистки ранее записанного пути и начала новой записи:

1. Дважды нажмите клавишу MENU для вызова страницу главного меню.

2. Выделите вариант "Trac" и нажмите Edit/Enter.

3. Выберите вариант "Delete Trac?" и нажмите Edit/Enter.

4. Выделите поле "Yes" и нажмите Edit/Enter.

5. Убедитесь, что поле "Record Mode"(“Режим записи”) указывает "Fill"(“Заполнить”) или "Wrap". Если на поле выведено "Off" выделите это поле, нажмите Edit/Enter и выберите другой вариант.

Для активизации маршрута TracBack:

1. Выберите "Trac" из главного меню и нажмите Edit/Enter.

2. Выделите вариант "Start TracBack?' и нажмите Edit/Enter.

Примечание:

Вариант "Start TracBack" доступен также со страницы вариантов GOTO.

Как только TracBack  активизирован, GPSMAP 195 "берет" записанный на текущий момент путь и разбивает его на участки, называемые "плечами". До 30 временных символических ПТ может быть создано для того, чтобы сохранить все существенные детали пройденного пути и воссоздать максимально приближенный к пройденной Вами трассе маршрут. Для максимально эффективного использования режима TracBack запомните следующие советы:

* Всегда освобождайте место для записи пройденного пути в пункте, в который Вы хотите вернуться ( аэропорт и т.д.).

* Вариант "Record" на странице установки записи пути должен быть установлен на "Fill" или "Wrap".

* Для создания маршрута TracBack в памяти должно быть запомнено по крайней мере две точки.

79***************************************************************

(((слева)))

Функция TracBack будет создавать последовательность временных ПТ по записи пройденного пути к самой "старой" записанной в памяти точке пути.

Поле Таймера общего назначения предлагает режимы прямого и обратного отсчета времени. Вы можете также выбирать из ряда других таймеров для отслеживания времени в процессе полета, срока годности батареи, или обратно отсчитываемого времени при использовании других вариантов таймера.

(((справа)))

ПОЛЕТ В РЕЖИМЕ TRACBACK(прод.)

* Если не хватает cвободной памяти, чтобы добавить ПТ и создать маршрут TracBack, Вы будете предупреждены сообщением "waypoint memory full" (Переполнение памяти ПТ) и приемник будет использовать доступные ПТ для создания маршрута на основе записи пути, как можно более близкого к пункту назначения.

* Если интервал для записи маршрута установлен на варианте "Time" , маршрут может не совпасть в точности с  пройденным путем. ( Для лучшего совпадения придерживайтесь установки "resolution".

* Если приемник  выключен или нарушена видимость спутников  в процессе полета, TracBack спрямит этот участок, соединив прямой линией точки потери и восстановления слежения за спутниками.

* Если изменения направления и расстояния в записи Вашего пути очень сложные, 30 ПТ может оказаться недостаточно для построения точного маршрута. В этом случае приемник использует эти 30 ПТ для описания наиболее значительных особенностей вашего пути и упростит участки пути с небольшими изменениями направления движения.

ТАЙМЕРЫ

Субменю таймеров обеспечивает прямой и обратный отсчет времени, измерение времени работы батарей и длительности полета для самых разных задач, которые могут встретиться в полете. Первой функцией таймера является обратный отсчет времени, начиная от введенной величины, и известит Вас об истечении заданного интервала времени или прямой отсчет времени, который будет вестись вплоть до 99.59.59 пока будет включено питание прибора.

Для установки таймера общего назначения на обратный отсчет:

1. Выделите поле времени,  введите общий обратный отсчет, используя клавишное поле @ и нажмите Edit/Enter.

2. Выделите поле режима таймера  и нажмите Edit/Enter. Появится временное окно-меню со следующими вариантами:

* Count Down  (Обратный Отсчет)

* Reset (Сброс)

* Count Up (Прямой отсчет)

* Off (Выключить)

3. Выберите вариант "Count Down" и нажмите Edit/Enter. Пятно выделения передвинется на поле времени. GPSMAP 195 начнет обратный отсчет времени и по завершении отсчета Вы получите сообщение "Timer Has Expired" ("Отсчет закончен").

Возможно, что перед включением прямого отсчета времени Вам понадобится обнулить таймер.

Для обнуления таймера:

1. Выделите поле вариантов таймера и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите  вариант "Reset" ("Обнуление")  и нажмите Edit/Enter.

80***************************************************************

(((справа)))

Для остановки прямого и обратного отсчета  таймера выберите вариант "Off" и нажмите клавишу Edit/Enter.

Вариант "Moving" ("Двигаясь") предусматривает отсчет времени только при движении, если Ваша путевая скорость превышает 1 узел.

(((слева)))

ТАЙМЕРЫ (прод.)

В режиме прямого отсчета таймер отсчитывает время, с момента включения. Никакого сообщения при этом приемник не вырабатывает.

Для установки таймера общего назначения для прямого отсчета:

1. Выделите поле вариантов таймера и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите  вариант "Count Up" ("Прямой Отсчет")  и нажмите Edit/Enter. GPSMAP 195 начнет прямой отсчет времени.

По желанию Вы можете сделать паузу или остановить отсчет времени.

Для остановки таймера:

1. Выделите поле вариантов таймера и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите  вариант "Off" ("Выключение")  и нажмите Edit/Enter.

3. Для повторного включения таймера выберите один из вариантов "Count Down" или "Count Up", как это описано ранее.

Таймер батареи обеспечивает отсчет времени продолжительности работы GPSMAP 195 при питании от батарей. В дополнении к  уровню разрядки батареи  прибор будет индицировать время службы данного блока батарей. Таймер батареи непрерывно ведет прямой отсчет времени и автоматически останавливается при переводе прибора на питание от внешнего источника. При замене израсходованных батарей на новые прибор автоматически обнуляет таймер. Сброс показаний таймера может быть осуществлен вручную.

Для обнуления таймера:

1. Выделите поле  таймера батареи и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите  вариант "Reset" ("Обнуление")  и нажмите Edit/Enter.

В GPSMAP 195 предусмотрен таймер времени в пути, который указывает время полета. Эта информация может оказаться полезной для ведения путевых записей Вам или/и пилоту.

Таймер времени в пути  может быть конфигурирован так, чтобы отсчитывать все время нахождения GPSMAP во включенном состоянии, либо только время, когда Ваша путевая скорость превышает один узел. Время движения является накапливаемой и автоматически не обнуляется при выключении и повторном включении GPSMAP 195. В любой момент  полета Вы можете вручную обнулить показания таймера времени в пути .

Для изменения установки таймера времени в пути:

1. Выделите поле  таймера времени в пути и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите  "On" или "Moving" и нажмите Edit/Enter. При выборе "Moving" время будет отсчитываться только тогда, когда Ваша путевая скорость  превышает один узел.

Для обнуления таймера времени в пути/времени вылета:

1. Выделите поле  таймера времени в пути и нажмите Edit/Enter.

2. Выберите  вариант "Reset" ("Обнуление")  и нажмите Edit/Enter.

81***************************************************************

ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

(((слева)))

Субменю вертикальной навигации позволяет Вам определить точку выхода на заданную высоту и траекторию снижения к ней. Начальные установки предназначены для обеспечения выхода Вашего самолета на высоту круга над аэродромом.

Индикатор VNAV (горизонтальная планка) поможет Вам  при снижении выйти на нужную высоту.

(((справа)))

VNAV профиль

Расстояние до профиля

Крутизна глиссады

Точка выхода на заданную высоту

Дальность до заданной точки

Аэропорт

Субменю вертикальной навигации позволяет Вам создать VNAV профиль, который обеспечит Вам выход из Вашего текущего местоположения и высоты на конечную высоту и заданное местоположение. Как только вертикальный профиль  определен, прибор обеспечит Вас предупреждающими сообщениями и дополнительной информацией на странице HSI по мере маневра по вертикали. Для использования функции VNAV Ваша путевая скорость должна быть не менее 35 узлов и Вы должны лететь либо в режиме GOTO, либо полета по маршруту.

Для создания профиля VNAV:

1. Выделите вариант "Vertical Navigation" (“Вертикальная навигация”) на странице главного меню и нажмите Edit/Enter.

2. При выделенном поле высоты заданной точки нажмите Edit/Enter.

3. Введите нужную высоту заданной точки и нажмите Edit/Enter.

4. При выделенном поле отсчетной высоты нажмите Edit/Enter.

5. Выберите по своему усмотрению "Above Wpt" ("Над ПТ") или "MSL" ("Средний уровень моря") и нажмите Edit /Enter. При выборе "Above Waypoint" прибор будет использовать высоту ПТ назначения, как она хранится во внутренней базе данных Jeppesen. "MSL" разрешает Вам установить абсолютную высоту заданной точки.

6.  При выделенном поле дальности до ПТ нажмите Edit/Enter.

7. Введите дальность упреждения от ПТ назначения, в которой  Вы должны пройти расстояние до заданной точки. Если высота заданной точки окажется равной высоте ПТ назначения, введите ноль. По завершении нажмите Edit/Enter.

8. Нажмите Edit/Enter и выберите "Before" ("До") или "After" ("После") для дальности упреждения. По завершении нажмите Edit/Enter. Эта установка предназначена для указания до или после ПТ назначения расположена заданная точка.

9. Начальная установка профиля VNAV cоответствует скорости снижения 2 метра в секунду  (400 футов в минуту). Для изменения профиля VNAV выделите поле профиля VNAV, нажмите Edit/Enter, введите новую скорость снижения и снова нажмите Edit/Enter.

82.**************************************************************

(((справа)))

За одну минуту полета до начальной точки снижения появится сообщение "Approaching VNAV Profile" ("Приближение к VNAV профилю").

Как только Вы приблизились на расстояние менее 170 метров от высоты заданной точки, появится сообщение "Approaching Target" ("Приближение к заданной точке)", и индикатор VNAV  будет удален со страницы HSI.

(((слева)))

ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ (прод.)

При установленном профиле VNAV страница HSI поможет Вам совершить маневр по вертикали. На полях  данных на странице HSI будут указаны время начала маневра, время, оставшееся до выхода на высоту заданной точки и вертикальную скорость снижения. Индикатор VNAV на дисплее HSI поможет Вам выдержать соответствующий траектории. При использовании режима вертикальной навигации можно предвидеть следующие сообщения:

* По мере приближения к  начальной точки снижения, на поле расчетного времени ETV профиля VNAV указывается время, оставшееся до прилета в эту точку.

* За одну минуту до достижения начальной точки снижения появится сообщение "Approaching VNAV profile". Расчетное время  достижения начальной точки VNAV профиля (ETV) будет соответствовать времени с момента указания времени достижения начальной точки снижения до указания времени достижения высоты заданной точки. В конце концов выдерживание угла снижения  предотвратит изменения в путевой скорости и отклонения от профиля.

*На высоте 170 метров (500 футов) над высотой заданной точки приемник выдаст сообщение "Approaching Target Altitude" ("Приближение к высоте заданной точки"). Поле расчетного времени  до заданной точки (ETV) очистится и указатель VNAV исчезнет с экрана HSI.

Предупреждение: Точность  GPS измерений может ухудшаться вводимым Департаментом обороны США режимом Ограниченного доступа. При включении режима Ограниченного Доступа погрешность определения высоты может составлять более ста метров (сотни футов). Погрешности при измерении этой величины могут вызвать отклонения в работе указателя VNAV и дисплея HSI. GPSMAP 195 является средством для навигации согласно правилам визуального полета (VFR) и не может быть использовано для захода на посадку по прибору.

83***************************************************************

(((слева ))))

Барометрическая высота может быть рассчитана на основе введенных измеренной высоты, калиброванной истинной воздушной скорости, барометрического давления и температуры полного торможения воздушного потока.

При расчете барометрической высоты и скорости ветра убедитесь в правильности вводимых от соответствующих бортовых измерителей значений.

(((справа)))

БАРОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЫСОТА/ СКОРОСТЬ ВЕТРА

Субменю барометрической высоты/cкорости ветра обеспечивает выполнение функций E6-B для вычисления  барометрической высоты, истинной воздушной скорости и скорости ветра.

Для вычисления барометрической высоты и истинной воздушной скорости:

1. Выделите вариант "Density Altitude"/Winds Aloft на странице главного меню и нажмите Edit/Enter.

2. Выделите поле измеренной высоты и нажмите Edit/Enter.

3. Введите значение высоты со своего высотомера и нажмите EDit/Enter.

4. Нажмите Edit/Enter для начала ввода индикаторной воздушной скорости

5. Введите индикаторную воздушную скорость  и нажмите Edit/Enter.

6. Нажмите Edit/Enter  для начала ввода текущего значения барометрического давления (установка высотомера).

7. Введите барометрическое давление и нажмите Edit/Enter.

8. Нажмите Edit/Enter для начала ввода температуры заторможенного воздушного потока (TAT).

9. Введите ТАТ и нажмите клавишу Edit/Enter. Вычисленные значения барометрической высоты и истинной воздушной скорости  будут указаны в нижней части страницы.

Примечание: ТАТ - это температура воздушного потока с учетом эффекта ее повышения за счет гашения скорости. На большинстве поршневых самолетов показания стандартных внешних  датчиков температуры соответствуют ТАТ.

С помощью функции скорости ветра можно вычислить направление ветра, его скорость и проекцию скорости на продольную ось самолета путем ввода истинной воздушной скорости и текущего курсового угла. Если истинная воздушная скорость была вычислена по ранее введенным значениям барометрической высоты, то эта рассчитанная величина может быть использована без повторного ввода.

Для вычисления скорости ветра:

1. Выделите поле истинной воздушной скорости (TAS) и нажмите Edit/Enter.

2. Введите TAS и нажмите Edit/Enter.

3. Нажмите Edit/Enter для начала ввода текущего курсового угла.

4. Введите курсовой угол и нажмите Edit/Enter. В нижней части страницы появятся значения угла ветра, скорости ветра и его продольной составляющей.

84**********************************************************8****

(((справа)))

Вы можете  использовать Ваше текущее местоположение в качестве начальной или конечной ПТ для планирования полета и расхода топлива, оставляя соответствующие поля пустыми.

Как только Вы ввели нужные ПТ, скорость и другие данные, рассчитанные значения планирования полета и топлива будут выведены на нижнюю часть страницы планирования полета и топлива.

(((слева)))

Субменю планирования полета и топлива GPSMAP 195 позволяет Вам планировать и пересматривать дальность полета, расхода топлива, ЕТА и ЕТЕ между любыми двумя ПТ, Вашим текущим местоположением и запомненной ПТ или любая часть запомненного маршрута. Выдается также информация о восходе и заходе Солнца. Предусмотрены два режима планирования: от точки к точке и  полета по маршруту.

Для планирования в режиме от точки к точке:

1. Выделите  вариант "Trip&Fuel Planning" cо страницы главного меню и нажмите Edit/Enter.

2. Если поле планирования не установлено на режим "Point-to-Point"(“От точки к точке”), нажмите клавишу MENU и выберите его со страницы вариантов.

3. Выделите поле первой ПТ и нажмите Edit/Enter. Нажмите левую стрелку для очистки поля и, используя клавишное поле для ввода имени начальной ПТ. Вы можете оставить поле ПТ пустым для использования Вашего текущего местоположения или нажать клавишу MENU для выбора ПТ из перечня ПТ или же непосредственно с дисплея карты. Нажмите Edit/Enter для подтверждения выбора ПТ.

4. Переместите поле выделения на поле второй ПТ и проделайте те же самые действия, что и раньше для выбора ПТ назначения.

5 Введите скорость Вашего полета на поле  скорости или нажмите MENU для выбора Вашей текущей SPD  в качестве значения скорости.

6. Введите часовой расход топлива ( если нужно) в поле топлива и нажмите Edit/Enter.

7. Введите дату и время Вашего вылета  (по начальной установке дата и время являются текущими, причем время  и дата могут быть представлены в UTC  или в местном времени, в зависимости от Вашего выбора) и нажмите Edit/Enter.

На нижней части страницы теперь будут указаны значения нужного путевого угла и дальности между двумя точками; расчетное время в пути и потребное количество топлива; дата и время Вашего прибытия, а также время восхода и захода  Солнца в ПТ назначения в день прибытия.

Режим планирования полета по маршруту позволяет Вам рассчитать аналогичную информацию для любого маршрута, записанного в памяти, по участкам, по участкам с накоплением или для маршрута в целом.

85***************************************************************

(((слева)))

Для осуществления планирования полета и расхода топлива по участкам с накоплением итоговых величин для выбранного маршрута выберите вариант "ALL"(“Все”) из поля участков.

Для вычисления планируемых в полете величин и расхода топлива для конкретного участка выберите нужный участок маршрута из поля участков.

(((справа)))

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛЕТА И РАСХОДА ТОПЛИВА (прод.)

Для использования режима планирования маршрута:

1. Выделите  вариант "Trip&Fuel Planning" cо страницы главного меню и нажмите Edit/Enter.

2. Если поле планирования не установлено на режим "Route" ("Маршрут"), нажмите клавишу MENU и выберите его со страницы вариантов.

3. Выделите поле номера маршрута и  нажмите Edit/Enter.

4. Выберите нужный для планирования маршрут и  нажмите Edit/Enter.

5. Поле участка будет выделено. Нажмите Edit/Enter.

6.  Для планирования с накоплением итоговых величин по всем участкам маршрута выберите вариант "ALL"("Все") - или, используйте клавишное поле @ для выбора планирования полета по конкретному участку маршрута. Для подтверждения нажмите Edit/Enter.

7. Введите планируемую скорость Вашего полета  или нажмите MENU для выбора Вашей текущей SPD  в качестве значения скорости.

8. Введите часовой расход топлива ( если нужно) в поле топлива и нажмите Edit/Enter.

9. Введите дату и время Вашего вылета  (по начальной установке дата и время являются текущими, причем время  и дата могут быть представлены в UTC  или в местном времени, в зависимости от Вашего выбора) и нажмите Edit/Enter.

В нижней части страницы теперь появятся расчетные данные планирования для выбранного участка маршрута или итоговые результаты по всему маршруту. Режим планирования маршрута позволит Вам также планировать кумулятивные итоги (с накоплением) для маршрутов, состоящих из многих участков, путем использования варианта "Hold First Waypoint?"(“Держать первую ПТ?”)  из окна вариантов.

Для планирования маршрута со множеством участков:

1. Проделайте действия согласно пунктам 1-6, указанным выше для выбора последнего участка, который Вы хотите планировать. Например, выберите участок 03, если Вы хотите планировать кумулятивные итоги для первых трех участков маршрута (не включая все остальные участки маршрута).

2. Введите планируемые значения  скорость, расход топлива и дату/время, как это было описано в пунктах 7-8 выше.

3. Нажмите клавишу MENU для вызова страницы вариантов.

4. Выберите вариант "Hold First Waypoint?"  и нажмите Edit/Enter. В нижней части страницы появятся кумулятивные значения рассчитываемых величин от первой ПТ маршрута до конца выбранного участка.

Субменю планирования полета и расхода топлива позволяют Вам вычислять время восхода и захода Солнца в выбранный день для Вашего текущего местоположенияили любой другой ПТ. Для использования этой функции  ПТ "from" ("от") и "to" ("К") ПТ, перечисленные в верхней части страницы, должны быть одинаковыми (или пустыми при определении времен для текущего местоположения).

86***************************************************************

(((справа)))

Вычислитель времени восхода/захода Солнца рассчитывает эти времена для Вашего текущего местоположения или же для любой запомненной ПТ.

Смотри справочник пилота для Вашего самолета при определении предельного веса, данных балансировки и пределов центровки.

(((слева)))

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛЕТА И РАСХОДА ТОПЛИВА (прод.)

Для использования вычислителя времен восхода/захода Солнца:

1. Выделите вариант "Trip&Fuel Planning" на странице главного меню и нажмите Edit/Enter.

2. Используя планирование "Point-To-Point" выделите  поле первой точки и нажмите Edit/Enter/. Нажмите левую стрелку клавиши для очистки поля и использую клавишное поле @, введите имя нужной ПТ. Вы можете оставить поле ПТ пустым для использования Вашего текущего местоположения или нажать клавишу MENU для выбора ПТ из перечня ПТ или на дисплее карты. Введите в поле второй ПТ то же самое имя ПТ или оставьте поле пустым (так же как и на первом поле).

3.Нажмите Edit/Enter для подтверждения.

4. Выделите поле данных  и нажмите Edit/Enter.

5. Введите дату дня, для которого Вы хотите получить информацию о восходе и заходе Солнца( текущий день и год используются в качестве начальной установки) и нажмитe Edit/Enter. Времена восхода и захода Солнца для выбранного местоположенияIи даты появятся в правой нижней части страницы планирования.

ВЕС И РАСЧЕТ БАЛАНСИРОВКИ

Субменю Веса и балансировки может быть использовано в процессе предполетной подготовки  для контроля веса и условий балансировки для Вашего самолета. Вводя значения веса груза и соответствующего значения плеча на этой странице GPSMAP 195 может рассчитать значения полного веса, момента и положение центра тяжести (СG), подтверждая безопасность полета каждый раз.

Перед вводом разных величин вам потребуется определить вес незагруженного самолета, и плечи (или "Stations") для каждого вводимого груза. Эти данные должны быть определены по справочнику действующего пилота для Вашего самолета. В справочнике действующего пилота указаны предельные значения веса груза и границы местоположения центра тяжести (CG). Сравните эти данные с расчетными данными, выданными GPSMAP 195.

Для проведения вычисления веса и балансировки:

1. Выделите вариант "Weight& Balance" из страницы главного меню и нажмите Edit/Enter.

2. Выделите нужный поле "Weight" и нажмите Edit/Еnter.

3. Введите значение веса и нажмите Edit/Enter.

4. Выделите поле нужного "Arm" (“Плечо”) и нажмите Edit/Enter/

5. Введите значение плеча и нажмите Edit/Enter.

6. Повторяйте пункты со 2го по 5 до тех пор, пока Вы не введете  все значения. Помните, что цифры "Aircraft" ("Самолет") должны быть введены в качестве опорных при расчете действующего момента, веса и местоположения центра тяжести.

87***************************************************************

88**************************************************************8

ПРИЛОЖЕНИЕ А

АКСЕССУАРЫ И УСТАНОВКА

Универсальное приспособление для крепление к штурвалу

В комплект поставки GPSMAP 195 входит регулируемое приспособление для  крепления приемника к штурвалу, которое может быть установлено на штурвал управления самолета для обеспечения легкого доступа к приемнику, не загораживая приборную панель. Зажим, который входит в стандартный комплект приспособления для  крепления, может быть приспособлен для установки на штурвалы управления более, чем 90 % самолетов авиации общего назначения.

89***************************************************************

АКСЕССУАРЫ И УСТАНОВКА (ПРОД.)

Для установки приспособления на штурвал:

1. Освободите нижний крепежный винт.

2. Установите зажим на колонке штурвала непосредственно под рулевым колесом.

3. Заверните нижний винт до упора.  Убедитесь, что зажим установлен в предельно близком к рулевому колесу положении,  и проверьте, не мешает ли и не ограничивает ли зажим перемещения штурвала.

4. Если необходимо изменить ориентацию зажима, полностью отвинтите и удалите верхний винт, затем  совместите соответствующие группы зубцов так, чтобы зажим мог открываться вправо или влево (для обычных штурвалов) или в направлении приборной панели ( для штурвалов типа Baron или Bonanzaа, а также для обычных рукояток управления).

6. Заверните верхний винт.

7. Ослабьте фиксирующий винт зажима достаточно для того, чтобы зажим  свободно перемещался  по колонке штурвала или рукоятке управления.

8. Закрепите зажим на колонке штурвала или рычага управления с помощью фиксирующего винта.

Приспособление включает в себя   установочную скобу, которая обеспечивает надежное крепление  прибора во время полета.

Использование установочной скобы:

Для надежного закрепления GPSMAP 195 в установочной скобе:

Примечание: Прибор исключительно легко вставляется в держатель установочной скобы:  сначала вдвигаем прибор правой стороной  в скобу, а затем "утапливаем" левую сторону прибора до его полного попадания на предназначенное для него место.

1. Слегка раздвиньте захваты держателя скобы и вставьте прибор, совмещая четыре зубца на боковых сторонах прибора с четырьмя ушками на держателе скобы. Закрепите прибор на место нажатием и поворотом запорной кнопки, расположенной сбоку на держателе скобы,  в положение "заперто". Примечание: При удалении прибора нажмите на запорную кнопку и поверните ее в положение "отперто" и выньте прибор из держателя.

2. Если понадобится изменить угол наклона скобы для улучшения угла зрения на прибор, ослабьте верхний винт скобы и поверните GPSMAP 195 вверх или вниз, а затем вновь заверните винт.

90***************************************************************

(((справа)))

Для ряда GPS-приемников фирмы GARMIN предусмотрено использование выносной низкопрофильной антенны GARMIN GA 27.

Для использования этой антенны с GPSMAP 195 просто включите прямоугольный "MCX" штырьковый коннектор (Соединитель Штеккер) кабеля антенны GA 27 в гнездо на левой стороне верхней части прибора.

АКСЕССУАРЫ И УСТАНОВКА (ПРОД.)

Выносная GPS антенна

Для улучшения условий приема спутниковых сигналов может быть использована дополнительно поставляемая GPS-антенна GARMIN GA 27.  Просто включите "MCX" штырьковый разъем кабеля антенны GA 27 в гнездо на боковой стороне GPSMAP 195. Поместите антенну в месте хорошей видимости спутников, и система готова к работе. Антенна GA 27 может быть  закреплена с помощью вакуумной присоски или магнитного держателя, которые поставляются вместе с антенной. Независимо от выбранного способа крепления, Вы должны убедиться, что расположение антенны обеспечивает хороший обзор большей части небосвода. Для того, чтобы вычислить Ваше местоположение или отслеживать Ваш полет, антенна должна иметь возможность "видеть" по крайней мере четыре спутника

Крепление антенны GA 27 на вакуумной присоске

Для использования крепления на вакуумной присоске:

1. Прикрепите крепление на вакуумной присоске к нижней части антенны GA 27 с помощью двух винтов с плоской головкой (прилагаются). Расположите антенну как можно ниже на ветровом стекле для увеличения поля обзора небосвода и уменьшения препятствий приему спутниковых сигналов.

2.  Крепление на вакуумной присоске может приспособлено для разных углов наклона лобовых стекол самолетов. С этой целью в креплении предусмотрена возможность поворота большей присоски для установки нужного угла, обеспечивающего надежное крепление к стеклу.

Для использования магнитного держателя:

1. Прикрепите  магнитный держатель к нижней части антенны GA 27 с помощью двух винтов с плоской головкой (прилагаются). После этого антенну можно установить на плоскую металлическую (магнитную!) поверхность.

Предупреждение: Не располагайте магнитный держатель вблизи от курсового компаса!

91***************************************************************

АКСЕССУАРЫ И УСТАНОВКА (ПРОД.)

Питание Вашего GPSMAP 195

Для питания Вашего прибора используются 6 батарей типа АА, которые обеспечивают 10 часов непрерывной работы прибора. Помимо этого, GPSMAP 195 может быть запитан от источника постоянного напряжения 5-40 В при помощи адаптера прикуривателя или же кабеля питания/cвязи.

Для удаления или установки блока батарей:

1. Надавите вниз на подпружиненное ушко в нижней части блока батарей.

2. Извлеките блок батарей из нижней части прибора.

Блок батарей

Крышка блока батарей

Батареи типа АА

Для установки алкалиновых батарей:

1. Отожмите пластиковое ушко в верхней части блока и снимите крышку блока, обнажая батареи внутри.

2. Замените батареи, соблюдая схему полярности батарей, приведенную на крышке.

3. Совместите два ушка на крышке с прорезями на основании блока. Крышка  со щелчком встанет на свое место.

Блок NiCad батарей.

Комплект блока никель-кадмиевых батарей может быть поставлен для Вашего GPSMAP 195 дополнительно. Этот комплект состоит из NiCad батареи и настенного (очевидно, включаемого в розетку, прим. перев.) зарядного устройства, с питанием от сети переменного тока. NiCad батареи обеспечивают до 10 часов непрерывной работы. Инструкции по применению прилагаются в комплекте, однако, пожалуйста, примите к сведению следующие моменты:

* Обычное время заряда батарей составляет 12-14 часов.

* Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять NiCad батарею в зарядном устройстве более, чем на 24 часа.

92***************************************************************

УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ КАРТРИДЖЕЙ

Система GPSMAP 195 фирмы GARMIN использует специальные географические картриджи для отображения дополнительных географических подробностей при масштабе карты вплоть до  1/10 мили (или 1/4км).

Специализированные географические картриджи GARMIN вставляются в прорезь для карт, расположенную на правой стороне прибора, и могут быть введены или удалены в любой момент времени, независимо от того, включен прибор или выключен.

Установка картриджа

Удаление картриджа

Для установки географического картриджа:

1. Откройте дверцу картриджа.

2. Вставьте карту в прорезь ( Этикетка должна быть сверху и направлена к прибору).

3. С помощью пальца плавно протолкните карту на место (до упора). Если Ваш GPSMAP 195 включен, то при правильной установке и восприятии картриджа прозвучит сигнал подтверждения.

4. Закройте дверцу.

Примечание: Если Вы введете географический картридж и получите сообщение" card format not recognized" ("Формат карты не распознается"), попробуйте удалить карту и повторно ее вставить. Если карта по-прежнему не распознается, обратитесь за помощью к дилеру, у которого Вы ее приобрели. Географические картриджи не обладают водостойкостью, не должны подвергаться воздействию влаги и избыточного электрического заряда и должны храниться в упаковке, поставляемой вместе с картриджами.

Для удаления географического картриджа:

1. Откройте дверцу картриджа.

2. Используя специальный захват, входящий в комплект поставки прибора, зацепите карту за желобок и вытащите ее наружу.

3. Если прибор включен, после удаления картриджа раздастся сигнал подтверждения.

4. Закройте дверцу.

93***************************************************************

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТРИДЖЕЙ

(((СЛЕВА)))

Если уровень увеличения превышает разрешающую способность картографических данных сразу за масштабом карты появляется сообщение "OVR ZM". Приучите себя к осторожности при использовании данных в этом случае.

(((справа)))

Как только географический картридж введен, участок карты и уровень ее деталировки при отображении на экране будут соответствовать следующим условиям:

* Если выбранная степень увеличения соответствует возможностям внутренней картографической базе и географическому картриджу, на дисплее будет отображаться карта с наибольшими подробностями (лучшей разрешающей способностью).

* Если выбранная степень увеличения превышает разрешающую способность доступных картографических данных, на экране будет отображаться карта с подробностями, соответствующими  превышенному масштабу карты. На полосе состояния появится предупреждение "Ovr Zm", сразу за указанием масштаба карты. Необходимо проявлять повышенную осторожность при использования этого режима в полете, поскольку при этих уровнях увеличения автомагистрали, водные пути и железные дороги могут отображаться на карте с незначительными смещениями по отношению к действительному их расположению.

Примечание: Каждый раз при превышении уровня увеличения свыше масштаба, используемого в картридже, на поле масштаба будет указано"Ovr Zm". Это предупреждение указывает, что несмотря на то, что информация на карте отображается, Вы должны проявить чрезвычайную осторожность при использовании этих данных.

При установке географического картриджа система GPSMAP 195 будет автоматически использовать карту с наилучшим разрешением. По мере изменения Вашего местоположения и уровня увеличения изображения карты по Вашему усмотрению, система автоматически отображает на экране соответствующие данные для территории, на которой Вы находитесь. Когда Вы покидаете территорию, охватываемую картриджем, GPSMAP 195 автоматически возвращается к встроенной базе картографических данных.

Если Вы не видите на отображаемой карте каких-то объектов (радиомаяков, города, автомагистрали и т.д.), проверьте установки конфигурации карты, доступные со страницы вариантов карты, как это описано  на страницах 50-54.

94***************************************************************

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИНТЕРФЕЙСЫ

Электросоединения по постоянному напряжению

GPSMAP 195 может подключаться к бортовой сети питания напряжением 6...40 В постоянного тока с помощью дополнительного поставляемого кабеля питания/связи. Для правильного соединения проводов пользуйтесь электрической схемой, приведенной внизу. Колодка штепсельного разъема кабеля прикрепляется к задней стороне прибора с помощью длинных латунных барашковых винтов, входящих в комплект поставки, или же стандартных крепежных винтов М3х0.5 (6 мм). Наконечник штепсельного разъема может быть также прикреплен к креплению на штурвал для удобства   подвода питания от бортовой сети к приемнику.

штырь 1

штырь 2

штырь 13

Назначение штырей

(Вид на кабель)

Штырь 2 (красный): 6...40 В пост.тока

Штырь 1 (черный): заземление

Штырь 4 (голубой): Выход NMEA

Штырь 5 (коричневый): Вход NMEA

Штырьки 8 (белый), 9 (оранжевый), 10 (лиловый), 11 (розовый), 12 (серый), - свободные

Штырь 6 (желтый): сигнальный (низкий)

(((на рисунке сверху вниз)))

10...40 В пост. тока

Экран, заземленный через GPS

Автопилот/ устройства с NMEA-протоколом

Приемник радиомаяка GBR 21

Реле сигнализатора

Для соединения прибора с адаптером:

1. Подведите наконечник штепсельного разъема к гнезду соединителя, находящегося на нижней части прибора, убедившись в соответствующем положении наконечника относительно гнезда для правильной коммутации контактов разъема.

2. Совместите два маленьких отверстия для винтов  и закрепите адаптер с помощью длинных латунных барашковых винтов, входящих в комплект поставки, или же стандартных крепежных винтов М3х0.5 (6 мм). При использовании этого адаптера на креплении к штурвалу, вставьте разъем адаптера в прорезь скобы крепления.

Предупреждение: Температурный диапазон GPSMAP 195 составляет от - 20С до +70С. Длительное воздействие температуры за пределами указанного диапазона (при хранении или в рабочих условиях) может вызвать выход из строя жидкокристаллический экран. Такое повреждение и его соответствующие последствия не подпадают под ограниченную гарантию изготовителя.

95***************************************************************

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИНТЕРФЕЙСЫ (прод.)

Интерфейсы

Прибор поддерживает нижеприведенные форматы при подключении до трех устройств с NMEA-протоколом:

* NMEA 0183 версия 2.0

Принятые предложения -  GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPWPL, GPBOD

Собственные предложения - PGRME (оценка погрешности),

PGRMM (модель эллипсоида), PGRMZ (высота), PSLIB (управление входом приемника радиомаяка)

DGPS (Дифференциальный режим GPS)

Приемник радиомаяка GARMIN GBR 21

Поправки DGPS принимаются в формате RTCM-104 v. 2.0 по входу NMEA (коричневый проводник). Для  системы GPSMAP 195 рекомендуется использование приемника радиомаяка GBR-21 фирмы GARMIN. Могут использоваться другие приемники с правильным RTCM форматом, однако они могут не вполне корректно отображать состояние или же потребовать подстройки управления со стороны прибора GPSMAP 195.

96***************************************************************

ПРИЛОЖЕНИЕ С

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики GPSMAP 195

Физические характеристики

Корпус:        полностью уплотненный с азотным наполнением

Размеры:     193 х 74 х 53 мм

Вес: 635 г

Диапазон температур:  -15С...+70С

Технические характеристики (GPSMAP 195)

Приемник:   Готовый к дифференциальному режиму, 12тиканальный PhaseTrac12

Время захвата сигналов:  около 15 секунд (теплый старт)

около 45 секунд (холодный старт)

около 5 минут (режим AutoLocate)

около 5 минут (режим осмотра небосвода)

Частота обновления данных:  1 раз в секунду , непрерывно

Точность местоопределения  : 1-5 м *

15 м СКО**

Точность определения скорости: 0, 1 узла СКО в установившемся режиме

Динамика:     Соответствует техническим условиям до 6 g

Питание:

Диапазон:          6...40 В пост.тока

Потребляемая мощность: 1,5 Вт

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

* При использовании поставляемого дополнительно приемника радиомаяка GARMIN GBR 21

** При включении министерством обороны США режима Ограниченного Доступа (S/A) точность может быть снижена до 100 м 2D RMS (2 СКО).

97***************************************************************

ПРИЛОЖЕНИЕ D

СООБЩЕНИЯ

Aerospace Ahead Less Than 10 min - продолжение полета прежним курсом на той же высоте (и с той же путевой скоростью ,- прим.перев.) приведет Вас в Воздушную зону в течение 10 мин.

Aerospace Near and Ahead - Ваше текущее местоположение менее, чем в 2 морских милях от воздушной зоны, и  с учетом Вашего курса и высоты (а также путевой скорости,- прим.перев.) полета Вы попадете в эту зону.

Alarm Clock - Наступило заданное время для срабатывания сигнализатора времени. (Время срабатывания "будильника")

Approaching - Вам осталось менее одной минуты полета до ПТ назначения.

Approaching Target Altitude - Текущая высота полета лежит в пределах 300 метров (1000 футов) от заданной конечной высоты в режиме VNAV.

Approaching VNAV Profile -  Вы находитесь в пределах одной минуты полета от начальной точки снижения в режиме VNAV.

Arrival At -  Вы находитесь в определенной Вами зоне предупреждения о прибытии в заданную ПТ.

Battery Power is Low - "Сели" батареи и должны быть либо заменены или перезаряжены.

Cannot Navigate Locked Route -   Произведена попытка активизировать маршрут с "закрытой(ыми)" ПТ. ПТ может оказаться "закрытой", если она  не содержится во вновь установленной обновленной базы данных.

Can`t Change An Active Waypoint -  Произведена попытка изменить  "Активную ОТ" или "Активную НА"  ПТ.  Вы должны сначала очистить активный маршрут или отменить режим GO TO, и лишь после вносить изменения.

Cross-Track Alarm - Боковое уклонение (вправо или влево) от ЛЗП  превысило  пределы, заданные в субменю предупреждения/УБУ (Alarms/CDI).

Data Card Checksum Failure - данные географического картриджа испорчены или утеряны. Картридж должен быть заменен.

Data Card Format is Not Recognized - Географический картридж пуст или запрограммирован в несовместимом формате. Данные картриджа не могут быть отображены.

Data Transfer is Complete - Передача данных в прибор для обновления базы данных или при использования пакета программного обеспечения РС закончена.

Database Memory Has Failed - Отказ внутренней памяти, используемой   для  базы данных Jeppesen. Прибор должен быть немедленно доставлен в сервисный центр GARMIN для ремонта.

Degraded Accuracy - Ухудшение точности местоопределения прибора более, чем на 500 метров, что может быть обусловлено плохой геометрией рабочего созвездия спутников или некачественными данными. Вы должны воспользоваться другими навигационными средствами для контроля указываемых GPS-координат.

Inside Airspace - Ваше воздушное судно находится внутри границ зоны специального назначения или управляемой зоны.

Leg Not Smoothed - Предстоящий участок маршрута слишком короток для обеспечения плавности навигационных расчетов.

Memory Battery Power is Low - Батарея питания пользовательской памяти "села" и требует немедленной замены в сервисном центре GARMIN. Промедление с заменой батарей может привести к потере запомненных данных, включая ПТ и маршруты.

Near Airspace Less Than 2 nm - Вы находитесь на расстоянии менее 2 морских миль от воздушной зоны, при полете прежним курсом Вы в нее не попадете.

Need Altitude - В GPSMAP 195 необходимо ввести значение высоты для начала или продолжения навигационных расчетов в режиме 2D.

Need to Select Init Method -  Для начала или продолжения навигационных расчетов в режиме 2D необходимо ввести значение высоты. Нажмите кнопку NAV и введите текущее значение высоты полета на странице местоположения. Вводимое значение высоты должно быть предельно точным. Погрешности введенной высоты могут привести к погрешностям определения координат.

No Differential GPS Position - В выбранном дифференциальном режиме  недостаточно данных для вычисление скорректированных значений координат.

Oscillator Needs Adjustment - GPSMAP 195 обнаружил повышенный дрейф (нестабильность, - прим.перев.) внутреннего кварцевого генератора, что может привести к увеличению времени поиска и захвата спутниковых сигналов. Прибор немедленно должен быть доставлен в сервисный центр GARMIN.

Poor GPS Coverage - GPSMAP 195 не может принять достаточного количества спутниковых сигналов для выполнения навигационных расчетов. Попытайтесь установить его в другое место с лучшим обзором небосвода.

Power Down and Re-init - GPSMAP 195 не может определить координаты местоположения из-за ненормального состояния спутников. Выключите прибор и уточните Ваше последнее местоположение с помощью других навигационных средств. Через некоторое время попробуйте включить прибор снова в другом месте.

98***************************************************************

RАM Has Failed - GPSMAP 195 обнаружил отказ внутренней памяти. При таком сообщении прибор неработоспособен и  должен быть доставлен в сервисный центр GARMIN.

Received Invalid Wpt - ПТ, введенная при загрузке памяти прибора имеет неправильный идентификатор.

Receiver Has Failed - Прибор обнаружил внутренний отказ. Если сообщение не исчезает, то прибор использовать нельзя,  и он должен быть доставлен уполномоченному дилеру для ремонта.

ROM Has Failed - GPSMAP 195 обнаружил отказ ПЗУ. При таком сообщении прибор неработоспособен и  должен быть доставлен в сервисный центр GARMIN.

Route is Full - Произведена попытка добавить дополнительную ПТ к маршруту, в котором уже имеется 30 ПТ.

Route Memory is Full - Память для хранения маршрутов переполнена, и добавление дополнительных маршрутов от другого GPSMAP 195 или через РС невозможно.

Route Truncated - Маршрут был усечен из-за отсутствия необходимого места в памяти для ввода схемы захода на посадку. ПТ были удалены из  начала маршрута для освобождения места для ПТ захода на посадку.

Route Waypoint Locked - ПТ маршрута оказалась "запертой" при обновлении базы данных, поскольку     она  не содержится во вновь установленной обновленной базе данных.

Route Waypoint Moved - ПТ маршрута оказалась "передвинутой" при обновлении базы данных, вследствие изменения информации о координатах  во вновь установленной  базе данных.

Route Waypoint was Deleted - Введенная в маршрут ПТ удалена из-за ее отсутствия в базе данных.

RTCM Input Has Failed - Прерывание дифференциального режима вследствие потери  дифпоправок. Прекращения приема сигнала радиомаяка.

Searching the Sky - GPSMAP 195 находится в режиме поиска и захвата сигналов от спутников для приема их альманаха или прибор работает в режиме AutoLocate.

Steep Turn Ahead - Это сообщение появляется примерно за минуту до начала разворота по курсу более, чем на 25о, необходимого для полета по ЛЗП.

Stored Data was Lost - Потеря всех ПТ, маршрутов, времени и данных альманаха из-за уменьшения емкости батарей или очистки памяти приемника.

There is No  RTCM Input -  GPSMAP 195 работает в режиме получения дифпоправок с использованием формата RTCM. Дифпоправки не принимаются.

Timer Has Expired - Закончился обратный отсчет времени таймера.

Track Memory is Full - Переполнение памяти для записи маршрутов. Запись дополнительных маршрутов невозможна без удаления старых данных для освобождения места в памяти.

Transfer has been Completed - Приемник завершил передачу или прием данных от подсоединенных внешних устройств.

Vertical Nav Cancelled - Функция VNAV отменена из-за изменения в активном маршруте.

VNAV Needs MSL Target Altitude - Сделана попытка использовать в режиме VNAV ПТ пользователя или ПТ из базы данных без указания уровня отсчета высоты. Для использования этой ПТ в режиме VNAV выберите высоту заданной точки относительно уровня моря (MSL).

Waypoint Already  Exists - На странице AutoStore или на странице ПТ пользователя Вы ввели имя ПТ, которое уже существует в памяти. Введите другое, неиспользованное еще имя ПТ.

Waypoint Memory is Full - Вы уже использовали все 250 ПТ в GPSMAP 195.  Удалите ненужные ПТ для освобождения части памяти для новых ПТ.

99***************************************************************

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

АББРЕВИАТУРЫ

В этом приложении приводится полный перечень аббревиатур, используемых в GPSMAP 195, и их  значений.

ALT (Altitude) - Высота

APP (Approach) - Заход на посадку

APR (Approach) - Заход на посадку

APT (Airport Waypoint) - Опорная точка аэропорта

ARV (Arrival) - Прибытие

ATF (Aerodrome Traffic Frequency) - Частота радиосвязи для организации воздушного движения в районе аэродрома

ATS (Automatic Terminal Information Service - ATIS) - Cлужба автоматической передачи информации в районе аэропорта

AVGS (Aviation Gas) - Авиационный бензин

AZM (Azimuth) - Азимут

BRG (Bearing) - Пеленг

CAS (Calibrated Airspeed) - Индикаторная воздушная скорость

CDI (Course Deviation Indicator) - Указатель отклонения от курса

CL B (Сlass B) - Класс В

CL C (Class C) - Класс С

CLR (Clearance Delivery) - Получение разрешения

CPA (Closest Point of Approach) - Ближайшая точка траектории захода на посадку

CTA (ICAO Control Area) - Воздушная зона управления ИКАО

CTAF (Сommon Traffic Advisory Frequency) - Общая частота консультативного обслуживания воздушного движения

CTF  (Сommon Traffic Advisory Frequency) - Общая частота консультативного обслуживания воздушного движения

CTS (Сourse To Steer) - Заданный курс - рекомендуемое направление полета для устранения линейного бокового уклонения от линии заданного пути (ЛЗП)

CUM (Cumulative) - Кумулятивный

DALT (Density Altitude) - Барометрическая высота

DEG (Degrees) - Градусы

DEP (Departure) - Вылет

DIS (Distance To Waypoint) - Дальность до путевой точки (ПТ)

DME (Distance Measuring Equipment) - Дальномерное радиооборудование (ДМЕ)

DOP (Dilution of Precision) - Коэффициент ухудшения точности GPS-измерений

DTK (Desired Track) - Заданный путевой угол (ЗПУ)

ELEV (Elevation) - Высота (над уровнем моря), превышение

ENDUR (Endurance) - Продолжительность (полета)

EPE (Estimated Position Error) - Расчетная погрешность местоопределения

ESA (Enroute Safe Altitude) - Безопасная высота полета по маршруту

ETA (Estimated Time of Arrival) - Расчетное время прибытия

ETE (Estimated Time Еnroute) - Расчетное время в пути

ETV (Estimated Time to VNAV) - Расчетное время до режима VNAV (маневра по вертикали)

FLOW (Fuel Flow Rate) - Объемный расход топлива

FOB (Fuel On Board) - Количество топлива на борту

FPM (Feet Per Minute) - Футов в минуту

FR (From) - От

FSS (Flight Service Station) - Станция службы обеспечения полетов

FT (Feet) - Футы

FT (Full Time) - Полное время (круглосуточное - об аэродромном освещении, - прим. перев.)

GL ( Gallons) - Галлоны ( в США - 1 Галлон= 3, 78 л)

GND (Ground) - Наземный, наземные службы

GPS (Global Positioning System) - Глобальная система позиционирования

GR (Glide Ratio) - Крутизна глиссады (котангенс угла наклона глиссады)

GRT (Glide Ratio to Target) - Крутизна глиссады на заданную точку (цель)

GS (Ground Speed) - Путевая скорость

HDG (Heading) -  Курс, курсовой угол

HG( Inches of Mercury) - Дюймы ртутного столба (1дюйм = 25,4 мм)

IALT (Indicated Altitude) - Приборная высота

ILS (Instrument Landing System) - Система посадки по приборам

IG (Imperial Gallons) - Английский галлон (4,54 л)

INT (Intersection Waypoint) - ПТ пересечения

JET A (Jet Fuel A) - Pеактивное топливо типа А

JET B (Jet Fuel В) - Pеактивное топливо типа В

KH (Кilometers Per Hour) - Kилометры в час

KM (Кilometers) - Kилометры

KT (Knots) - Узлы (1 узел = 1,853 км в час)

LB (Pounds) - фунтов (1 фунт= 453,6 Г)

LCL (Local) - местный

LEN (Length) - Длина

LFOB (Leftover Fuel On Board) - Остаток топлива на борту

LFLOW (Left Fuel Flow) - расходование топлива из левого бака

LOC (Localizer) - Курсовой радиомаяк

LT (Liters) - литры

MAG VAR (Magnetic Variation) - Магнитное склонение

MB (Millibars Of Pressure) - Давление в миллибарах

MF (Mandatory Frequency) - Обязательная частота

MH (Statute Miles Per Hour) - Cтатутные(сухопутные) мили в час

( 1 стат.миля=1609м)

MI (Statute Miles) - Cтатутные (сухопутные) мили

MIN (Minimum) - Минимум

MIN (Minutes) - Минуты

MOA (Military Operations Area) - Воздушное пространство полетов военной авиации

MPM ( Meters Per Minutes) - Метры в минуту

MPS ( Meters Per Seconds) - Метры в секунду

MSA ( Minimum Safe Altitude) - Минимальная высота безопасного полета

MT (Meters) - Метры

MUL (Multicom) - Радиосообщения общего назначения

NDB (NDB-Nondirectional Beacon Waypoint) - ПТ радиомаяк NDB (радиомаяк ненаправленного действия)

NM (Nautical Miles) - Морские мили (1 морю миля = 1853 м)

NP (Non-Precision) - Неточный (некатегорированная - о посадке,- прим.перев.)

NR (Nearest) - Ближайший

100**************************************************************

OTH (Other) - Другой

C - Градусы Цельсия

F - Градусы Фарангейта

PC (Pilot Controlled) - Управляемый пилотом

POSN (Position) - Местоположение, координаты

PRES (Barometric Pressure (Altimeter Setting)) - Барометрическое давление (Установка высотомера)

PROX (Proximity) - Близость

PRX  (Proximity) - Близость

PT (Part Time) - Неполный день (об освещении аэродрома)

PTX (Pre-Taxi) - Предварительное руление

PWR (Power) - Электропитание

RDR (Radar) - Радар

REQ (Required) - Требуемый

RF (Reference) - Опорный, направление отсчета

RFLOW (Right Fuel Flow) - Расходование топлива из правого бака

RNG (Range) - Диапазон, расстояние

RNWY (Runway) - Взлетно-посадочная полоса

RSTCD (Restricted) - Ограниченный, с ограничениями

RSV (Reserves) - Резервы, запас

RTE (Route) - Маршрут

RX (Receive Only) - Только прием

SAR (Search And Rescue) - Поиск и спасение

SEC (Seconds) - Секунды

SEQ (Sequence) - Согласование

SGL (Signal) - Сигнал

SID (Standard Instrument Departure) - Стандартный вылет по приборам

SLCT (Select) - Выбор

SPD (Ground Speed) - Путевая скорость

SRFC (Surface) - Поверхность

STAR (Standard Terminal Arrival Route) - Стандартный маршрут прибытия в узловой район

STR ( Steer To) - Курс на

TACAN (Tactical Air Navigational Aid) - Радионавигационная система среднего и ближнего действия.

TAS (True Airspeed) - Истинная воздушная скорость

TAT (Total Air Temperature) - Полная температура заторможенного потока

TEMP (Temperature) - Температура

TMA (ICAO Terminal Control Area) - Узловой диспетчерский район ИКАО

TRK (Ground Track) - Линия пути

TRN (Transition) - Переход

TRN (Turn Angle to Waypoint) - Угол доворота на ПТ

TRSA (Terminal Radar Service Area) - Зона аэродромного радиолокационного обслуживания

TWR (Tower) - Аэродромный диспетчерский пункт (АДП)

TX (Transmit Only) -  Только передача

U (UTC Time) - Время UTC (Всемирное координированное время)

UNI (Unicom) - Адресная радиосвязь

URA (User Range Accuracy) - Точность определения дальности для пользователя

USER (User Waypoint) - ПТ пользователя

USR (User Waypoint) - ПТ пользователя

UTC (Universal Time Coordinated (GMT/ZULU)) - Всемирное координированное время ( Среднее время  по Гринвичу/ время Зулу)

VN (VNAV or Vertical Navigation) -  Режим VNAV или Вертикальной навигации

VNAV (Vertical Navigation) -  Режим вертикальной навигации)

VOR (VOR Waypoint) - ПТ радиомаяк VOR ( всенаправленный ОВЧ-радиомаяк- ВОР)

VST (Vertical Speed To Target) - Вертикальная скорость к заданной точке.

WPT (Active (Destination) Waypoint Name) - Имя активной ПТ (назначения)

WX (Weather) - Погода

101**************************************************************

ПРИЛОЖЕНИЕ F

ГЛОССАРИЙ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕРМИНОВ

Веaring (BRG) - Пеленг - Направление по компасу из текущего местоположения на ПТ назначения.

Course Made Good (CMG) - Курс пройденного пути - Азимут направления от "активной ОТ" ПТ ( начальная ПТ при использовании режима GOTO) на Ваше текущее местоположение.

Course To Steer (CTS) - Заданный курс (курсовая поправка, иногда, истинный пеленг ПТ,- прим. перев.) -Рекомендуемое направление движение самолета для уменьшения линейного бокового уклонения и возвращение на линию заданного пути (ЛЗП). Обеспечивает наиболее эффективное управление по курсу для удержания самолета на ЛЗП и следования по заданному маршруту.

Crosstrack Error (XTK) - Линейное боковое уклонение от заданного курса (ЛБУ) - расстояние, на которое Вы сместились вправо или влево от линии заданного пути (ЛЗП)

Desired Track (DTK) - Заданный путевой угол (ЗПУ) ( иногда - Линия заданного пути, - прим. перев.) - Компасный курс направления между ПТ "ОТ" и "НА".

Distance To Active (Destination) Waypoint - Дальность до Активной ПТ (ПТ назначения) - расстояние от Вашего текущего местоположения до ПТ назначения в режиме GOTO или до ближайшей ПТ маршрута.

Estimated Time of Arrival (ETA) - Расчетное время прибытия - Оценка  времени прибытия в ПТ назначения при условии движения с текущей путевой скоростью и путевым углом.

Estimated Time Enroute (ETE) - Расчетное время в пути - Оценка интервала времени, которое Вам понадобится для того, чтобы долететь до ПТ назначения из текущего местоположения, двигаясь с текущей путевой скоростью и путевым углом.

Estimated Time To VNAV (ETV) - Расчетное время до перехода в режим VNAV - Заблаговременно до начала снижения ETV указывает Вам через сколько времени Вы попадете в начальную точку траектории снижения. После прохождения начальной точки снижения ETV  указывает время до выхода на высоту цели (заданной точки), рассчитанное на основе заданных параметров вертикальной навигации.

Glide Ratio (GR)  - Крутизна глиссады - отношение длины глиссады в горизонте к перепаду высот участка снижения (котангенс угла наклона глиссады). Например, значение крутизны глиссады 6:1 означает, что при снижении  на каждые 1000 футов изменения высоты приходится 6000 футов длины горизонтального полета.

Glide Ratio To Target (GRT)  - Крутизна глиссады на заданную точку (цель) - Крутизна глиссады, необходимая  при снижении из текущего местоположенияIи высоты  для попадания на заданную высоту в точке с заданными в субменю вертикальной навигации координатами.

Grid - Координатная система, полученная проектированием поверхности Земли на плоскость и позволяющая определять координаты в прямоугольной координатной сетке с опорными направлениями на Север и на Восток.

Ground Speed - Путевая скорость - скорость, с которой Вы двигаетесь относительно Земной поверхности.

Ground Track (TRK) - см. Track

Latitude - Широта - Координата в направлении Север-Юг для определения местоположения перпендикулярно полярной оси.

Longitude - Долгота - координата в направлении Север-Восток для определения местоположения относительно Начального Меридиана, воображаемого круга, проходящего через Северный и Южный полюса.

Position - Местоположение -  единственное точное положение (точки), определяемое в географической системе координат.

Track (TRK) - Путевой угол (может также обозначать "фактическую линию пути" ,- прим.перев.) - направление движения относительно Земной поверхности.

Turn Angle To Waypoint (TRN) - Угол доворота (УД) - Разница между пеленгом или азимутом (ПТ из текущего местоположения,- прим.перев.) и путевым углом. Буква "L" означает, что Вам необходимо повернуть влево, "R" -необходимо повернуть вправо. Величина в градусах указывает угол, на который Вы отклонились от заданного курса.

Universal Transverse Mercator/Universal Polar Stereographic (UTM/UPS) - Универсальная поперечная проекция Меркатора/ Универсальная стереографическая полярная проекция - Прямоугольные координатные системы, на плоскости которых проектируются сектора Земной поверхности, для определения местоположения на конкретных участках Земли.

Velocity Made Good (VMG) - Cкорость сближения (радиальная скорость) - скорость, с которой Вы движетесь в направлении ПТ назначения по ЛЗП.

Vertical Speed To Target (VST) - Вертикальная скорость к заданной точке - скорость, с которой Вы снижаетесь до высоты заданной точки. Индицируемые значения VST больше или меньше, чем это задано в субменю вертикальной навигации указывает, что Ваше снижение происходит слишком быстро или медленно.

102***************************************************************

ГЛОССАРИЙ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕРМИНОВ (прод.)

На приведенной ниже схеме иллюстрированы некоторые из основных навигационных терминов, используемых в работе GPSMAP 195.

Север                                                                   ПТ 2

Север

Заданный путевой угол (ЗПУ)                Дальность

Север

Азимут

Путевой угол (фактический - ФПУ)

Путевая скорость

Линейное боковое уклонение от заданного курса (STRL-?)

(Принято - XTE (Crosstrack Error), - прим. перев.)

ПТ1                                                         Самолет

На нижеприведенной схеме иллюстрированы некоторые термины, используемые в режиме вертикальной навигации GPSMAP 195

Профиль VNAV

Дальность до профиля

Крутизна глиссады на цель (заданную точку)

Высота цели (заданной точки)

Дальность до цели (заданной точки)

Аэропорт

103**************************************************************

ПРИЛОЖЕНИЕ G

MОДЕЛИ ЭЛЛИПСОИДОВ

Нижеприведенный перечень  указывает, какие модели эллипсоидов могут быть использованы GPSMAP 195. Сначала приводятся аббревиатуры страницы меню, затем соответствующие название модели эллипсоида и территория. Начально установленной для GPSMAP 195 является  модель эллипсоида WGS 84.

Adindan            Adindan - Ethiopia, Mali, Senegal, Sudan

Afgooye              Afgooye - Somalia

AIN El ABD`70            AIN El ANBD 1970 - Bahrain Island, Saudi Arabia

Anna 1 Ast`65            Anna 1 Astro `65 - Cocos Isl

ARC 1950             ARC 1950 - Botsvana, Lesotho, Malawi, Swaziland, Zaire, Zambia, Zimbabwe

ARC 1960            ARC 1960 - Kenia, Tanzania

Ascnsn Isld`58          Ascension Island`58 -  Ascension Island

Astro Bcn"E"             Astro Beacon "E" - Iwo Jima

Astro Dos 71/4             Astro Dos 71/4 - St.Helena

Astr Stn`52           Astronomic Stn`52 - Marcus Island

Astrln Geod`66           Australian Geod`66 - Australia, Tasmania Island

Astrln Geod`84           Australian Geod`84 - Australia, Tasmania Island

Bellevue (IGN)             Efate and Erromango Islands

Bermuda 1957               Bermuda 1957 -    Bermuda Islands

Bogata Observ          Bogata Observatry - Colombia

Campo Inchspe            Campo Inchauspe - Argentine

Canton Ast`66           Canton Astro 1966 - Phoenix Islands

Cape                          Cape - South Africa

Cape Canavrl         Cape Canaveral - Florida, Bahama Islands

Carthage                 Carthage - Tunisia

Chatham 1971               Chatham 1971 - Chatham Island (New Zealand)

Chua Astro           ChuaAstro - Paraguay

Corrego Alegr           Corrego Allegre - Brazil

Djakarta                Djakarta (Batavia) - Sumatra Island (Indonesia)

DOS 1968            DOS 1968 - Gizo Island (New Georgia Island)

Easter Isld 67           Easter Island 1967

European 1950              European 1950 - Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Italy, Luxemburg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland

European 1979            European 1979 - Austria, Finland, Netherlands, Norway,  Spain, Sweden, Switzerland

Finland Hayfrd           Finland Hayford - Finland

Gandajika Base             Gandajika Base - Republic of Maldives

Geod Datm`49          Geodetic Datum`49 - New Zealand

Guam 1963           Guam 1963 - Guam Island

GUX 1 Astro                  GUX 1 Astro -  Guadalcanal Island

Hjorsey 1955                   Hjorsey 1955 - Iceland

Hong Kong `63             Hong Kong `63 -  Hong Kong

Hu-Tzu-Shan                 Hu-Tzu-Shan - Taiwan

Indian Bngldsh             Indian -  Bangladesh, India,Nepal

Indian Thailand               Indian - Thailand, Vietnam

Indonesia`74                     Indonesia1974  - Indonesia

Ireland 1965               Ireland 1965 - Ireland

ISTS 073 Astro          ISTS 073 Astro `69 - Diego Garcia

Johnston Island         Johnston Island

Kandawala                Kandawala- SriLanka

Kergulen Island           Kerguelen Island

Kertau 1948                     Kertau 1948 - West Malaysia, Singapore

L.C. 5 Astro                    L.C.5 Astro - Cayman Brac Island

Liberia 1964               Liberia 1964 - Liberia

Luzon Mindanao             Luzon - Mindanao Island

Luzon Philippine         Luzon - Philippines (excluding Mindanao Island)

Mahe 1971                    Mahe 1971 - Mahe Island

Marco Astro                Marco Astro - Salvage Islands

Massawa                     Massawa -  Eritrea (Ethiopia)

Merchich                       Merchich - Morocco

Midway Ast`61            Midway Astro`61 - Midway Island

Minna                               Minna - Nigeria

NAD27 Alaska                 NORTH AMERICAN 1927 - Alaska

NAD27 Bahamas               NORTH AMERICAN 1927 - Bahamas ( excluding 		                                      San Salvador Island)

NAD27 Canada                NORTH AMERICAN 1927 - Canada and	                                     Newfoundland Island

NAD27 Canal Zone         NORTH AMERICAN 1927 - Canal Zone

NAD27 Caribbn                NORTH AMERICAN 1927 - Caribbean 		                                        (Barbados, Caicos Islands, Cuba, Dominican 		                                        Republic, Grand Cayman,Jamaica, Leeward 		                                       Islands, Turks Islands)

NAD27 Central               NORTH AMERICAN 1927 - Central America (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua)

NAD27 CONUS                 NORTH AMERICAN 1927 - Mean Value

NAD27 Cuba                NORTH AMERICAN 1927 - Cuba

NAD27 Grnland    NORTH AMERICAN 1927 - Greenland (Hayes Penisula)

NAD27 Mexico            NORTH AMERICAN 1927 - Mexico

NAD27 San Sal         NORTH AMERICAN 1927 - San Salvador Island

NAD83               NORTH AMERICAN 1983 - Alaska, Canada, Central 		                          America, CONUS, Mexico

Nhrwn Masirah           Nahrwn - Masirah Island (Oman)

Nhrwn Saudi A           Nahrwn - Saudi Arabia

Nhrwn United A           Nahrwn - United Arab Emirates

Naparima BWI                     Naparima BWI - Trinidad and Tobago

Observatorio`66       Observatorio 1966 - Corvo and Flores Islands (Azores)

Old Egyptian               Old Egyptian - Egypt

Old Hawaiian               Old Hawaiian - Mean Value

Oman                            Oman - Oman

Ord Srvy Grt Brtn          Ord Survey Grt Britn - England, Isle of Man, Scotland, Shettland Islands, Wales

Pico De Las Nv            Pico De Las Nieves - Canary Islands

Pitcairn Ast`67          Pitcairn Astro `67 - Pitcairn Island

Prov So Amricn `56       Prov So Amricn `56 - Bolivia, Chile, Colombia, 		                                    Ecuador, Guyana, Peru, Venezuela

Prov So Chilean `63        Prov So Chilean `63 - South Chile

Puerto Rico                Puerto Rico -  Puerto Rico, Virgin Islands

Qatar National            Qatar National - Qatar

Qornoq                          Qornoq - South Greenland

Reunion                        Reunion - Mascarene Island

Rome 1940              Rome 1940 - Sardinia Island

RT 90                           SWEDEN

Santo (Dos)           Santo (Dos) - Espirito Santo Island

Sao Braz          Sao Braz - Sao Miguel, Santa Maria Islands (Azores)

Sapper Hill `43           Sapper Hill 1943 - East Falkland Island

Schwarzeck                     Schwarzeck - Namibia

Sth Amrcn `69           South American `69 - Argentina, Bolivia, Brazil, 		                                        Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, 		                                    Peru, Venezuela, Trinidad and Tobago

South Asia                       South Asia - Singapore

SE Base             Southeast Base - Porto Santo and Madeira Islands

SE Base             Southwest Base - Faial, Graciosa, Pico,Sao Jorge, 		                                      and Terceira Islands (Azores)

Timbalai 1948              Timbalai 1948 - Brunei and East Malaysia (Sarawak 		                                     and Sabah)

Tokyo                           Tokyo - Japan, Korea, Okinawa

Tristan Astro`68           Tristan Astro 1968 - Tristan da Cunha

Viti Levu 1916        Viti Levu 1916 - Viti Levu / Fiji Islands

Wake-Eniwetok           Wake-Eniwetok  - Marshall Islands

WGS-72                        WORLD GEODETIC SYSTEM 1972

WGS-84                         WORLD GEODETIC SYSTEM 1984

Zanderij                          Zanderij - Surinam